5. Úplná aktualizace územně analytických

podkladů ORP Nepomuk

Městský úřad Nepomuk

Vypracoval:

Textová část: Mgr. Radomíra Vaňková

Grafická část: Bc. Tereza Vrátníková

© 2021

Obsah

Úvod	6

1.	Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území	8

1.1	TEXTOVÁ ČÁST PODKLADŮ PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	8

A.	Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území	8

1.	Širší územní vztahy	8

2.	Prostorové a funkční uspořádání území	9

3.	Struktura osídlení	10

4.	Sociodemografické podmínky a bydlení	18

5.	Příroda a krajina	24

6.	Vodní režim a horninové prostředí	26

7.	Kvalita životního prostředí	28

8.	Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	28

9.	Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	28

10.	Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti	38

11.	Ekonomické a hospodářské podmínky	45

12.	Rekreace a cestovní ruch	46

13.	Bezpečnost a ochrana obyvatel	47

B.	Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území	48

2.	ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2020	51

2.1	OSNOVA K TEXTOVÉ ČÁSTI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ	51

C.	Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území	51

1. Širší územní vztahy	51

2. Prostorové a funkční uspořádání území	51

3. Struktura osídlení	51

4. Sociodemografické podmínky a bydlení	51

5. Příroda a krajina	51

6. Vodní režim a horninové prostředí	51

7. Kvalita životního prostředí	51

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa	51

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství	51

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti	51

11. Ekonomické a hospodářské podmínky	51

12. Rekreace a cestovní ruch	51

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel	51

D.	Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území	51

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území	51

1.	Životní prostředí	51

2.	Hospodářský rozvoj	51

3.	Soudržnost společenství obyvatel území	51

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území	51

1.	Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území	51

E.	Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích	51

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území	51

1.	Urbanistické, dopravní a hygienické závady	51

2.	Střety záměrů se záměry	51

3.	Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území	51

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území	51

1.	Negativa území	51

III.	Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území	51

Legenda ke střetu záměrů se záměry a s hodnotami území a s limity využití území	52

2.2	Textová část rozboru udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce zpracovaná dle osnovy	53

1.	Čížkov	53

2.	Čmelíny	60

3.	Hradiště	65

4.	Chlumy	71

5.	Kasejovice	76

6.	Klášter	84

7.	Kozlovice	91

8.	Kramolín	97

9.	Měcholupy	102

10.	Mileč	108

11.	Mladý Smolivec	115

12.	Mohelnice	121

13.	Nekvasovy	127

14.	Nepomuk	133

15.	Neurazy	141

16.	Nezdřev	147

17.	Oselce	152

18.	Polánka	158

19.	Prádlo	163

20.	Sedliště	169

21.	Srby	174

22.	Tojice	180

23.	Třebčice	186

24.	Vrčeň	191

25.	Žinkovy	197

26.	Životice	204

2.3	Souhrn problémů k řešení v ORP Nepomuk	210

1.	Čížkov	210

2.	Čmelíny	211

3.	Hradiště	211

4.	Chlumy	211

5.	Kasejovice	212

6.	Klášter	213

7.	Kozlovice	214

8.	Kramolín	215

9.	Měcholupy	215

10.	Mileč	215

11.	Mladý Smolivec	216

12.	Mohelnice	216

13.	Nekvasovy	217

14.	Nepomuk	217

15.	Neurazy	218

16.	Nezdřev	218

17.	Oselce	219

18.	Polánka	219

19.	Prádlo	219

20.	Sedliště	220

21.	Srby	220

22.	Tojice	220

23.	Třebčice	221

24.	Vrčeň	221

25.	Žinkovy	222

26.	Životice	223

Zdroje:	224

### Úvod

-Územně  analytické  podklady   pro  správní  obvod  obce  s rozšířenou  působností  Nepomuk (dále jen „ORP Nepomuk“)  byly    pořízeny  v r.  2008.

V souladu s ustanovením § 28 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bylo na jaře 2020 zahájeno pořizování 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Nepomuk (dále jen „5. úplná aktualizace ÚAP ORP Nepomuk“).  Dokumentace vychází z aktuálních dat údajů o území od poskytovatelů, platných a pořizovaných územně plánovacích dokumentací obcí, průzkumů a rozborů k územním plánům, strategických plánů obcí, výsledků dotazníkového šetření, informací a konzultací s pracovníky příslušných odborů MěÚ Nepomuk. Podklady jsou uvedeny v kapitole zdroje.

5. úplná aktualizace ÚAP ORP Nepomuk bude po projednání s obcemi ve správním obvodu ORP Nepomuk sloužit jako podklad pro pořizování územních plánů a regulačních plánů.

Obsah dokumentace:

Textová část

- Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území obsahující dvě části:

A)- zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území, to vše v členění na:

1. Širší územní vztahy

2. Prostorové a funkční uspořádání území

3. Struktura osídlení

4. Sociodemografické podmínky a bydlení

5. Příroda a krajina

6. Vodní režim a horninové prostředí

7. Kvalita životního prostředí

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

12. Rekreace a cestovní ruch

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

B)- zjištění a vyhodnocení záměrů na vyhodnocení změn v území

- Rozbor udržitelného rozvoje území obsahující části:

- rozbor udržitelného rozvoje území vypracovaný pro jednotlivé obce dle osnovy:

C)- zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území, to vše v členění na:

1. Širší územní vztahy

2. Prostorové a funkční uspořádání území

3. Struktura osídlení

4. Sociodemografické podmínky a bydlení

5. Příroda a krajina

6. Vodní režim a horninové prostředí

7. Kvalita životního prostředí

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

12. Rekreace a cestovní ruch

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

D)-Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

E) Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

- Souhrn problémů k řešení v ORP Nepomuk

Grafická část

- Výkres hodnot území					měř. 1:10 000

- Výkres limitů využití území				měř. 1:10 000

- Výkres záměrů na provedení změn v území		měř. 1:10 000

- Problémový výkres					měř. 1:10 000

# Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

## TEXTOVÁ ČÁST PODKLADŮ PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### Zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a limity využití území

### Širší územní vztahy

Správní obvod obce s rozšířenou působností Nepomuk (dále jen „SO ORP Nepomuk“) leží ve východní části Plzeňského kraje, sousedí se čtyřmi SO ORP (Blovice, Horažďovice, Klatovy a Přeštice) a na východě s krajem Středočeským a Jihočeským. Zahrnuje 26 obcí, z nichž dvě Kasejovice a Nepomuk) mají statut města. Výměra SO ORP Nepomuk 30 877 ha představuje 4,0% z území celého kraje. (Český statistický úřad, 2020)

Silnější územní vazby má SO ORP Nepomuk vůči statutárnímu městu Plzni, městům Klatovy a Blovice, přirozené spádové centrum pak tvoří město Nepomuk.

SO ORP Nepomuk se nachází v Blatenské pahorkatině a na území obcí Mladý Smolivec a Čížkov zasahuje Brdská vrchovina.

Územím SO ORP Nepomuk dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění aktualizace č. 4 (dále jen „ZÚR PK“) prochází OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje, v rámci rozvojové osy byla vymezena rozvojová území v hranicích katastrálních území: Dvorec, Nepomuk, Kasejovice, Třebčice.

Na území SO ORP Nepomuk zasahují dle ZÚR PK specifické oblasti nadmístního významu: SON5 Specifická oblast Brdy (obce Čížkov, Mladý Smolivec) a SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko (obce Hradiště, Chlumy, Kozlovice, Kramolín, Mileč, Nekvasovy, Neurazy, Nezdřev, Oselce, Polánka, Žinkovy).

Územím SO ORP Nepomuk prochází silnice I/20 Plzeň – České Budějovice, železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice, regionální železniční trať Nepomuk – Blatná, vysokotlaký plynovod.

Širší územní vztahy jsou dále podrobněji rozvedeny pro Města Nepomuk a Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Nepomuk

Hlavní kvalitou Nepomuku je bezpochyby okolní krajina s hlavní dominantou v podobě masivu Zelené Hory. V blízkém okolí avšak již mimo administrativní území města se dále nacházejí 3 přírodní parky, což spolu s kulturně-historickými hodnotami Nepomuku synergicky vytváří jasný potenciál turistického a rekreačního využití města a okolí. Významné je i propojení krajiny a samotného města. Jedná se o kladný maloměstský fenomén výrazně přispívající k možnostem každodenní rekreace obyvatel a tím způsobem pozitivně ovlivňující celkovou kvalitu jejich života. Dalším pozitivem je dopravní napojení města na systémy vyšších řádů dopravní infrastruktury. Jedná se o silnici I. třídy I/20 částečně procházející městem a tím podporující jeho ekonomiku. Navíc doplněné o páteřní železniční trať č. 190 s rychlíkovou zastávkou a velkým plusem pro budoucí dostupnost Plzně v podobě zamýšleného zdvojkolejnění tratě, které umožní nasazení rychlejšího taktování vlaků a v optimistických výhledech i spěšných spojů.

Na druhou stranu je třeba zmínit i limity a hrozby, se kterými se město potýká. Na první pohled nenápadnou, ale o to významnější slabinou je vymezení administrativního území města, které neumožňuje spravovat území s areálem zámku na Zelené Hoře a pole u Borku směrem k Novému rybníku. Obě tato území jsou v přímé návaznosti na zastavěné území města, dokonce do něj v některých místech zasahují, a proto se jedná o plochy pro rozvoj města klíčové. Z pohledu historických stop je zapotřebí navíc zmínit přerušenou krajinnou prostupnost v některých směrech, zejména na Třebčice a Nový rybník. Problematické je i stávající vedení silnice I/20 skrze Přesanické náměstí a po hrázi Špitálského rybníka. Neposlední slabou stránkou a možnou budoucí hrozbou je i struktura zástavby některých částí města. Jedná se zejména o nejnovější část sídliště Na Vinici. Pro město velikosti Nepomuku je zcela aktuální hrozbou i jejich obytná atraktivita a její možná podoba přímo související s budoucím počtem obyvatel. Proto je třeba hledat nástroje, které zajistí její nadstandardní kvalitu a podpoří ji tak, aby se naopak stala jedním z největších potenciálů, které může město svou politikou ovlivňovat. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 54)

Kasejovice

Obec Kasejovice se nachází na hranici dvou krajů – Plzeňského a Jihočeského, 12 km jihovýchodně od Nepomuku, 10 km západně od Blatné a 50 km jihovýchodně od Plzně. Kasejovicko na jihozápadě lemuje Plánický hřeben a na jihovýchodě Blatenská pahorkatina. Pouhých 10 km severně od Kasejovic se začínají vypínat Brdské vrchy s horou Třemšín (826,7 m. n. m.) a Brdy jsou vzdušnou čarou vzdáleny přibližně 16 km. Necelých 20 km dělí Kasejovice od šumavského podhůří. V okolí se rozkládá rovněž několik přírodních parků, z nichž jeden zvaný Pod Štědrým se nachází cca 1 km od Kasejovic. Rozlehlé a velmi členité území Kasejovic tvoří původně samostatné obce Chloumek, Kladrubce, Podhůří, Polánka, Přebudov, Řesanice a Újezd u Kasejovic a nachází se v nadmořské výšce od 498 m – 565 m. (Město Kasejovice, 2019, str. 2)

### Prostorové a funkční uspořádání území

Správní území SO ORP Nepomuk zahrnuje obce Čížkov, Čmelíny, Hradiště, Chlumy, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Nepomuk, Neurazy, Nezdřev, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice.

Zdroj: ČSÚ; odkaz

Prostorové uspořádání území: většinou zachovalá historická jádra venkovských sídel, přítomnost urbanistických dominant – kapliček, na okrajích obcí novodobá zástavba z 80 a 90 let 20. stol.

Funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné venkovské, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy smíšené výrobní. Ve většině obcí pouze základní občanská vybavenost – sídlo obecního úřadu, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice. Výrobní areály ve městech Nepomuk a Kasejovice, v menších obcích areály zemědělské.

Funkční uspořádání volné krajiny: téměř 1/3 správního území SO ORP Nepomuk tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – rybníky, řeka Úslava, Lomnice, Myslívský potok, Mihovka, Tůně a jejich přítoky.

Zdroj: ČSÚ; odkaz

Prostorové a funkční uspořádání území je dále podrobněji rozvedeno v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

### Struktura osídlení

Správním střediskem SO ORP Nepomuk je město Nepomuk s cca 3 700 obyvateli, následuje město Kasejovice s cca 1200 obyvateli a čtyři obce spadající do kategorie 200 – 499 obyvatel (Čížkov, Mladý Smolivec, Neurazy, Žinkovy). Většina obcí (20) však spadá do kategorie 200 - 499 obyvatel, respektive 100 - 199 obyvatel. Z výše uvedeného vyplývá, že sídelní struktura je značně rozdrobená. Vizte mapu přiloženou u bodu 2.

Ve většině obcí je dochovaný venkovský charakter zástavby, zachovalé historické jádro s kapličkou, převažují izolované domy obdélného půdorysu nebo tvaru L, převažují sedlové střechy. V Řesanicích (část města Kasejovice) a Zahrádce (část obce Čížkov) se nacházejí vesnické památkové zóny.

Městská zástavba se ve větším rozsahu nachází pouze ve městech Nepomuk a Kasejovice.

Struktura osídlení je dále podrobněji rozvedena pro Město Nepomuk a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Město Nepomuk

CHARAKTER ZÁSTAVBY

Město Nepomuk je charakterově velmi bohaté, což je zejména důsledkem překotného, ne vždy plně plánovaného a často poměrně dynamického rozvoje v předchozím století. Nejdůležitější změny určující dnešní podobu města se odehrály ve dvou historických obdobích. První bylo iniciováno zprovozněním železniční trati a výstavbou nádraží v blízkosti Železné Huti v druhé polovině 19. st. Další, neméně významnou etapou vývoje bylo poválečné období spojené s působením armády ČSR na zámku Zelená Hora v druhé polovině 20. st. S touto dobou je spojován zejména rozvoj sídliště Na Vinici, další rozrůstání Dvorce a s tím související pozvolný začátek úpadku historického jádra.

1/ Historické jádro města

Historické části města bývají zpravidla jedny z urbanisticky nejkvalitnějších, což je v Nepomuku podpořeno jejich poměrně vysokou zachovalostí bez výraznějších asanačních zásahů. Do této kategorie lze zařadit několik lokalit, typickým příkladem je historické jádro, dále lokalita u Nového Města nad Špitálským rybníkem a původní jádra Železné Huti a Dvorce. Samotný “starý” Nepomuk se skládá ze tří hlavních částí. Nejstarší jsou Přesanice na místě původního osídlení u Přesanického náměstí, poněkud mladší - historicky nejvýznamnější - je zástavba centralizovaná okolo náměstí A. Němejce a poslední částí jsou drobnější obytné domky v Zeleném Dole. Všechny tři části jsou podobné z pohledu utváření ulic a organizace zástavby. Přičemž je pro ně společná neorganizovanost rostlé struktury rozvíjející se radiálně kolem centrálního náměstí vytvářející množství podružných prostranství. Převažující úroveň zástavby jsou 1 až 2 obytná podlaží. Toto výškové členění graduje směrem k náměstí A. Němejce, kde se nacházejí vyšší objekty významnějších staveb. Charakteristikou historického jádra města je jeho vysoká prostupnost zajištěná prostřednictvím mnoha, často pouze pěších spojení a cest. Z pohledu urbanismu jsou již zmíněné prvky dokladem historického stavebního vývoje a jedná se o hodnoty, které vytvářejí specifického genia loci města a jež je zapotřebí zachovat a podpořit.

2/ Zástavba s převahou solitérních rodinných domů

Jedná se v drtivé většině o individuální zástavbu typickou pro výstavbu v průběhu 20. a na počátku 21. století. Vyznačuje se poměrně rozdílnou kvalitou prostředí, které utváří. Starší části se dají charakterizovat jako obytné předměstí myšlenkově navazující na ideu zahradního města. Na druhou stranu pro novější části je typická spíše výstavba s umístěním solitérních rodinných domů na střed zahrad, absencí vybavenosti a nízkou pobytovou kvalitou veřejných prostranství, které jsou redukovány na minimální profily obslužných komunikací. Problematická je také dostupnost těchto lokalit pro jejich vzdálenost a uzavřenost vůči okolí. Přes velikou oblíbenost tohoto typu bydlení je zapotřebí uvědomovat si rizika, která může skýtat nízká míra připravenosti rozvojových území. Pro kvalitní prostředí, které je zárukou dlouhodobé udržitelnosti, je důležitá správná parcelace pozemků, vymezení kvalitních veřejných prostranství a dostatečné provázání se stávající zástavbou.

3/ Solitérní středněpodlažní zástavba a modernistická sídliště

Její převažující část je umístěna východně od historického jádra města a skládá se z lokalit, které pro město představují stěžejní část nabídky bydlení v bytových domech. Přes jednotný název “Na Vinici” se zde nacházejí dvě odlišné sídlištní struktury, které jsou svou podobou a založením poplatné době svého vzniku. Blíže historickému jádru se nachází lokalita postavená v 50. a 60. letech minulého století, vyznačuje se nižší zástavbou vhodného měřítka, do určité míry formující městské bloky. Díky tomu jsou mezi sebou domy schopny vytvářet prostředí s ulicemi a otevřenými prostupnými bloky. Druhé, novější panelové sídliště je umístěno v morfologicky složitější situaci dále od centra a vytváří celky, které postrádají klasické ulice. Je postaveno podle myšlenek modernistické výstavby, pro kterou jsou typické velké rozestupy domů, zpravidla umisťovanými jako solitéry bez vzájemných vazeb. Navíc i přes svou nízkou podlažnost se tato lokalita potýká s obvyklými neduhy sídlišť, zejména problematickým parkováním. Obecně lze pro solitérní bytové domy najít společné jmenovatele problémů, které jsou v území pozorovány. Jedná se o absenci komerčního nebo jiného využití v parteru a umisťování vybavenosti pouze do samostatných, oddělených staveb. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 22-23)

Problémem je na řadě míst i návaznost těchto struktur na okolní zástavbu, kdy některé přechody vytvářejí z urbanistického pohledu necitlivá rozhraní (např. okolí polikliniky).

4/ Zahrádkářské kolonie

Představují mnohdy poměrně rozlehlé plochy v okrajových částech města, případně vyplňující jinak obtížně zastavitelná území. Jejich veřejná prostranství sestávají z nepříliš udržovaných přístupových cest, zpravidla pouze zpevněných, které jim propůjčují specifickou podobu. Zahrádky často bývají přiměřeně obhospodařovány, přičemž prvořadým cílem není masová produkce. Tímto způsobem vznikají krajinně blízká území s drobnými stavbami a jsou tak vítaným prvkem vytvářejícím kvalitní rozhraní mezi městem a krajinou.

5/ Průmyslové areály

Pro průmyslové areály v Nepomuku je typická jejich rozptýlenost na různých místech. Tato vlastnost vychází zejména z historické absence velkých průmyslových podniků a původně jinému hospodářskému zaměření města. Nevýhodou malé organizovanosti areálů je jejich komplikovanější dopravní obsluha a s tím často související nižší kvalita okolního prostředí. Navíc se části nacházejí v intravilánu sídla v návaznosti na obytnou zástavbu. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 22-23)

HUSTOTA OBYVATEL

Hustota obyvatelstva v jednotlivých lokalitách napříč Nepomukem je ukazatel důležitý pro jednak pochopení dopravních vazeb a pohybu uvnitř území, ale zejména pro zjištění jejich “těžišť” nebo míst, ve kterých je koncentrováno největší množství obyvatelstva. Tento poznatek, pokud je interpolován s lokalizací veřejné vybavenosti, rozvojových ploch a důležitých tepen dopravní infrastruktury, může být jedním ze vstupů pro vyhodnocení správného fungování celého města. Pro určení hustoty (a počtu obyvatel) byly vymezeny lokality podle charakteristických celků zástavby, pro které je zpravidla typická i podobná skladba a hustota obyvatel.

Z výsledné hustoty obyvatelstva v Nepomuku je evidentní její značná excentricita - nejvyšší počet obyvatel i hustota je v jeho nejnovější části, tj. zejména v poválečné hromadné a panelové výstavbě sídliště Na Vinici. Tato zjištění představují na první pohled rozpor s poznatky o distribuci veřejné vybavenosti, která je koncentrována zejména v okolí náměstí Augustina Němejce a částečně také kolem nádraží ve Dvorci. Důvodem pro takovouto distribuci obyvatel je zejména typologie a technický standard jednotlivých staveb. Tento faktor je pozorovatelný zejména při porovnání obydlenosti původních staveb v historické zástavbě sousedících s novodobými bytovými domy a lokalitami s individuální bytovou výstavbou. Důvodem je i zjednodušený způsob jejich parcelace neumožňující výstavbu jiných než solitérních staveb, které tento trend přímo předurčují. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 26)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 27

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 27

REGIONÁLNÍ VAZBY

Pro region, ve kterém se Nepomuk nachází, je příznačná absence spádové obce střední velikosti. Města velikosti Klatov, Strakonic, Příbrami či Rokycan jsou příliš vzdálená nebo špatně dostupná. Díky tomu jsou správními sídly i obce velikosti Nepomuku a jejich přirozeným nadřazeným sídlem je díky své blízkosti a dostupnosti pouze Plzeň. Historickým správním centrem Nepomuku bývaly, mimo Plzně, Klatovy a čistě geografický pohled může tuto vazbu stále implikovat. Nicméně díky špatné dopravní dostupnosti má dnes Nepomuk mnohem intenzivnější vztah spíše s menšími městy v bližším okolí (Blovice, Kasejovice, Blatná).

Bilance pohybu obyvatelstva

K zobrazení a vymezení regionálních vazeb a spádovosti Nepomuku jsou využita data o dojížďce a vyjížďce za prací a do škol vycházející ze sčítání lidu, domů a bytů, které naposledy proběhlo v roce 2011. Ze schématu je patrné, že vyjížďka z Nepomuku početně převyšuje dojížďku z okolních obcí. Dojíždí celkem 442 osob a vyjíždí celkem 657 osob. Tento stav je zapříčiněn blízkostí Nepomuku k Plzni a výrazně rozdílnou velikostí obou sídel. Celková bilance je tedy záporná, denní počet obyvatel je nižší než noční a Nepomuk nevytváří regionální spád.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 30)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 30

Dojížďkový význam Nepomuku

Důležitým ukazatelem je také relativní dojížďkový význam Nepomuku u výchozích obcí. Ten ukazuje, jak veliký podíl dojíždějících obyvatel obce směřuje právě do Nepomuku. Ne vždy je však prvním cílem vyjížďky jednotlivých obcí, převažující jsou logicky vyjížďky zpravidla do Plzně. Nejvyšší podíl z celkového počtu vyjížděk (znázorněno velikostí grafu) lze vysledovat v obcích Klášter, Prádlo, Vrčeň a Nekvasovy, tedy malých v blízkém okolí. Na druhém konci škály pak stojí Blovice s 2,7 % vyjíždějících do Nepomuku, kde většina míří do Plzně. Skutečný význam některých obcí (Blovice, Kasejovice, Klášter, Vrčeň a Žinkovy) je navíc menší kvůli protisměrným proudům vyjížďky a dojížďky, které se vzájemně eliminují. Výrazně záporná je tato bilance ve prospěch Blovic a naopak kladná v neprospěch obce Žinkovy. V ostatních případech je relativně vyrovnaná. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 31)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 31

Dojížďka obyvatelstva

Dojížďka do Nepomuku je evidována celkem ze 13 obcí - z toho u tří obcí přesáhne počet dojíždějících 25 osob (Žinkovy, Neurazy, Čížkov). Dojížďka z jednotlivých obcí je znázorněna celkovým počtem cestujících v poměru dojíždějících do zaměstnání a do školy. Cesty do zaměstnání tvoří největší podíl. Ze schématu je patrné, že dojížďka do Nepomuku se generuje prostorově převážně z nejbližších sousedních obcí – dojížďka je evidována, pokud přesáhne deset osob. Celkově tři čtvrtiny dojížďky jsou evidovány z “domácího “okresu Plzeň-jih. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 31)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 32

Vyjížďka obyvatelstva

Největší podíl vyjížďky z Nepomuku směřuje do Plzně. Jedná se téměř o polovinu z celkového počtu cestujících osob. Další vyjíždějící (ve výrazně menším počtu) směřují do Blovic, Blatné a Prahy. Schéma znázorňuje směry a počty vyjíždějících z Nepomuku v celkovém počtu a podílu cestujících za prací a školou. Vyjížďky směřují i do vzdálenějších obcí jako jsou Horažďovice nebo Praha. Vyjížďky za prací přesahují zřetelně počty vyjíždějících do škol ve většině směrů. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 33)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 33

### Sociodemografické podmínky a bydlení

K 31.12 2019 žilo na území SO ORP Nepomuk 11 583 obyvatel, tj.2,0% z celkového počtu obyvatelstva Plzeňského kraje. Z hlediska počtu obyvatel je tak druhým nejmenším a podle hustoty 37,5 obyvatel na 1 km2 třetím nejméně zalidněným správním obvodem v kraji. V roce 2019 se zde narodilo 83 dětí a 137 obyvatel zemřelo. Migrace je v regionu zisková, počet přistěhovalých převažoval nad vystěhovalými o 74 obyvatel. V roce 2019 bylo v SO ORP Nepomuk uzavřeno 63 sňatků a současně 25 manželství bylo rozvedeno. Populace ve správním obvodu postupně stárne, zvyšuje se index stáří a roste průměrný věk obyvatel. Za posledních 10 let vzrostl index stáří o 28,4 na 157,5 a byl tak druhý nejvyšší v kraji. Průměrný věk se zvýšil u mužů o 2,8 roku na 43,7 let a u žen o 1,3 roku na 45,1 let.  (Český statistický úřad, 2020)

Následující tabulka obsahuje vybrané ukazatele za SO ORP Nepomuk za období 2009-2019. Další tabulky ukazují počty obyvatel a pohyb obyvatel za jednotlivé obce a věkové složení obyvatel za SO ORP Nepomuk v roce 2019.

Zdroj: ČSÚ, upraveno, odkaz

| Počet obyvatel (občanů ČR) v obcích v roce 2019 |  | kód obce ČSU | název obce | Občané ČR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj | Obec 3. typu |  |  | Muži | Muži 15+ | Ženy | ženy 15+ | Celkem | 15+ celkem |
| Plzeňský | Nepomuk | 578568 | Čmelíny | 74 | 64 | 56 | 47 | 130 | 111 |
| Plzeňský | Nepomuk | 557650 | Čížkov | 315 | 268 | 317 | 262 | 632 | 530 |
| Plzeňský | Nepomuk | 557749 | Hradiště | 122 | 110 | 102 | 89 | 224 | 199 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540307 | Chlumy | 51 | 43 | 57 | 50 | 108 | 93 |
| Plzeňský | Nepomuk | 557862 | Kasejovice | 623 | 533 | 602 | 516 | 1 225 | 1 049 |
| Plzeňský | Nepomuk | 557897 | Klášter | 110 | 97 | 109 | 89 | 219 | 186 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540200 | Kozlovice | 47 | 43 | 39 | 35 | 86 | 78 |
| Plzeňský | Nepomuk | 557943 | Kramolín | 52 | 44 | 64 | 57 | 116 | 101 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558052 | Mileč | 181 | 157 | 163 | 144 | 344 | 301 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558061 | Mladý Smolivec | 348 | 296 | 324 | 290 | 672 | 586 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558079 | Mohelnice | 31 | 26 | 34 | 30 | 65 | 56 |
| Plzeňský | Nepomuk | 539716 | Měcholupy | 111 | 91 | 105 | 91 | 216 | 182 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558095 | Nekvasovy | 91 | 81 | 83 | 74 | 174 | 155 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558109 | Nepomuk | 1 737 | 1 489 | 1 809 | 1 528 | 3 546 | 3 017 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558125 | Neurazy | 387 | 336 | 375 | 319 | 762 | 655 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540102 | Nezdřev | 50 | 48 | 52 | 47 | 102 | 95 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558184 | Oselce | 174 | 155 | 183 | 148 | 357 | 303 |
| Plzeňský | Nepomuk | 553565 | Polánka | 25 | 23 | 15 | 13 | 40 | 36 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558231 | Prádlo | 101 | 84 | 96 | 84 | 197 | 168 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540692 | Sedliště | 53 | 51 | 51 | 43 | 104 | 94 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540676 | Srby | 86 | 78 | 78 | 67 | 164 | 145 |
| Plzeňský | Nepomuk | 578614 | Tojice | 52 | 43 | 48 | 43 | 100 | 86 |
| Plzeňský | Nepomuk | 578592 | Třebčice | 48 | 39 | 43 | 37 | 91 | 76 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558559 | Vrčeň | 167 | 143 | 159 | 133 | 326 | 276 |
| Plzeňský | Nepomuk | 558630 | Žinkovy | 410 | 351 | 432 | 384 | 842 | 735 |
| Plzeňský | Nepomuk | 540137 | Životice | 24 | 22 | 20 | 20 | 44 | 42 |

Zdroj: ČSÚ

| Věkové složení obyvatelstva ve SO ORP Nepomuk k 31. 12. 2019 |
| --- |
| Věk | Muži | Ženy | Celkem |
| 0-4 let | 250 | 254 | 504 |
| 5-9 let | 280 | 293 | 573 |
| 10-14 let | 305 | 301 | 606 |
| 15-19 let | 251 | 233 | 484 |
| 20-24 let | 243 | 238 | 481 |
| 25-29 let | 345 | 268 | 613 |
| 30-34 let | 396 | 312 | 708 |
| 35-39 let | 471 | 353 | 824 |
| 40-44 let | 534 | 442 | 976 |
| 45-49 let | 497 | 403 | 900 |
| 50-54 let | 419 | 321 | 740 |
| 55-59 let | 431 | 325 | 756 |
| 60-64 let | 380 | 388 | 768 |
| 65-69 let | 474 | 413 | 887 |
| 70-74 let | 358 | 402 | 760 |
| 75-79 let | 220 | 268 | 488 |
| 80-84 let | 110 | 176 | 286 |
| 85+ let | 79 | 150 | 229 |
| Celkem | 6043 | 5540 | 11583 |

Zdroj: ČSÚ

| Tab. 5.1 Pohyb obyvatelstva v obcích Plzeňského kraje v roce 2019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stav k 1. 1. | Narození | Zemřelí | Přistě- hovalí z ČR | Přistě- hovalí z ciziny | Vystě- hovalí do ČR | Vystě- hovalí do ciziny | Přírůstek migrací | Přírůstek celkem | Stav k 31. 12. |
| Čížkov | 654 | 7 | 5 | 25 | 2 | 13 | 3 | 11 | 13 | 667 |
| Čmelíny | 128 | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 4 | 3 | 131 |
| Hradiště | 218 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 225 |
| Chlumy | 204 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 206 |
| Kasejovice | 1 292 | 9 | 16 | 38 | 7 | 39 | 3 | 3 | -4 | 1 288 |
| Klášter | 215 | - | 1 | 13 | 1 | 1 | - | 13 | 12 | 227 |
| Kozlovice | 88 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | -1 | 87 |
| Kramolín | 118 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | -4 | -6 | 112 |
| Mileč | 383 | - | 5 | 12 | 3 | 13 | - | 2 | -3 | 380 |
| Mladý Smolivec | 710 | 3 | 11 | 15 | 2 | 19 | - | -2 | -10 | 700 |
| Mohelnice | 61 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 63 |
| Měcholupy | 218 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | 7 | 6 | 224 |
| Nekvasovy | 177 | 1 | 3 | 7 | - | 11 | - | -4 | -6 | 171 |
| Nepomuk | 3 732 | 28 | 33 | 75 | 11 | 77 | 1 | 8 | 3 | 3 735 |
| Neurazy | 871 | 5 | 9 | 21 | 1 | 23 | - | -1 | -5 | 866 |
| Nezdřev | 102 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 103 |
| Oselce | 351 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 360 |
| Polánka | 45 | - | 1 | - | - | - | - | - | -1 | 44 |
| Prádlo | 258 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | - | -3 | -8 | 250 |
| Sedliště | 105 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 106 |
| Srby | 165 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 169 |
| Tojice | 96 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 100 |
| Třebčice | 118 | 1 | - | 7 | 2 | 3 | - | 6 | 7 | 125 |
| Vrčeň | 339 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9 | - | 6 | 4 | 343 |
| Žinkovy | 870 | 3 | 21 | 23 | - | 16 | - | 7 | -11 | 859 |
| Životice | 45 | - | 2 | - | - | 1 | - | -1 | -3 | 42 |

Zdroj: ČSÚ, upraveno

Soudržnost společenství obyvatel území je dána zejména existencí spolkové činnosti (sbor dobrovolných hasičů, myslivecké spolky, TJ Sokol). V obcích se konají společenské akce (setkání důchodců, oslavy mezinárodního dne žen, dětské dny), dochází k obnovování tradic. Středisky společenského života jsou města Kasejovice a Nepomuk.

Většina obyvatel bydlí v rodinných domech, bydlení v bytových domech je soustředěno do měst Kasejovice a Nepomuk, ojedinělé bytové domy se nacházejí i v jiných obcích. Část rodinných domů je využívána k individuální rodinné rekreaci – tzv. „druhé bydlení“.

Ve správním obvodu Nepomuk bylo v roce 2019 dokončeno 27 bytů, z toho 13 bytů bylo realizováno v rodinných domech. Vývojový index počtu dokončených bytů za období 2019/2018 činil 245,5. Průměrná obytná plocha jednoho dokončeného bytu činila 59,1 m2. (Český statistický úřad, 2020)

Sociodemografické podmínky jsou dále rozvedeny pro město Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Kasejovice

Demografická situace

Z dlouhodobého demografického sledování je patrný (tak jako u mnoha venkovských obcí) trvalý úbytek

počtu obyvatel.

V posledních letech vývoj populace města spíše stagnuje, počet obyvatel v posledních deseti letech kolísá mezi 1230 a 1350 obyvateli. Maximální počet obyvatel je zachycen v roce 1869, kdy na území obce žilo 3663 obyvatel. Jedním z cílů města do nejbližšího plánovacího období bude jistě stabilizace počtu obyvatel. Z dlouhodobého hlediska je současný stav do jisté míry ovlivněn periferní polohou vůči významnějším sídlům. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z let 2001 a 2011 si obec udržuje podíl 45-47 % ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v obci.

Koncem roku 2018 žilo v Kasejovicích 1232 obyvatel.

| Kasejovice | Chloumek | Kladrubce | Podhůří | Polánka | Přebudov | Řesanice | Újezd u Kasejovic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 869 | 65 | 58 | 35 | 56 | 6 | 75 | 68 |

Na základě dosavadního demografického vývoje a podílu zastoupení jednotlivých složek obyvatelstva lze očekávat, že počet obyvatel v obci Kasejovice bude spíš stagnovat, případně klesat. Jedná se však o pohyb obyvatel přirozenou měnou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může tento vývoj akcelerovat ve prospěch přírůstku obyvatelstva.

Struktura obyvatelstva

Struktura obyvatelstva podle pohlaví je v obci celkem vyvážená. V obci převažují muži, a to v poměrném

počtu 627 mužů a 605 žen k 1. 1. 2019.

K zhodnocení věkové struktury obyvatel byl použit tzv. index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let). V obci dochází k výraznému stárnutí populace, v roce 2014 dosáhl index stáří hodnot 150,57 %. Ve stejném roce dosáhla průměrná hodnota indexu stáří v ČR 117,45 %.

Ke zvyšování počtu obyvatel dochází zejména ve skupině obyvatel ve věku 65 + a zároveň dochází k mírnému úbytku obyvatel ve věkových skupinách 0-14 let a 15-64 let. (Město Kasejovice, 2019, str. 6-7)

Graf č. 1 Struktura obyvatelstva 2013-2019

Zdroj: ČSÚ, odkaz

Vzdělanostní struktura

Podle výsledků SLDB 2011 má vysokoškolské vzdělání v obci pouze 6 % obyvatel starších 15 let, což je hodnota pod průměrem v rámci celé ČR (12,4 %). Naopak nadprůměrné hodnoty lze pozorovat u skupiny osob se základním vzděláním, které v obci dosahuje podílu 23,3 %, v ČR dosahují průměrně 18 %. Příčinnou nadprůměrně vysokého podílu obyvatelstva se základním vzděláním v obci Kasejovice je velký podíl zemědělské výroby a dalších výrob bez velkých požadavků na kvalifikaci.

Prognóza populačního vývoje

Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje její budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro další rozvoj obce. Optimistická prognóza počítá s mírným nárůstem obyvatelstva cca o 30 obyvatel do roku 2020, pravděpodobně bude v následujících letech počet obyvatel stále kolísat kolem 1260 obyvatel. V prognóze je zohledněn očekávaný růst počtu obyvatel jak migrací, tak i přirozeným přírůstkem.

Naplnění demografické prognózy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva, přirozené měně obyvatelstva a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do měst nebo naopak. S tím jsou spojené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.  (Město Kasejovice, 2019, str. 7)

### Příroda a krajina

SO ORP Nepomuk tvoří především intenzivně obhospodařovaná zemědělská krajina. Zemědělské pozemky tvoří 58,2 % rozlohy správního území, lesní pozemky pak 32,3 %. Krajinný pokryv je tvořen jehličnatými lesy, smíšenými lesy, ornou půdou, pastvinami, loukami, vodními plochami, plochami průmyslové výroby a plochami obytnými. Převažující potenciální vegetací jsou acidofilní doubravy, v nivách potoků luhy a olšiny, v přírodním parku Pod Štědrým pak suťové lesy.

Území SO ORP Nepomuk náleží do biogeografické provincie středoevropských listnatých lesů, do hercynské subprovincie. Je zde zastoupen Plánický, Blatenský a Brdský bioregion. Nižšími jednotkami biogeografického členění jsou biochory.

Na území SO ORP Nepomuk zasahuje velkoplošné zvláště chráněné území CHKO Brdy vyhlášená nařízením vlády ČR k 1. 1. 2016.

Z maloplošných zvláště chráněných území na území SO ORP Nepomuk zasahuje národní přírodní rezervace Chejlava o ploše 259 000 m2; přírodní rezervace: Chynínské buky, Hořejší rybník, Polánecký mokřad, Fajmanovy skály a Klenky; přírodní památky: V Houlištích, Bouřidla, Vojovická draha, Novoveská draha.

Ekologicky hodnotná území jsou území Natura 2000 – evropsky významné lokality Chejlava, Přešínský potok, V Úličkách. Jedná se o lokality, které jsou z evropského pohledu nejcennější a chráněné podle jednotných principů všemi státy Evropské unie.

Územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) – vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

ÚSES v řešeném území kopíruje plochy rybníků, vodní toky a jejich nivy a rozsáhlé lesní komplexy přírodních parků. Na území SO ORP Nepomuk zasahuje nadregionální biokoridor K 108/K 106 Stírka, nadregionální biokoridor K 109/ Stírka – Tremšín a nadregionální biocentra B 49 Štírka, B 53 Třemšín. Závazný ÚSES nadregionální úrovně je doplněn úrovní regionální a místní. Závazné vymezení prvků nadregionální a regionální úrovně bylo stanoveno ZÚR PK, místní úroveň je vymezena územními plány jednotlivých obcí.

Z hlediska vymezení cílových charakteristik krajiny je řešené území součástí Nepomucké, Blatské a Blovické oblasti. Zasahuje sem hodnotná oblast rybniční krajiny – rybniční soustava Lnářsko – Blatenská.

K ochraně krajinného rázu jsou zřízeny přírodní parky Buková hora, Kakov – Plánický hřeben, Plánický hřeben, Pod Štědrým.

Dle koeficientu ekologické stability (dále též „KES“), který posuzuje stav krajiny poměrem relativně stabilních ploch vůči plochám nestabilním, náleží řešené území s koeficientem 1,24 do krajinného typu B (KES 0,9 – 2,99) – jedná se o území mírně stabilní, běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků.

Ochrana přírody a krajiny je dále rozvedena pro město Nepomuk a Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Nepomuk

Zemědělská krajina s vysokým zastoupením přírodních hodnot (lesní porosty se segmenty přírodě blízkých lesů, přírodě blízké louky, vodní nádrže s přirozenými břehy a dnem, vodní a mokřadní společenstva, vlhké louky, liniové porosty podél cest a na hrázích rybníků, říční a potoční nivy), kulturních hodnot (drobné sakrální a další památkově hodnotné stavby, zachovaná historická krajinná a sídelní struktura) a estetických hodnot (atraktivní výhledy, zelené horizonty, funkčnost a vyváženost krajinných prvků), ekologická hodnota (EVL NATURA 2000 Průhonský rybník). Krajina představuje morfologicky pestrý terén, na severu dominuje Zelená hora, jižně od sídla zalesněný vrch Šibenice, východně kóta Na vršku. Krajinná matrice je tvořena poli, lesy, remízky a rozptýlenou zelení. Charakteristické jsou linie vodních toků a rybníky. Nedostatečná prostupnost krajiny a vazba krajiny na sídlo. Zvýšená prašnost a pachy ze zemědělské výroby v blízkosti obytné zástavby. Omezení funkčnosti přírodních prvků, zejména niv toků splachy z polí. Fragmentace krajiny novými dopravními stavbami.

Analýza ÚSES

Přírodní podmínky

Řešené území se nachází v Plánickém bioregionu, který je tvořen vyššími hřbety na krystalických břidlicích a zahrnuje ochuzenou biotu 4. a 5. vegetačního stupně. Potenciální vegetace náleží k acidofilním doubravám s velkými ostrovy květnatých bučin na vrcholech. Biota je hercynského charakteru. Bioregion zahrnuje v současnosti harmonickou kulturní krajinu s kulturními smrčinami a fragmenty bučin, vlhkými loukami a rybníky. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 44)

Podnebí

Podle Quitta náleží území do teplejší mírně teplé oblasti MT 5 a MT 7. Návětrné polohy na SV bioregionu jsou teplejší, avšak stále relativně vlhké (Nepomuk 7,1°C, 659mm).

Geobiocenologické hledisko

Stávající prvky ÚSES jsou vymezeny v dostatečném počtu. Stanovištně odpovídají zastoupení tří biochor v řešeném území, jsou to:

›› Erodované plošiny na kyselých plutonitech v suché oblasti 4. v. s.

›› Pahorkatiny na kyselých plutonitech 4. v. s.

›› Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v. s.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 44)

Kasejovice

Stav životního prostředí

Pro zhodnocení celkového stavu životního prostředí ve městě byl použit tzv. koeficient ekologické stability (KES). Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce.

Koeficient ekologické stability (KES)

Vyjadřuje orientační ekologickou vyváženost přírodního prostředí zájmového území krajiny, resp. podíl

stabilních a nestabilních ekosystémů.

KES = LP +TTP+VP+ZS / OP + AP = 855 + 727 + 70 + 69 / 1453 + 43 + 1740 = 1721 / 3236 =

0,53

LP - lesní půdy

TTP - trvalé travní porosty

VP - vodní plochy

ZS - zahrady a sady

OP - orné půdy

AP - antropogenní půdy (zastavěné a cca 1/2 zpevněné plochy)

Protože je KES menší než 1, je území považováno za nevyvážené, a to při hodnotách 0,3 až 1 za území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, takže došlo k oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech, což způsobuje jejich ekologickou labilitu a vyžaduje dodatkové vklady energie do ekosystému. Jedná se tedy o území ekologicky nevyvážené. Proto je potřebné zvyšovat podíl lesů a TTP. (Územní plán Kasejovice).  (Město Kasejovice, 2019, str. 14)

### Vodní režim a horninové prostředí

SO ORP Nepomuk patří do povodí III. řádu řeky Úslavy (číslo hydrologického pořadí 1 – 10 – 05) s nejvýznamnějšími přítoky v daném území  Bradlavou, potoky Tůně, Mihovka, Myslívský, Liškovský,Víska. Kasejovicko patří do povodí III. řádu řeky Lomnice a Otava (číslo hydrologického pořadí 1-08-04) s nejvýznamnějšími přítoky Smolivecký, Metelský potok a potok Kopřivnice a Blatenskou rybniční soustavou. Na území je větší koncentrace rybníků, největší z nich Žinkovský rybník (Labuť) má rozlohu 55,8 ha. Rybníky mají především rybochovné využití, význam rybniční soustavy spočívá rovněž v retenci vod. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) byla stanovena záplavová území Q 100 a aktivní zóna záplavových území na řece Úslavě, Myslívském potoce a potoce Mihovka. Aktivní zóny záplavových území zasahují do zastavěných území obcí Neurazy, Žinkovy, Mileč, Želvice, Třebčice, Nepomuk, Vrčeň, Srby, Klášter.

Povodí Úslavy, Bradlavy a Lomnice patří do oblastí ohrožených vodní erozí, kdy dochází k takovému smyvu půdních částic a živin, že nemohou být nahrazeny půdotvorným procesem. Nařízením vlády byly na území obcí Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Kasejovice Mladý Smolivec, Nekvasovy, Oselce, Sedliště, Životice vymezeny zranitelné oblasti. Dle vodního zákona se jedná o území, kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Nařízení vlády pak v těchto oblastech upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření.

SO ORP Nepomuk patří do geologické jednotky Českého masivu, která byla formována kadomskou orogenezí (před 660 až 550 milióny let) a výrazně přetvořena variskou orogenezí (před 400 až 330 milióny let). Český masiv má blokovou stavbu a samotné území je rozděleno hlubinnými zlomy, tzv. lineamenty na jednotlivé dílčí oblasti. Území SO ORP Nepomuk je mírně zvlněné, případně pokryté pahorkatinami. Nejvyššími vrcholy jsou Buková hora – 651 m. n. m a Štědrý 668 m. n. m. Dle geomorfologického členění náleží správní území do Hercynského systému, subsystému Hercynská pohoří, provincie Česká vysočina a subprovincií Česko-moravská soustava a Poberounská soustava. Subprovincii Česko-moravská soustava tvoří oblast Středočeská pahorkatina s celkem Blatenské pahorkatina. Subprovincie Poberounská soustava je tvořena Brdskou oblastí a celkem Brdské vrchoviny.

Na území SO ORP Nepomuk probíhala již ve středověku těžba nerostných surovin (zlatonosné rudy, radioaktivní suroviny, železné rudy – živcové suroviny, polymetalické rudy). Poddolovaná území se nacházejí v katastrálních územích obcí Žinkovy, Prádlo, Životice, Čížkov, Kasejovice (včetně dolu sv. Jakub). Poddolovaná území jsou uvedena ve výkresové části a je nutno je respektovat především při povolovacích procesech staveb. V současné době se na řešeném území nachází výhradní bilancované ložisko stavebního kamene č. 3069600 Zahrádka a chráněné ložiskové území cínu – wolframové rudy a wolframové rudy č. 23370000 Nekvasovy.

S charakterem geologického podloží souvisí nejenom těžba rud v minulosti, ale i vyšší objemová aktivita radonu (produkt rozpadu uranu). Severní část území náleží do kategorie s nízkým až přechodným rizikem, střední část tvoří pás s rizikem vysokým, většina území však spadá do kategorie střední až vysoké riziko. Tuto skutečnost je pak třeba zohlednit při výstavbě.

Vodní režim je dále rozveden pro město Nepomuk a spolu s horninovým prostředím v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Nepomuk

Vodní režim v území

Vodní toky a vodní plochy

Řešené území města Nepomuk patří do povodí Úslavy (číslo hydrologického pořadí 1-10-05-001) a dělí se na dvě dílčí povodí Myslívského potoka (1-10-05-028 a 1-10-05-029) a toku Mihovka (1-10-05-012). Úslava a Myslívský potok jsou významnými vodními toky ve smyslu vyhl. č. 178/2012 Sb. Řeka Úslava řešeným územím přímo neprotéká, vede za jeho severním okrajem. V severní části území se nachází Panský rybník (s plochou vodní hladiny 5,0 ha) napájený z řeky Úslavy náhonem vedoucím od jezu v obci Klášter. Tok Mihovka protéká západním okrajem zastavěného území města Nepomuk a tvoří pravostranný přítok Úslavy, do níž se vlévá za hranicí řešeného území v Klášterském rybníce. Mihovka má v řešeném území několik levobřežních bezejmenných přítoků, na nichž se nacházejí drobné vodní nádrže. Jedná se o vodoteč vytékající z rybníka Klejnot (s plochou vodní hladiny 2,1 ha) jihovýchodně od Suchého vrchu, v jejíž nivě je situována řada zdrojů pitné vody. Dále o vodoteč pramenící severozápadně od Suchého vrchu se soustavou drobných nádrží, z nichž nejvýznamnější jsou Vražedný rybník (0,6 ha), Nový rybník (5,0 ha) a Písařovský rybník (0,9 ha). Ze zemědělských pozemků jihozápadně od Nepomuku vede další levobřežní přítok Mihovky s Průhonským rybníkem a další malou nádrží. Myslívský potok protéká podél severovýchodního okraje řešeného území, kde se na jeho toku nachází Dvorecký rybník s plochou vodní hladiny 15,0 ha koncipovaný jako boční nádrž. Malá vodní nádrž na hranici řešeného území se nachází jihovýchodně od Nepomuku a je napájena bezejmennou vodotečí zaústěnou u Třebčic do Myslívského potoka.

Záplavová území

Vodní toky Úslava Myslívský potok a Mihovka mají stanoveno záplavové území Q5, Q20, Q100 a aktivní zónu záplavového území. Záplavové území Q100 zasahuje do zastavěného území pouze minimálně. V Nepomuku zasahuje záplavové území od Mihovky do stávající zástavby zejména v prostoru mezi ulicemi U Potoka, Zelenodolská a Klášterecká. V místní části Dvorec zasahuje kombinované záplavové území od Úslavy a Myslívského potoka do zastavěného území severně od ulice V Parku.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 34)

Ochrana vodních zdrojů

V řešeném území se nachází řada vodních zdrojů, z nichž některé slouží k veřejnému zásobování obyvatel pitnou vodou. Řada vodních zdrojů sloužících k zásobování vodovodní sítě města Nepomuk se nachází podél drobné vodoteče pod rybníkem Klejnot. Další vodní zdroje se stanovenými ochrannými pásmy se nacházejí jižně od Dvoreckého rybníka.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 34)

### Kvalita životního prostředí

Životní prostředí SO ORP Nepomuk je relativně kvalitní s absencí velkých znečišťovatelů. Imisní situace je poměrně příznivá, nevyskytují se zde místa s překročením imisních limitů, plošnými zdroji znečištění ovzduší emisemi jsou město Nepomuk a Kasejovice, liniovým zdrojem pak silnice I/20, ovlivňující zejména ovzduší měst Nepomuk, Kasejovice a obcí Měcholupy, Životice. Silniční doprava na území výše uvedených obcí je rovněž významným zdrojem hluku.

Zdroji znečištění povrchových i podzemních vod jsou zejména vypouštění odpadních vod a zemědělství. Na SO ORP Nepomuk je odkanalizování centrálním kanalizačním řadem ukončeným ČOV pouze ve městech Nepomuk a Kasejovice a obcích Chlumy, Prádlo, Žinkovy, Kramolín, Měcholupy, Nezdřev, Třebčice. Intenzivní zemědělské obhospodařování krajiny má za následek znečištění vod dusíkem v povodí Úslavy i Otavy. Mezi ekologické zátěže patří ČS PHM – Zemědělská výroba v obcích Čížkov, Želvice a Oselce a nezrekultivované skládky. Produkce komunálního odpadu narůstá, zároveň narůstá množství tříděného odpadu, ve všech obcích jsou určena místa jeho odděleného sběru. Ve městech Nepomuk a Kasejovice se nacházejí sběrné dvory, v obcích vznikají komunální kompostárny pro likvidaci biologického odpadu.

### Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Na území SO ORP Nepomuk tvoří zemědělská půda 58,2 % a lesní pozemky 32,3 % jeho celkové rozlohy. Podíl orné půdy ze zemědělské půdy je vysoký a tvoří 63,6 %, podíl trvalých travních porostů tvoří 33,3 %. Tento podíl je stabilní a dosažený ukazatel KES 1,24 dokazuje, že se jedná o území mírně stabilní, běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním souladu s charakterem relativně přírodních prvků. V Nepomuku a jeho bezprostředním okolí tvoří nad 20 % plochy klasifikovaných půd půdy I. a II. třídy ochrany, na většině území SO ORP Nepomuk pak 5 – 15 % plochy. Půdy I. a II. třídy ochrany zasahují do zastavěného území většiny obcí a dochází tak ke střetům rozvojových záměrů se zájmy ochrany ZPF.

Na území SO ORP se nacházejí souvislé lesní porosty – CHKO Brdy, přírodní parky Buková hora, Pod Štědrým, Kakov – Plánický hřeben, Plánický hřeben. Jedná se o lesy hospodářské, na území přírodních parků lesy zvláštního určení, na Bukové hoře les ochranný. Nacházejí se zde čtyři přirozené lesní oblasti: Západočeská pahorkatina, Brdská vrchovina, Středočeská pahorkatina a Předhůří Šumavy a Novohradských hor. Na většině území je stupeň přirozenosti lesních porostů průměrný, vysoký je v CHKO Brdy, přírodních parcích, území nadregionálního biokoridoru ÚSES. Z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnatých dřevin je na území celého SO ORP Nepomuk lesní kalamita – přemnožení lýkožrouta smrkového.

### Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Vzhledem k rozdrobenosti sídelní struktury SO ORP Nepomuk, lze v jednotlivých obcích nalézt většinou pouze základní občanskou vybavenost. Jedná se zejména o přítomnost obecních úřadů, prodejen smíšeného zboží, restaurace, hasičské zbrojnice a autobusové zastávky. Prvky vyššího stupně občanské vybavenosti lze nalézt např. v obci Oselce – SŠ a v městysi Žinkovy - Domov pro seniory. Vyšší stupeň občanské vybavenosti pak pro obce ve svém správním obvodu nabízení města Nepomuk a Kasejovice.

Na území SO ORP Nepomuk jsou zastoupeny MŠ, ZŠ i SŠ. Vývoj počtu žáků v mateřských a základních školách za období 2016-2020 ukazuje následující tabulka.

|  |  |  | počet tříd, oddělení/počet dětí, žáků, strávníků |
| --- | --- | --- | --- |
| Škola | součást | kapacita | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Mateřská škola Čížkov | MŠ | 28 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 26 |
|  | ŠJ | 33 |  | 20 |  | 24 |  | 25 |  | 26 |  | 26 |
| Mateřská škola Kasejovice | MŠ | 56 | 2 | 47 | 2 | 45 | 2 | 55 | 2 | 51 | 2 | 52 |
|  | ŠJ (ZŠ+MŠ) | 260 |  | 206 |  | 197 |  | 219 |  | 214 |  | 218 |
| Základní škola Kasejovice | ZŠ | 270 | 9 | 198 | 9 | 196 | 9 | 199 | 9 | 198 | 9 | 189 |
|  | ŠD | 100 | 3 | 74 | 3 | 70 | 3 | 69 | 3 | 62 | 3 | 67 |
| Základní škola Mileč | ZŠ | 60 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 19 |
|  | ŠJ | 50 |  | 11 |  | 10 |  | 11 |  | 16 |  | 19 |
| Mateřská škola Nekvasovy | MŠ | 25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 20 |
|  | ŠJ | 30 |  | 24 |  | 24 |  | 24 |  | 21 |  | 20 |
| MŠ Nepomuk vč. MŠ Dvorec | MŠ | 160 | 6 | 154 | 6 | 150 | 6 | 154 | 6 | 148 | 6 | 134 |
|  | ŠJ | 160 |  | 154 |  | 150 |  | 154 |  | 148 |  | 134 |
| Základní škola Nepomuk | ZŠ | 650 | 24 | 502 | 24 | 500 | 24 | 501 | 24 | 516 | 24 | 518 |
|  | ŠD | 130 | 4 | 95 | 4 | 98 | 4 | 95 | 5 | 122 | 5 | 124 |
|  | ŠJ | 600 |  | 445 |  | 444 |  | 463 |  | 496 |  | 478 |
| ZUŠ Nepomuk | ZUŠ | 350 |  | 332 |  | 350 |  | 349 |  | 348 |  | 347 |
| Mateřská škola Neurazy | MŠ | 30 | 1 | 23 | 1 | 21 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 |
|  | ŠJ | 30 |  | 23 |  | 21 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |
| Mateřská škola St. Smolivec | MŠ | 28 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 20 | 1 | 15 |
|  | ŠJ | 50 |  | 19 |  | 16 |  | 15 |  | 20 |  | 15 |
| Mateřská škola Vrčeň | MŠ | 60 | 2 | 54 | 2 | 51 | 2 | 55 | 2 | 50 | 2 | 45 |
|  | ŠJ (ZŠ+MŠ) | 150 |  | 121 |  | 118 |  | 132 |  | 124 |  | 125 |
| Základní škola Vrčeň | ZŠ | 85 | 4 | 70 | 4 | 70 | 4 | 77 | 5 | 76 | 5 | 78 |
|  | ŠD | 80 | 2 | 60 | 3 | 67 | 3 | 67 | 3 | 71 | 3 | 72 |
| ZŠ a MŠ Žinkovy | ZŠ | 160 | 8 | 127 | 8 | 135 | 8 | 135 | 9 | 146 | 9 | 144 |
|  | ŠD | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 |
|  | MŠ | 28 | 1 | 24 | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 26 |
|  | ŠJ (ZŠ+MŠ) | 260 |  | 146 |  | 157 |  | 151 |  | 150 |  | 150 |
| Celkem MŠ |  |  | 15 | 365 | 15 | 358 | 15 | 376 | 15 | 364 | 15 | 341 |
| celkem ZŠ |  |  | 46 | 908 | 46 | 911 | 46 | 923 | 48 | 952 | 48 | 948 |
| celkem ŠD |  |  | 11 | 279 | 12 | 285 | 12 | 281 | 13 | 305 | 13 | 313 |
| celkem ŠJ |  |  |  | 1 169 |  | 1 161 |  | 1 217 |  | 1 238 |  | 1 208 |
| celkem ZUŠ |  |  |  | 332 |  | 350 |  | 349 |  | 348 |  | 347 |

Zdroj: MěÚ Nepomuk, OFMŠ, upraveno

| Zkratky: |
| --- |
| MŠ - mateřská škola | ŠJ - školní jídelna |
| ZŠ - základní škola | ZUŠ - základní umělecká škola |
| ŠD - školní družina |  |

Pozn.: Počty strávníků základních škol ve školních jídelnách za rok 2020 je k datu 1. 1. 2020, další zjištění se budou dělat až k 31. 10. 2020 v listopadu 2020.

Pod tabulkou jsou červeně ještě sečtené počty dětí, žáků, strávníků u jednotlivých typů škol a jejich součástí, kde je možné vysledovat pohyb počtu dětí, žáků, strávníků za poslední 4 roky v celém ORP.

Ve městě Nepomuk je rovněž rozsáhlá mimoškolní činnost, strukturu dětských skupin můžete vidět v následujícím přehledu:

Dětské kroužky na školách zřizovaných městem Nepomuk:

ZŠ Nepomuk

- Pěvecký sbor Písnička (6 – 15 let) – 40 dětí

- Dopravní kroužek (6 – 15 let) – 20 dětí

- Malý divadelní klub Johánek (6 – 15 let) – 18 dětí

- Atletika (6 – 15 let) – 20 až 30 dětí

- Míčové hry (6 – 15 let) – 25 až 30 dětí

- Všestrannost – sportovní zaměření (6 – 15 let) – 20 dětí

- Šachový kroužek (10  - 15 let) – 10 dětí

- Digitální fotografie a úpravy (10 – 15 let) – 12 dětí

Náplň kroužků je obsažena v názvu kroužku. Cílem kroužků je podporovat nadání a zájmy dětí v mimoškolních aktivitách. Počty dětí v kroužcích jsou sledovány během celého školního roku (pohyb během roku).

MŠ Nepomuk

- Angličtina (předškolní děti) – cca 23 dětí

Základy angličtiny hravou formou. Počet dětí v kroužku je sledován během celého školního roku.

Jako dětské skupiny lze chápat i jednotlivé dětské oddíly a kroužky spolků působících v Nepomuku. Počty dětí jsou uváděny k 1. 1. kalendářního roku 2020:

Český rybářský svaz

- Mladší děti (7 – 14 let) – 21 dětí

- Starší děti (14 – 17 let) – 10 dětí a mládeže

Orientují se na výchovu rybářské mládeže, ochranu přírody, pořádání kulturních akcí a rybářských závodů, rybolov, hospodaření na svěřených revírech, tvorbu násadových ryb z chovných rybníků a potoků k nasazení na svěřený revír.

FK Nepomuk

- Futsal (14-15 let) – 13 dětí – halová odnož kopané

- Mladší přípravka (do 9 let) – 15 dětí

- Starší přípravka (10 – 11 let) – 11 dětí

- Mladší žáci (12 – 13 let) – 13 dětí

- Starší žáci (14 – 15 let) – 21 dětí

- Dorost (16 – 18 let) – 26 dětí/mládeže

Zaměřuje se na podchycení zájmu dětí o sport, v tomto případě o kopanou, ale zároveň je myšleno na celkový tělesný rozvoj. Vedle rozvoje tělesných a fyzických dovedností jde i o kolektivní pojetí sportovní činnosti.

Mateřské centrum Beruška

- Kroužek Klokánek (předškolní děti 1 – 3 roky) – 11 dětí

Jedná se o pohybový kroužek. Zaměřen na různé pohybové aktivity s různými pomůckami hravou formou s pomocí říkadel, písniček a různých her. Nedílnou součástí kroužku je i divadélko, při kterém děti trénují trpělivost. Těmito aktivitami je podporována nenásilná socializace dítěte (důležitá pro usnadnění vstupu do mateřské školy).

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Nepomuk

- Kroužek Babeta (7 – 15 let) – 21 dětí

Oddíl zaměřen na volnočasové aktivity dětí (např. rukodělné činnosti a aktivity spojené s pobytem v přírodě - vodáctví, cykloturistika).

- Kroužek Pusíci (8 – 12 let) – 7 dětí

Činnost oddílu je specializována na výtvarnou a rukodělnou činnost, příprava výtvarných dílen k různým tématům (zúčastňuje se i veřejnost). Součástí dílen jsou i výstavky (v roce 2019 dostal oddíl ocenění předsedy vlády).

- Kroužek Knoflíci (6 – 8 let) – 10 dětí – tzv. mladší sourozenec Pusíka

Zabývá se výtvarnou a rukodělnou činností, výstavkami prací, vycházkami a výlety. Oddíl se pravidelně účastní akce Pionýrský sedmikvítek – celorepubliková soutěž (opakované úspěchy).

- Kroužek Stolní tenis (10 – 18 let) – 19 dětí

Podporuje zájem dětí o sport, sportovní chování. Oddíl se účastní různých turnajů.

- Kroužek Florbal (9 – 15 let) – 28 dětí

Zaměřuje se na sport, konkrétně florbal, vede k radosti z pohybu, ke kolektivnímu pojetí sportovní aktivity. Oddíl pravidelně pořádá turnaje pro rodiče. Někteří členové se účastní krajských kol základních škol.

Sbor dobrovolných hasičů

- Přípravka (3 – 8 let) – 16 dětí

- Mladší družstvo (6 – 11 let) – 12 dětí

- Starší družstvo (11 – 18 let) – 13 dětí/mládeže

Děti jsou vedeny ke sportu a pohybu. Zvyšují si fyzickou zdatnost, obratnost a samostatnost. Dále získávají schopnosti týmové spolupráce a odpovědnosti. Rozvíjí se u nich odvaha, sebevědomí, schopnost pomáhat druhým a důvěřovat uniformovaným složkám (záchranný systém – hasiči, zdravotníci, policisté).

Šachový klub Dvorec

- Šachový kroužek (6 – 18 let) – 24 dětí a mládeže

Zaměřuje se na rozvoj celé řady vlastností, které uplatní i v životě a ve škole, např. schopnost soustředit se, hledat a posuzovat různé možnosti, schopnost kreativity a podpora abstraktního myšlení a v neposlední řadě se učí i trpělivosti. Hlavním cílem je nabídnout už v raném věku možnost, aby děti pomocí hry všestranně rozvíjely své mentální schopnosti.

TJ Slavoj Dvorec

- Judo a grappling (5 – 18 let) – 24 dětí a mládeže

Děti se učí základům gymnastiky, akrobacie, sebeobrany a zároveň čestnému a sportovnímu jednání vůči druhým.

- Fotbalová mládež – přípravka (5 – 11 let) – 20 dětí

- Fotbalová mládež – žáci (12 – 18 let) – 20 dětí

Orientují se na výchovu dětí ke sportu, na rozvoj schopností v rámci určitých pravidel, na sportovní chování a kolektivní pojetí sportovní činnosti.

TJ Sokol Nepomuk

Florbal (10 – 17 let) – 16 dětí/mládeže

Tenis 1 – žactvo, dorost (10 – 18 let) – 21 dětí

Tenis 2 – minitenis, babytenis (5 – 12 let) – 16 dětí

Všestrannost 1 – ml. žactvo (7 – 12 let) – 24 dětí

Všestrannost 2 – st. žactvo (11 – 17 let) – 19 dětí

Všechny oddíly TJ Sokola Nepomuk se zaměřují na výchovu dětí k pohybu, ke kolektivnímu pojetí sportovní činnosti, k dodržování určitých pravidel, k čestnému a sportovnímu chování. Florbal a Tenis se specifikují mimo výše uvedeného na rozvoj sportu daný již v názvu oddílu.

Zdroj: MěÚ Nepomuk, OFMŠ

Ve městech Nepomuk a Kasejovice je přístupná ambulantní lékařská péče, nemocniční péče pak v Klatovech a Plzni. V Nepomuku a Kasejovicích jsou domy s pečovatelskou péčí, v Žinkovech domov pro seniory. Ve většině obcí se nacházejí dětská hřiště, ve větších sídlech pak hřiště víceúčelová. Přítomnost sportovišť v městě Nepomuk ukazuje následující tabulka:

| SPORTOVIŠTĚ/HŘIŠTĚ/KOUPALIŠTĚ | MAJITEL | PROVOZOVATEL | DRUH SPORTU |
| --- | --- | --- | --- |
| Areál u ZŠ Nepomuk | město Nepomuk | město Nepomuk | Scate-park, multifunkční hřiště s umělým povrchem, původní již značně zdevastované hřiště (žádalo se o dotaci na hřiště na atletiku a míčové sporty-nepřiznáno), součástí prostoru jsou rovněž dětské prvky jako prolézačky, houpačky, apod. |
| Tělocvična ZŠ Nepomuk | město Nepomuk | město Nepomuk | V odpoledních a večerních hodinách jóga, judo, míčové hry, aerobik, břišní tance, cvičení všestrannosti žactvo, ženy |
| Sportovní hala v části Nepomuk | město Nepomuk | město Nepomuk | Gymnastika, míčové sporty, ping-pong, aerobik, cvičení všestrannosti žactvo, ženy, judo, florbal |
| Koupaliště/bazény v části Nepomuk | město Nepomuk | město Nepomuk | Koupání, slunění |
| Herní plácky, pískoviště a malá hřiště pro menší děti na více místech města v části Nepomuk a Dvorec | město Nepomuk | město Nepomuk | Pohybové aktivity menších dětí, nedá se posuzovat jako volnočasový areál |
| Tenisové kurty v části Nepomuk – část areálu Sokolovny | TJ Sokol Nepomuk | TJ Sokol Nepomuk | Tenis |
| Areál Sokolovny v části Nepomuk | TJ Sokol Nepomuk | TJ Sokol Nepomuk | Pétanque, volnočasový areál |
| Fotbalové hřiště v části Nepomuk | FK Nepomuk | FK Nepomuk | Kopaná |
| Sportoviště v centru Nepomuka za areálem pohostinství „U Zeleného stromu – Švejk“ | DAOS Plus, s.r.o + soukromé osoby | DAOs Plus, s.r.o + soukromé osoby | Rekreační plocha, míčové sporty |
| Fotbalové hřiště v části Dvorec | TJ Slavoj Dvorec | TJ Slavoj Dvorec | Volnočasový areál – kopaná, míčové sporty |
| Tělocvična v části Dvorec | TJ Slavoj Dvorec | TJ Slavoj Dvorec | Judo, posilovna, aerobik |

Zdroj: MěÚ Nepomuk, OFMŠ, upraveno

Ve většině obcí jsou zachovalá veřejná prostranství – náves s kapličkou. V současné době dochází (v souladu s urbanistickou koncepcí v ÚP jednotlivých obcí) k jejich úpravě tak, aby neplnily především funkci dopravní a doplnění koncepční urbanistické zeleně (např. v Kasejovicích).

Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství dále rozvedena pro město Nepomuk a Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Nepomuk

VYBAVENOST

Dostupnost adekvátních funkcí (jak veřejné, tak komerční vybavenosti) je nezbytná pro správné fungování města. Její rozmístění a složení poukazuje na koncentraci dějů v jeho jednotlivých částech. Pomáhá tak nalézt správné lokalizování celoměstských i lokálních center. Centrem města z pohledu veřejné vybavenosti je stále náměstí A. Němejce, kde sídlí městský úřad, obchodní dům Úslava, bankovní instituce a některé další provozovny. Běžná vybavenost a volnočasové aktivity se však postupně přesouvají na jiná místa. Z hlediska další vybavenosti je atraktivní Nádražní ulice a na ni navazující prostory (škola, knihovna, sokolovna), naopak solitérní objekty vybavenosti uvnitř sídliště jsou často využívané spíše méně. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 28)

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Další klíčovou rovinou čtení města je popis jeho základních veřejných prostranství. Přičemž ta nemají být chápána jako pouhá prostranství sloužící pohybu nebo kostra dopravní infrastruktury, ale zejména jako prostranství pobytová a reprezentativní (reprezentující image města). Na základě terénního průzkumu byla ve městě vytipována ta veřejná prostranství, která jsou v jeho současné podobě klíčová pro jeho fungování. Nejedná se vždy o prostranství z urbanistického pohledu vhodná nebo s adekvátní podobou. Zejména uliční prostranství sloužící k obsluze základní školy by mělo být řešeno jeho významu odpovídajícím způsobem.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 24)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 24

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 25

Kasejovice

Školství

V oblasti školství zabezpečuje město úplné základní školství. V obci je 9. třídní základní škola s detašovaným pracovištěm základní umělecké školy z Nepomuka. V současné době navštěvuje základní školu 200 žáků z toho z Kasejovic 105 žáků. Ostatní žáci dojíždí z 8 jiných obcí. Obec má i mateřskou školu pro 56 dětí. Školní jídelna zajišťuje stravování pro 260 žáků mateřské a základní školy.

Od roku 2004 započala rozsáhlá rekonstrukce základní školy včetně přístavby a rekonstrukce tělocvičny s vybudováním tzv. zázemí pro rozsáhlejší využití těchto prostor. Pro zlepšení školní výuky je k dispozici víceúčelové hřiště s umělým povrhem pro 11 druhů sportu. Hřiště je využíváno pro volný čas občanů Kasejovic. Využíván je i tenisový kurt, hokejbalové hřiště.

V roce 2018 byla základní škola vybavena novou počítačovou učebnou s 15 počítači. Po absolvování povinné školní docházky, převážná část studentů dojíždí do Blatné a Plzně. Vysokoškolské vzdělání nejblíže poskytuje Západočeská univerzita v Plzni. (Město Kasejovice, 2019, str. 12)

Zdravotnictví a sociální péče a další veřejně prospěšné služby

Dostupnost zdravotnických služeb je zajištěna ve zdravotním středisku města, kde zdravotní péči zajišťuje občanům praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti, stomatolog a gynekolog. V obci funguje i lékárna. Sociální péči obec zabezpečuje pečovatelskou službou jak na svém území, tak zabezpečuje pomoc potřebným i ve spádových obcích (Hradiště, Oselce, Nezdřev, Životice). Město je vlastníkem i domu s pečovatelskou službou, ve kterém nabízí byty pro 22 občanů.

Též je nabízena pomoc sociálně slabším občanům po stránce možnosti získání nárokových finančních prostředků dle jejich individuální potřeby. (Město Kasejovice, 2019, str. 12-13)

Kultura a ochrana památek, společenské a sportovní aktivity

Kulturní zařízení a aktivity

Obec se výrazně zaměřuje a také věnuje velkou pozornost především na společenský život a smysluplné využití volného času dětí, mládeže a všech občanů. Proto také vznikl nový Areál volnočasových aktivit a Společensko kulturní a vzdělávací centrum.

Obec Kasejovice má bohatou spolkovou činnost. Největším spolkem je Tělovýchovná jednota Sokol Kasejovice, Sbory dobrovolných hasičů, vč. ve spádových obcích. Dále zde funguje Český svaz chovatelů, Český svaz zahrádkářů, Český rybářský svaz, ZO Českého svazu včelařů a dvě myslivecká sdružení. Pro realizaci sportovních aktivit je k dispozici areál fotbalového hřiště a ve školním areálu víceúčelové hřiště pro 11 druhů sportů, tenisové hřiště a hockejbalové hřiště. (Město Kasejovice, 2019, str. 13)

Obec obnovila řadu místních tradic. Kromě tradiční svatojakubské pouti (25. 7.) byla roku 1992 obnovena pouť ke sv. Vojtěchu „Na Boučku“. Roku 1996 se Kasejovice připojily k pořádání cyklů koncertů – „Hudba v židovských synagogách Plzeňského regionu“, z nichž jeden se každoročně koná v kasejovické synagoze. Město zajišťuje pravidelné setkávání důchodců. Od roku 2005 se město zapojuje do společného předvánočního zpívání koled v rámci Plzeňského kraje.

V roce 2018 byla založena Komunitní škola Kasejovice, která pořádá různé kulturní a společenské akce (vánoční dílna, novoroční a jarní pochod, úklid obce, příměstský tábor atd.) Místní občané založili country kapelu pod názvem Brumendo a divadlo s nevšedním názvem „Osvětové retro divadlo OREL Kasejovice“ v rámci Komunitní školy o. s., Kasejovice.  (Město Kasejovice, 2019, str. 13)

Obec po rekonstrukci bývalé základní školy v roce 2009 vzniklo v této budově Společensko kulturní a vzdělávací centrum města, které využívají spolky, základní škole a mateřské škole a také široká veřejnost. Obec vydává od roku 1995 měsíčně Kasejovické noviny, různé brožury zaměřené na historii Kasejovicka a pohlednice. Obec provozuje muzeum v bývalé židovské synagoze, kde je umístěna sbírka s předměty národopisného charakteru zdejšího rodáka Václava Mentbergera.

Před několika lety byla otevřena "Naučná stezka Kasejovickem aneb putování za kasejovickým zlatem" s 15 zastaveními, která pojednávají nejen o historických budovách města, ale také o životě občanů a těžbě zlata. Kasejovice jsou napojeny na tzv. Svatojakubskou stezku a jsou součástí Židovské cesty na Plzeňsku.  (Město Kasejovice, 2019, str. 13-14)

### Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Dopravní infrastruktura

V SO ORP Nepomuk se nachází silniční a železniční doprava. Územím prochází z nadřazené silniční sítě silnice I/20 České Budějovice – Nepomuk – Plzeň – Karlovy Vary, na které je dle Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 5 (dále jen „PÚR ČR“) vymezen koridor rychlostní silnice S13 Alternativní spojení západní hranice ČR s východem jižně od D1. ZÚR PK pak na této komunikaci vymezují jako veřejně prospěšné stavby koridory: Klášter – Borek u Nepomuka, přeložka; Nepomuk, obchvat; Životice – Kasejovice – hranice kraje, přeložka; Měcholupy, obchvat.

Navazující silniční síť tvoří silnice II/ třídy: II/177, II/187, II/188, II/191, II/230. ZÚR PK vymezují na silnici II/ 191 jako veřejně prospěšnou stavbu koridor Nepomuk, přeložka s východním obchvatem. Úkolem pro územní plánování obcí je do územních plánů zpřesnit a vymezit výše uvedené koridory. Silniční síť doplňují silnice III třídy a místní a účelové komunikace. Silniční síť je relativně hustá, její stavebně technický stav však mnohdy nevyhovuje platným normám.

Dalším problémem je stále se zvyšující zatížení dopravou na silnici I/20 (městský úsek Nepomuk – (7 000 – 10 000 voz/24hod.).

Všechna sídla na území SO ORP Nepomuk jsou obsluhována autobusovou dopravou, v některých případech však nedostatečně pravidelnou, autobusové zastávky jsou v dostatečném množství.

Územím SO ORP Nepomuk prochází celostátní železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice, na které je dle PÚR ČR vymezen koridor konvenční železniční dopravy ŽD 4 Koridor Plzeň – Strakonice – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR (-Wien). ZÚR PK pak vymezují na této trati jako veřejně prospěšnou stavbu koridor pro úsek Plzeň – Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace. Úkolem pro územní plánování obcí je do územních plánů výše uvedený koridor zpřesnit a vymezit. Územím dále prochází regionální železniční trať č. 191 Nepomuk – Blatná.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné osobní dopravy proti stále se zvyšujícímu stupni automobilizace přispívá integrovaná doprava Plzeňska, která integruje železniční dopravu a městskou hromadnou dopravu. K posílení významu veřejné osobní dopravy přispěla stavba dopravního uzlu ve Dvorci, která byla ukončena v září roku 2019.

Technická infrastruktura

Vzhledem k rozdrobenosti sílení struktury a velikosti většiny sídel je značná část obyvatel SO ORP Nepomuk zásobována pitnou vodou z vlastních studní. Vodovod je vybudován v Kasejovicích, Kramolíně, Milči, Mladém Smolivci, Nekvasovech, Nepomuku, Oselcích, Prádle, Vrčeni a Žinkovech.

Splašková kanalizace zakončená ČOV je vybudována v obcích Chlumy, Kasejovice, Kramolín, Měcholupy, Nepomuk, Nezdřev, Oselce, Prádlo, Třebčice, Žinkovy. V ostatních obcích je většinou vybudována částečná jednotná kanalizace, vyústěná do místních recipientů. U nových staveb je pak odkanalizování řešeno pomocí domácích čistíren odpadních vod.

Územím SO ORP Nepomuk prochází VTL a STL plynovod. ZÚR PK vymezují jako veřejně prospěšné stavby: VTL přípojka od Kasejovic do RS Mladý Smolivec; RS Mladý Smolivec.   V současné době jsou plynofikována území obcí Čížkov, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Nepomuk, Neurazy, Oselce, Prádlo, Sedliště, Vrčeň, Žinkovy.

Územím prochází tranzitní trasa vedení přenosové soustavy ZVN 400 kV č. 432 Kočín – Přeštice, na které je dle PÚR ČR vymezen koridor elektroenergetiky E21 – koridory a plochy pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Přeštice jako součást TEN – E. ZÚR PK pak vymezují na této trase jako veřejně prospěšnou stavbu koridor pro zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. Vedení VN 110 kV má být na území SO ORP Nepomuk posíleno o vedení Rokycany – Blovice – Nepomuk, jehož koridor je vymezen v ZÚR PK jako veřejně prospěšná stavba vedení 110 kV Rokycany – Blovice – Nepomuk. Úkolem pro územní plánování obcí je do územních plánů výše uvedené koridory zpřesnit a vymezit. Navazující síť VN 22 kV a NN je v území dostatečná. V ÚP jednotlivých obcí je dbáno o to, aby byla rozvodná energetická vedení a vedení elektronických komunikací umisťována pod zem.

Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti je dále rozvedena pro město Nepomuk a Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Nepomuk

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Obecný úvod do dopravní situace

Město Nepomuk spadá do mikroregionu Nepomucko. Ten spojuje 31 obcí v okresu Plzeň-jih. Přes město prochází komunikace I. třídy 20, která město spojuje s městem Plzeň ze severu a z jihovýchodu s Kasejovicemi a dále přes Blatnou s Pískem. Silnice I/20 je označena jako mezinárodní silnice E49 (Karlovy Vary – Plzeň – České Budějovice). Územím města prochází železniční trať č. 190 České Budějovice – Plzeň. Železniční zastávka se nachází v části města Dvorce. Dále je zde trať č. 191 Nepomuk – Blatná. Mikroregion Nepomucko se dále zabývá rozvojem cykloturistických tras s cílem rozvoje cestovního ruchu.

Spádové území

Čížkov, Čmelíny, Hradiště, Chlumy, Kasejovice, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mladý Smolivec, Mohelnice, Nekvasovy, Neurazy, Nezdřev, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy, Životice

Komunikace spojující město Nepomuk s obcemi ve spádovém území I/20 spojuje město s obcemi:

Měcholupy, Klášter (napojení I/20 na III/11747), Prádlo (napojení na III/02012), Třebčice (napojení na III/19114 nebo III/18616), Životice, Kasejovice, Mohelnice (napojení na III/02013), Mileč (napojení na III/18614), Hradiště (přes III/02015), Mladý Smolivec (přes II/177), Nezdřev (přes II/188 a dále přes Řesanice) III/1875: Kozlovice, Kramolín, Polánka II/191: Vrčeň, Čmelíny (napojení z II/191 na III/19115), Tojice (napojení na III/19115), Srby (napojení na III/11745), Sedliště (napojení na III/17716), Žinkovy, Čížkov (přes III/19113) II/187: Neurazy III/1861 4: Chlumy, Nekvasovy, Oselce. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 40)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 40

Spojení s ostatními městy

Nejblíže jsou Kasejovice, dosažitelné po silnici I/20 za 12 min. Dále po této komunikaci za dalších 13 minut je Blatná. Krajské město Plzeň je vzdálená 30 minut po komunikaci I/20 ve vzdálenosti 33 km. Přeštice jsou vzdálené 23,5 km. Města jsou spojena komunikací II/230 za 28 min. Komunikace II/230 začíná za hranicí města Nepomuk a navazuje na komunikaci I/20. Spojení s Klatovy je po silnici II/191 ve vzdálenosti 33 km za 45 minut. Spojení do Prahy je přes silnici I/20 a dále přes dálnici D5. Doba jízdy je 70 minut a vzdálenost 110 km. Spojení s Českými Budějovicemi je přes silnici I/20 ve vzdálenosti 100 km. Doba jízdy je 80 min.

Automobilová doprava

Městem prochází silnice I. třídy 20 ze směru Plzeň, Měcholupy a dále do Kasejovic a Blatné. Tato komunikace vede v jižní části na okraji města mezi průmyslovou a obytnou částí. Dále městem prochází silnice II. třídy 191. Ta vede městem ze severovýchodu směrem od Vrčeně přes místní část Dvorec. Dále prochází obytnou částí města Nepomuk a končí napojením na silnici I/20. Nezastavěnou částí území prochází silnice II. třídy 187, která vede od Plánice a končí napojením na silnici I/20. Z hlediska nehodovosti zde v posledních 2 letech nejsou problémová místa. Problémové křižovatky silnic I/20 a II/191 byly přestavěny a došlo k snížení počtu dopravních nehod.

Dopravní zatížení

Hlavní dopravní zátěž je vedena po silnici I/20, která prochází jižním okrajem zastavěného území města. Další vytíženou komunikací je silnice II/191, která prochází městem ze severovýchodu a na jihu se napojuje na komunikaci I/20.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 41)

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 41

Doprava v klidu

Veřejné parkovací plochy se nacházejí v centru města Nepomuk na náměstí Augustina Němejce. Většinu náměstí tvoří plochy pro parkování. Další parkovací plochy se nacházejí u významnějších cílů: obchody, poliklinika, pošta, železniční zastávka, fotbalové hřiště, zábavní park. Parkování ve městě je dále řešeno v hlavním dopravním prostoru uličního profilu a na pozemcích obyvatel. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 42)

Autobusová doprava regionální

Autobusovou dopravu zde zajišťuje ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. (10 linek) a ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. Nachází se zde 10 autobusových zastávek:

Nepomuk, město; Nepomuk, Borek; Nepomuk, u hřiště; Nepomuk, sídliště; Nepomuk, žel.st.; Nepomuk, Zelený Dol; Nepomuk, obora; Nepomuk, Dvorec; Nepomuk, Třebčická; Nepomuk, Dvorec, mlékárna

Jezdí zde celkem 11 linek regionální autobusové dopravy:

- 450411: Nepomuk, město – Nepomuk, žel. st.

- 450434: Nepomuk-Skašov-Horšice-Přeštice

- 450444: Nepomuk-Chocenice-Blovice

- 450448: Nepomuk-Neurazy-Plánice

- 450450: Nepomuk-Čížkov-Mladý Smolivec-Kasejovice

- 450451: Nepomuk-Kasejovice-Lnáře

- 450454: Kasejovice, Kladrubce-Nepomuk

- 450455: Polánka-Myslív-Nepomuk

- 450456: Nepomuk-Chlumy

- 450458: Srby-Nepomuk

- 340004: Jindřichův Hradec-Třeboň-České Budějovice-Písek-Plzeň-Karlovy Vary

Zdroj: Integrovaná doprava Plzeňského kraje, odkaz

Linky zastavují hlavně u železniční stanice a v zastávce Nepomuk, město, která je v centru města. Autobusová doprava zde jezdí pouze ve všední dny. O víkendu tedy není zajištěna dopravní obsluha mezi železniční stanicí a centrem města Nepomuk.

Železniční doprava

Ve městě Nepomuk v místní části Dvorec se nachází železniční zastávka ležící na trati č. 190 a 191. Zastávka je vzdálena cca 3 km od centra města. Spojení železniční zastávky s centrem města a dalšími částmi je pomocí autobusové dopravy. Trať č. 190 spojuje Plzeň a České Budějovice. Město Nepomuk spojuje s ostatními obcemi Srby, Mileč a Nekvasovy. Železniční trať č. 191 vede z Nepomuk dále na Třebčice, Želvice, Kotouň, Kasejovice a do Blatné. Dostupnost po železnici mezi Nepomukem a Plzní je 28 min rychlíkem a 45 min osobním vlakem (34 km). Do Prahy je to 147 km s přestupem v Plzni za 132 min rychlíkem. Vzdálenost do Českých Budějovic je 102 km za 84 min rychlíkem.Přeprava mezi okolními obcemi je možná pouze osobními vlaky. Rychlíky staví pouze v Nepomuku a dále pak v Plzni a směrem na České Budějovice v Horažďovicích, Strakonicích a Čičenicích. Křížení železnice se silnicí I/20 je vedeno mimoúrovňově, s ostatními komunikacemi nižších tříd úrovňově. Z pohledu bezpečnosti se jedná o běžná řešení odpovídající významu jednotlivých tras a není zde zaznamenán žádný problém z hlediska nehodovosti.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 42)

Cyklistická doprava

V administrativním území Nepomuku vedou tři cyklotrasy:

- Cyklotrasa č. 2041 Dvorec - Soběsuky

- Cyklotrasa č. 2042 Nepomuk - Prapořiště

- Cyklotrasa č. 3 Plzeň – Nepomuk – Mladý Smolivec

Zdroj: Unit architekti s.r.o.; Územní plán Nepomuk, str. 43

Zásobování pitnou vodou

Město Nepomuk má v celém zastavěném území realizovánu veřejnou vodovodní síť zásobovanou ze zdroje (soustavy vrtů a studní) v nivě vodoteče vytékající z rybníka Klejnot. Surová voda ze zdrojů je dodávána do úpravny vody (ÚV) Nepomuk. Objekt úpravny prošel včetně vodních zdrojů zkapacitněním a rekonstrukcí a v současné době má vyhovující parametry pro zásobování města. Z úpravny vody Nepomuk je voda čerpána do vodojemu Šibenice o objemu 250 m3 a do vodojemu Vyskočilka o objemu 2 x 650 m3 (494/489 m n. m.). Spotřebiště je rozděleno na tři tlaková pásma. První (Staré město) je zásobeno gravitačně z vodojemu Šibenice, druhé (Zelený Dol, Dvorec) je zásobeno rovněž gravitačně z vodojemu Vyskočilka a třetí tlakové pásmo (sídliště Vinice) je zásobeno z automatické tlakové stanice umístěné v prostoru vodojemu Vyskočilka. Vodovod pro město Nepomuk je součástí skupinového vodovodu, který zásobuje pitnou vodou nejen Nepomuk včetně Dvorce, ale i několik okolních obcí (Mileč, Maňovice, Želvice, Záhoří). (Unit architekti s.r.o., 2017, str 35)

Kanalizace

Město Nepomuk má na většině území vybudovanou jednotnou kanalizaci s centrální ČOV. Centrální ČOV s projektovanou kapacitou 6500 EO je umístěna na pravém břehu potoka Mihovka za hranicí města na území obce Klášter. Jednotná kanalizace odvádí cca 80 % dešťové vody, zbývajících 20 % je odváděno systémem příkopů, struh a propustků do potoka Mihovka. Místní část Dvorec má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci s ČOV Dvorec. ČOV je projektovaná na kapacitu 1584 EO, v současnosti je ze dvou oxidačních příkopů provozován pouze jeden a ČOV má velkou kapacitní rezervu. Srážkové vody neodváděné jednotnou kanalizací jsou sváděny systémem příkopů, struh a propustků do Myslívského potoka.

Zásobování plynem

Podél jižní hranice zastavěného území Nepomuku prochází hlavní trasa VTL plynovodu z níž jsou napojeny VTL odbočky k regulační stanici (RS) Dvorec, RS Nepomuk a odbočky směrem k obci Kozlovice a k Obci Nová Ves u Nepomuka. Z RS Nepomuk je vedena STL distribuční plynovodní síť pro zásobování zastavěného území Nepomuku, STL plynovod z RS Nepomuk pokračuje dále do obce Klášter. Z RS Dvorec jsou provedeny STL rozvody v místní části Dvorec, STL plynovod pokračuje dále na Vrčeň a Čížkov. Plynofikováno je celé zastavěné území Nepomuku i Dvorce, je předpoklad dostatečné kapacity zemního plynu i pro případné zastavitelné plochy. Na jihozápadním okraji Nepomuku u Špitálského rybníka se nachází stanice katodové ochrany VTL plynovodu s rozsáhlým bezpečnostním pásmem anodového uzemnění umístěného u jihozápadního břehu Špitálského rybníka. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 36)

Zásobování elektrickou energií

Územím prochází tranzitní trasa vedení přenosové soustavy ZVN 400 kV č. 432 Kočín – Přeštice. V ZÚR Plzeňského kraje je počítáno s koridorem pro zdvojení tohoto vedení. Koridor se nachází mimo zastavěná území sídel. Město Nepomuk je zásobováno elektrickou energií prostřednictvím sítě VVN 110 kV. Transformovna 110/22 kV je umístěna na jihovýchodním okraji zastavěného území města a je napájena dvěma větvemi VVN 110kV – větví č. 1264 Přeštice – Nepomuk a větví č. 1263 Nepomuk – Horažďovice. Dle ZÚR je počítáno s koridorem pro realizaci nové větve VVN 110 kV Rokycany – Blovice – Nepomuk, která by v řešeném území vedla v souběhu se stávající trasou č. 1264 Přeštice – Nepomuk. Distribuční síť VN 22 kV je v řešeném území vyvedena z transformovny Nepomuk a je tvořena převážně nadzemními rozvody, v dílčích úsecích v zastavěném území města byly realizovány kabelové trasy VN (v ulici Na Daníčkách, Za Kostelem). V řešeném území se nachází celkem 26 trafostanic 22/0,4 kV, které slouží k napájení sítí NN zásobujících jednotlivé odběratele. Vzhledem k poměrně husté síti nadzemních vedení VN a jejich ochranných pásem tvoří tato pásma často bariéru pro budoucí rozvoj města. V územním plánu bude nutné střety zastavitelných ploch s ochrannými pásmy nadzemních vedení VN řešit, a to buď návrhem přeložek vedení, nebo přizpůsobením rozvoje ochranným pásmům. Na některé přeložky již existují podrobnější studie (v lokalitě Pod Vinicí).  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 38)

Spoje

Přes řešené území vede několik větví dálkových kabelů a v souběhu s železniční tratí dálkové kabely Českých drah. Dále se v území nacházejí husté kabelové rozvody telekomunikační sítě, realizována byla datová metropolitní síť. Nové zastavitelné plochy budou napojeny na telekomunikační a datovou síť dle podmínek provozovatelů a konkrétní řešení bude zpracováno v podrobnějších projektových dokumentacích.  (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 39)

Kasejovice

Technická infrastruktura

Zásobování vodou:

Místní část Kasejovice je napojena na samostatný vodovod s úpravnou vody a vodojemem, který zásobuje i místní část Újezd u Kasejovic. Vodovod byl budován postupně od začátku osmdesátých let. V části Polánka, Chloumek a Řesanice je vodovod, který slouží pro část obyvatel. Ostatní čerpají vodu z vlastních studní. Části Kladrubce a Přebudov a Podhůří nemají vodovod vybudován, jsou zde využívány obecní studny.

Kanalizace:

Téměř všechny nemovitosti v Kasejovicích jsou napojeny na splaškovou kanalizaci provozovanou firmou Kanalizace a vodovody a.s. Starý Plzenec. Čistírna odpadních vod má dostatečnou kapacitu. U ostatních částí města je splašková voda odváděna do jímek na vyvážení a septiků. V Chloumku, Kladrubcích, Podhůří, Polánce, Řesanicích a Újezdě je rovněž částečná jednotná kanalizace, vyústěná v Chloumku a Újezdě do Smoliveckého potoka, v Kladrubcích a Řesanicích do potoka Víska, v Podhůří do bezejmenného potoka a v Polánce do Kopřivnického potoka.

Plynofikace:

Kompletně je plynofikována místní část Kasejovice, ostatní části jsou bez napojení. Vzhledem k malému osídlení spádových částí města by byla investice velice nerentabilní.

Odpadové hospodářství

V obci nevzniká větší množství nebezpečných průmyslových nebo jinak problémových odpadů. Převažuje pouze komunální odpad. Sběr nebezpečného a tříděného odpadu je zajištěn ve sběrném dvoře s kapacitou 80 t/ročně, který si město zajišťuje na základě živnostenského oprávnění vlastním zaměstnancem. Ve sběrném dvoře jsou přijímány odpady od občanů města Kasejovice a od vlastníků objektů určených k rekreaci, kteří jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství města. Odvoz směsného a tříděného odpadu zajišťuje firma Rumpold-P, Plzeň, s.r.o. Na několika místech v Kasejovicích i v přidružených obcích jsou nádoby na sklo, papír a PET lahve. Odvoz nebezpečného odpadu je zajištěn vybranou firmou konkurzním řízením, které zajišťuje Svazek obcí odpadového hospodářství okresu Plzeň-jih, jehož obec je členem. Obec provozuje vlastní komunální kompostárnu (kapacita 150 t) pro likvidaci biologického odpadu z veřejného prostranství. Pro biologický odpad z veřejného prostranství disponuje město s velkoobjemovými kontejnery a pro občany bylo zakoupeno 120 kompostérů.

Ostatní technická infrastruktura

Pokrytí obce internetem je zajištěno formou WIFI, pevnou linkou nebo prostřednictvím poskytovatelů mobilních sítí. Obec je plně elektrifikovaná NN, VN, VVN, veřejné osvětlení je vybudováno na cca 95% území obce.

Dopravní infrastruktura

Z dopravního hlediska prochází obcí významná silnice I/20 (E 49), která má mezinárodní význam a propojuje oblast mezi Plzeňskem a Českobudějovickem. Ostatní silnice procházející obcí a jejich částí jsou silnice III. třídy jsou místního významu. Z hlediska životního prostředí a požadavkům bezpečnosti dopravy je komunikace I/20 zatěžujícím prvkem, neboť protíná centrum města. I přes rozsáhlou rekonstrukci této komunikace (před 15 lety) a s narůstající nákladní dopravou (průjezd celkem cca 5 tisíc vozidel denně, toho 1300 nad 10 t - v roce 2016), je velmi nutné co nejdříve vybudovat obchvat Kasejovic. Některé silnice III. třídy spojující odlehlé části obce, jsou ve špatném stavu, neboť správci silnic (SÚS) nedisponují dostatečným množstvím finančních prostředků na opravy. Silnice místního významu jsou v dobrém stavu, neboť město během 10 let vynaložilo na opravy a rekonstrukce téměř 20 milionu korun. Vedle silničního dopravního koridoru probíhá obcí železniční trať. Jde o regionální trať č. 191 Nepomuk-Blatná, která navazuje v Nepomuku na celostátní tratě České Budějovice-Plzeň. V Blatné navazuje na regionální trať Březnice-Strakonice. Dopravní obslužnost se stává limitující pro další rozvoj území a z hlediska potřeb obyvatelstva je nevyhovující. Chybí spoje v pozdních odpoledních a večerních hodinách, které jsou využívány zejména k dojížďce na druhou směnu a za službami (převážně do Blatné a Plzně).

Územím města procházejí následující turistické trasy (TT):

- červená TT 0221 (124) Nepomuk – Tojice – Podhůří – Kasejovice – Lnáře

- modrá TT 1422 Kasejovice – Újezd – Zámlyní Metly – Starý Smolivec

- zelená TT 3618 Nepomuk – Oselce – Kotouň – Podhůří – Kladrubce – Liškov – Nepomuk.

Územím města prochází následující značená cyklistické trasa CT 2046 Horažďovice – Olšany – Kasejovice – M. Smolivec a při okraji území CT31 Šťáhlavy – Blovice – Lnáře.  (Město Kasejovice, 2019, str. 10-12)

### Ekonomické a hospodářské podmínky

Území SO ORP Nepomuk má venkovský charakter, pracovní příležitosti jsou zde především v zemědělství, lesnictví (těžba i dřevozpracující průmysl) a drobných službách. Průmysl je soustředěn ve městech Nepomuk a Kasejovice. Pro rozdrobenost sídelní struktury se území vyznačuje vysokou mírou dojížďky do zaměstnání. Hlavním směrem dojížďky je město Plzeň. Dalšími středisky zaměstnanosti jsou města Nepomuk a Kasejovice. Dojížďka do zaměstnání a vyjížďka za prací je podrobně rozvedena v části 3. Struktura osídlení, Město Nepomuk – Regionální vazby.

Na území SO ORP Nepomuk bylo k 31. 12. 2019 registrováno celkem 2516 ekonomických subjektů, z nichž 8 2,4 % tvořily fyzické osoby. V odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství podnikalo 13,4%, v průmyslu 14,9%, ve stavebnictví 13,0 % a v obchodě, ubytování, stravování a pohostinství 25,6 % subjektů. Největšími podniky ve správním obvodu jsou dřevařská společnost KLAUS Timber a.s., Agrochov Kasejovice-Smolivec,a.s. zabývající se rostlinou a živočišnou výrobou a průmyslové podniky strojírenského zaměření ELITEX Nepomuk a.s. (strojírenská výroba, mechanické obrábění apod.), KUVAG CR, spol. s r.o. (poskytovatel řešení v oblasti izolace a elektrotechnických komponentů) a KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o (zámečnická výroba). K významným zaměstnavatelům patří, ale také Jan Pondělík -pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o. Ke konci roku 2019 dosahoval podíl nezaměstnaných osob 2,74%. Ve srovnání s předcházejícím rokem to znamená zvýšení o 0,32 procentního bodu. V rámci regionu se jedná o pátý nejvyšší dosažený podíl. K 31. 12. 2019 bylo ve správním obvodu zaregistrováno 225 uchazečů o zaměstnání, z toho 22,7% tvořili uchazeči se zdravotním postižením a 3,1% absolventi škol. Úřady práce zde evidovaly 378 pracovních míst a na jedno pracovní místo tak připadalo 0,6 uchazečů o zaměstnání.  (Český statistický úřad, 2020)

ÚP obcí ORP Nepomuk vymezují plochy pro rozvoj výroby a skladování; v plochách smíšených obytných je možno umisťovat nerušící výrobu. V souladu se ZÚR PK je úkolem pro územní plánování obcí dále vytvářet podmínky pro rozvoj služeb a cestovního ruchu a u obcí náležejících do SON5 Specifická oblast Brdy vytvářet podmínky pro širší využití rekreačního potenciálu území v přímé návaznosti na území vojenského újezdu Brdy.

Ekonomické a hospodářské podmínky jsou dále rozvedeny pro město Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Kasejovice

Ekonomická situace

Z celkového počtu 539 zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec pouze 28%, přičemž vyjížďka se uskutečňuje především do okolních měst.

Nejvyšší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva (574 obyvatel) je zaměstnán v průmyslu 41,9 %, třetina pracuje ve službách (33,02%). Celkově se jedná v rámci nadřazených územně správních celků o průměrné hodnoty. Naopak nadprůměrný počet obyvatel je zaměstnám v zemědělství (12,62%). V rámci ORP Nepomuk je to pouze 8,69 % a průměr Plzeňského kraje odpovídá podílu 3,81 % (SLBD 2011).

Ekonomické subjekty v obci

Celkově bylo v obci evidováno 295 ekonomických subjektů (ČSÚ k 31. 12. 2018), ve většině případů se jedná o OSVČ (83,7 %). Celkem je evidováno 211 fyzických osob podle živnostenského zákona, ale se zjištěnou aktivitou pouze 80 subjektů. Dále jsou v obci registrovány obchodní společnosti (18) a zemědělští podnikatelé (23).

Oblast služeb zastupuje v obci stávající zařízení občanského vybavení (knihovna, MŠ a ZŠ, dům s pečovatelskou službou, ordinace praktického, zubního, ženského a lékaře pro děti a dorost). V obci se nachází 3 obchody se smíšeným zbožím a pizzerie. Z větších firem je zde firma Agrochov Kasejovice, a. s. se zemědělskou výrobou živočišnou a rostlinou, firma P a V Elektronic (elektrotechnika), Interiéry a schodiště s.r.o., Rabbit Trhový Štěpánov (porážka králíků), KOVO Kasejovice MONT, s.r.o., KOVO KLIMA s.r.o., Klaus Timber a.s., firma BEVAR, s.r.o. (likvidace autovraků) a P-Okna. Míra nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod 4%.  (Město Kasejovice, 2019, str. 7-8)

Graf č. 2 Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018

Zdroj: Město Kasejovice, Program rozvoje města Kasejovice, str. 8

### Rekreace a cestovní ruch

Oblast SO ORP patří do turistického regionu Plzeňsko a Český les a turistické oblasti Plzeňsko. Jedná se o venkovskou oblast s relativně kvalitním životním prostředím s řadou kulturních i přírodních památek a vybudovanou sítí turistických tras a cyklotras. Vybavenost infrastrukturou pro cestovní je však třeba označit za méně vyhovující až nedostatečné.

Kulturně historická atraktivita

Mezi kulturně historické atraktivity patří zámek Zelená Hora, Žinkovský zámek, historické a architektonicky významné stavby a stavební dominanty v jednotlivých obcích. Významnou kulturně historickou atraktivitu tvoří zachovalé objekty lidové architektury soustředěné ve vesnické památkové zóně Řesanice a Zahrádka.

Přírodně turistická atraktivita

Přírodně turistickou atraktivitu území zvyšuje přítomnost CHKO Brdy s 200 km cyklotras a turistických tras, přítomnost přírodních parků: Buková hora; Kakov – Plánický hřeben; Plánický hřeben, Pod Štědrým a množství vodních toků a rybníků. Územím SO ORP Nepomuk prochází mj. významná turistická trasa – Svatojakubská cesta a cyklotrasa nadregionálního významu 31 (Plzeň – Nepomuk – Blatná).

Specifickou atraktivitou je pivovar a pivní lázně Zlatá Kráva v Nepomuku a Restaurace a pension Angusfarm v obci Soběsuky, které nabízejí možnost spojení turistiky s gastronomickými zážitky a relaxací.

Na území SO ORP Nepomuk bylo k 31. 12. 2019 k dispozici 7 hromadných ubytovacích zařízení, která nabízela ubytování s kapacitou 312 lůžek. (Český statistický úřad, 2020)

Patří sem Hotel u Zeleného stromu v Nepomuku, hotel Jelen v Žinkovech, Restaurace a pension Angusfarm v obci Soběsuky, Autocamp Nový rybník. Ubytovací zařízení doplňují pensiony v turisticky atraktivnějších obcích.

Významnou formou pobytové rekreace je rekreace individuální, chatové osady jsou v obcích Žinkovy a Srby, Klášter, v ostatních sídlech se jedná zejména o tzv. chalupaření.

Využití rekreačního potenciálu území SO ORP Nepomuk, rozvoj služeb a cestovního ruchu představuje jednu z možností jeho hospodářského rozvoje. U obcí náležejících do specifické oblasti SON5 Specifická oblast Brdy je pak potřeba vytvářet podmínky pro širší využití rekreačního potenciálu oblasti v přímé návaznosti na území vojenského újezdu Brdy.

Rekreace a cestovní ruch je dále rozvedena pro město Nepomuk a Kasejovice a v rozboru udržitelného rozvoje území u jednotlivých obcí.

Město Nepomuk

Rekreační potenciál nadmístního významu - areál Zelené Hory, je zapotřebí podpořit prostupnost. Dále rekreační potenciál přírodních ploch na rozhraní města a krajiny a rekreační potenciál zahrádkových osad. Zlepšení prostupnosti krajiny, obnova cestní sítě - identifikace klíčová spojení a potenciálních oblastí pro každodenní rekreaci. Stávající síť cest historicky propsaná v krajině je dostatečná. Zanikla jen propojení ve východním směru (lokalita Sedlo). Navzdory tomu terénní průzkum ukázal, že je třeba soustředit se na kvalitu a doplnit chybějící propojení sídla s okolní krajinou ve východním směru na Třebčice. Prověřit možnosti obnovení historických cest v této části území. Tím se zvýší i rekreační potenciál krajiny pro místní obyvatele a návštěvníky. Cílem bude produkční, ekologická krajina s vysokou hodnotou krajinného rázu a udržitelnou mírou rekreace. (Unit architekti s.r.o., 2017, str. 44)

Kasejovice

Cestovní ruch

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec nachází mimo turisticky vyhledávané oblasti. Disponuje relativně atraktivním okolím, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou. Pahorkatinný charakter podhorské krajiny je vhodný především pro aktivní trávení volného času – zejména pěší turistiky, cykloturistiky a další formy krátkodobé rekreace.

Zdejší osobitý ráz krajiny dal vzniknout chráněné krajinné oblasti „Pod Štědrým“. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v rekreačních objektech a chalupách. Obcí prochází turistická stezka a naučná stezka "Putování za kasejovickým zlatem", která je exkurzí do historie městečka. Dalším málo využitým potenciálem obce jsou architektonické a historické památky.

Svatojakubská cesta

Přírodní a kulturně-historická charakteristika krajiny Kasejovicka vytvářejí svébytný harmonický celek s příznivými předpoklady pro cestovní ruch a turistiku. V obci chybí ubytovací zařízení pro krátkodobou rekreaci (penzion, turistická ubytovna apod.). Nedostatečné stravovací zařízení též nepřispívá k dalšímu rozvoji krátkodobého cestovního ruchu. Podle dat z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v Kasejovicích nalezeno celkem 166 objektů, které slouží k individuální rekreaci. Jsou to tzv. nevyčleněné chalupy, které přestaly sloužit k trvalému pobytu a jsou využívány pro víkendový rekreační pobyt. Jejich umístění mimo rekreační zóny vesměs v intravilánu města brzdí rozvojové snahy města a následnými přestavbami mnohde narušují charakter venkovské architektury. (Město Kasejovice, 2019, str. 9)

### Bezpečnost a ochrana obyvatel

Ve městě Nepomuk je umístěna požární stanice Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, v celém správním území jsou rovnoměrně rozmístěny stanice dobrovolných hasičů a hasičské zbrojnice. Zdroje požární vody v jednotlivých sídlech jsou dostatečné. Ukrytí obyvatel by bylo organizováno v improvizovaných úkrytech. Vyrozumění obyvatelstva v případě nebezpečí je zajištěno místním rozhlasem v jednotlivých sídlech nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace (SMS zprávy, web).

Připravenost obcí na řešení kritických situací zabezpečuje na úrovni ORP Bezpečnostní rada ORP Nepomuk, základním úkolem Krizového štábu ORP Nepomuk je pak řešit vzniklé krizové situace a koordinovat záchranné a likvidační práce v souvislosti s řešením mimořádných událostí. Na řece Úslavě, Myslívském potoce, potoce Mihovka  a Víska byla stanovena záplavová území Q 100 a aktivní zóna záplavových území. Aktivní zóny záplavových území zasahují do zastavěných území obcí Neurazy, Žinkovy, Mileč, Želvice, Třebčice, Nepomuk, Vrčeň, Srby, Klášter. Podkladem pro řízení ochrany před povodněmi je Povodňový plán ORP Nepomuk.

### Zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území

Na území SO ORP Nepomuk je dle Politiky územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 5 závazné od 11. 9. 2020 v ÚPD nutno prověřit tyto plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu:

-ŽD 4 – Koridor Plzeň – Strakonice – České Budějovice-České Velenice-hranice ČR/Rakousko (Wien)-

- Trať číslo 190 Plzeň-České Budějovice, úsek Plzeň-Nepomuk – zdvojkolejnění a směrová retrifikace.

- S13-Koridor kapacitní silnice (Plzeň) – D5 – Nepomuk – Blatná – Písek – Vodňany – České Budějovice

- Převedení možného zvýšeného dopravního zatížení mezi dotčenými kraji.

- E21 - Koridory a plochy pro dvojité vedení 400 kV Kočín – Přeštice

- Koridory a plochy, které umožní zabezpečení výkonů zdrojů připojených do přenosové soustavy a zvýšení spolehlivosti přenosu. Součást TEN – E.

Dle Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 účinné od 24. 1. 2019 leží území ORP Nepomuk v  OR2 Rozvojové ose Plzeň – Nepomuk – hranice kraje.

Rozvojová osa prochází územím obcí: Blovice, Chlum (v ORP Blovice), Chocenice, Kasejovice, Klášter, Měcholupy, Mileč, Mohelnice, Nepomuk, Prádlo, Seč, Třebčice, Vlčtejn, Životice.

V rámci rozvojové osy byla vymezena rozvojová území v hranicích těchto katastrálních území: Blovice, Dvorec, Hradiště u Blovic, Nepomuk, Kasejovice, Třebčice.

ZÚR PK stanoví kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování obcí.

ZÚR PK vymezují na území SO ORP Nepomuk specifické oblasti nadmístního významu:

- SON 5 Specifická oblast Brdy

Vymezení bylo provedeno v hranicích obcí Borovno, Čížkov, Dobřív, Hůrky, Cheznovice, Medový Újezd, Míšov, Mladý Smolivec, Nové Mitrovice, Příkosice, Skořice, Spálené Poříčí (jen k. ú. Číčov, Hořehledy, Hořice, Lučiště, Záluží u Spáleného Poříčí), Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Vísky.

- SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko

Vymezení bylo provedeno v hranicích obcí Břežany, Hradiště (v ORP Nepomuk), Chlumy, Kbel, Kovčín, Kozlovice, Kramolín, Kvášňovice, Maňovice, Měčín, Mileč, Mlýnské Struhadlo, Myslív, Nehodiv, Nekvasovy, Neurazy, Nezdřev, Olšany, Oselce, Pačejov, Plánice, Polánka, Skašov, Slatina (v ORP Horažďovice), Týniště, Újezd u Plánice, Žinkovy.

ZÚR PK stanoví kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a úkoly pro územní plánování obcí.

(tučně vyznačené obce spadají pod SO ORP Nepomuk)

Záměry ze ZÚR PK nadmístního významu:

Dopravní infrastruktura – plochy a koridory nadmístního významu:

Silniční doprava:

I/20 – (Karlovy Vary) – Bezvěrov – Plzeň – Nepomuk – (Písek - Č. Budějovice)

- SD 20/03 – N – Klášter – Borek u Nepomuka, přeložka

- SD 20/08 – N – Nepomuk, obchvat

- SD 20/09 – N – Měcholupy, obchvat

- SD 20/04 – N – Životice - Kasejovice – hranice kraje, přeložka

II/191 – (Rožmitál pod Třemšínem) – Nepomuk – Klatovy – Nýrsko – Sv. Kateřina

- SD 191/03 – N – Nepomuk, přeložka s východním obchvatem

Železniční doprava:

- ZD 190/01 – N – Trať č. 190 Plzeň – Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace.

Technická infrastruktura – plochy a koridory nadmístního významu:

Elektrická energie:

- E 01 – N – vedení 110 kV Rokycany – Blovice – Nepomuk

- E 09 – N – zdvojení vedení 400 kV Kočín – Přeštice

Zásobování plynem:

- P 11 – N – VTL přípojka od Kasejovic do RS Mladý Smolivec

- P 26 – N – Regulační stanice plynu Mladý Smolivec

Územní systém ekologické stability -  nadregionální biocentra jako plochy nadmístního významu, nadregionální biokoridory jako koridory nadmístního významu, regionálních biocentra jako plochy nadmístního významu, regionální biokoridory jako koridory nadmístního významu nejsou v textové části uvedeny. Jsou obsaženy v grafické části – výkres záměrů.

Vyhodnocení záměrů nadmístního významu:

Pořizovaná ÚPD obcí zpřesňuje a vymezuje plochy a koridory dopravní a technické infrastruktury obsažené v PÚR ČR a ZÚR PK. Vzájemné střety záměrů, střety záměrů s limity území a problémy ze záměrů vzniklé jsou uvedeny v rámci rozboru udržitelného rozvoje u jednotlivých obcí a ve výkresu problémů. V souladu se ZÚR PK zpřesňuje pořizovaná ÚPD obcí území vymezených částí regionálního a nadregionálního ÚSES, které doplňuje lokálními částmi ÚSES. Části regionálního a nadregionálního ÚSES jsou obsažený v grafické části – výkres záměrů.

Záměry místního významu obsažené v územně plánovacích dokumentacích obcí nejsou obsaženy v textové části, jsou obsaženy v grafické části – výkres záměrů. Níže jsou uvedeny pouze místní záměry získané dotazníkovým šetřením v rámci 5. úplné aktualizace územně analytických podkladů po posouzení zda jimi dochází ke změně v území nutné pro jejich zapracování do ÚAP. Potenciální problémy z nich vzniklé jsou uvedeny v rozboru udržitelného rozvoje u jednotlivých obcí a ve výkresu problémů.

Město Kasejovice

--obytná zóna Chloumecká

-oprava - rekultivace Vodárny u nádraží

Klášter

-oprava lokality U rybníčků – vytvoření mokřadu

Měcholupy

-provedení průzkumných vrtů k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Mileč

-přivaděč vody Bezděkovec

-vodovod Bezděkovec

Město Nepomuk

-prověření změny plochy přestavby se stanoveným pořadím změn T06 plochy smíšená obytná – MP městské a předměstské využití na plochu přestavby smíšenou obytnou MI – intenzivní městské využití bez stanovení pořadí změn

-prověření změny plochy smíšené obytné MP – městské a předměstské využití na pozemku parc. č. 133/5 v k. ú. Dvorec na plochu veřejné zeleně

-prověřit koridor kanalizační stoky – řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec, prověřit jeho vymezení jako VPS – napojení obytné zóny V Korýtkách

Prádlo

- oprava – rozšíření místních komunikací

- přestavba bývalé školy čp. 47 na víceúčelové zařízení

Životice

- oprava - rozšíření povrchu návsí, přilehlých cest a kapličky

# ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 2020

## OSNOVA K TEXTOVÉ ČÁSTI ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

#### 1. Širší územní vztahy

#### 2. Prostorové a funkční uspořádání území

#### 3. Struktura osídlení

#### 4. Sociodemografické podmínky a bydlení

#### 5. Příroda a krajina

#### 6. Vodní režim a horninové prostředí

#### 7. Kvalita životního prostředí

#### 8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

#### 9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

#### 10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

#### 11. Ekonomické a hospodářské podmínky

#### 12. Rekreace a cestovní ruch

#### 13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

### Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

#### I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

##### Životní prostředí

##### Hospodářský rozvoj

##### Soudržnost společenství obyvatel území

#### II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

##### Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

### Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

#### I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

##### Urbanistické, dopravní a hygienické závady

##### Střety záměrů se záměry

##### Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

#### II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

##### Negativa území

#### III.	Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

### Legenda ke střetu záměrů se záměry a s hodnotami území a s limity využití území

## Textová část rozboru udržitelného rozvoje území pro jednotlivé obce zpracovaná dle osnovy

### Čížkov

(k. ú. Čížkov u Blovic, Čečovice, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka u Čížkova a Železný Újezd)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON5 Specifická oblast Brdy místní částí Chynín prochází hlavní komunikační trasa Plzeň-Blatná-Písek správní územím prochází řada turistických tras a cyklotrasy

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivá sídla jsou v krajině organicky propojena sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalá historická jádra sídel, přítomnost urbanistických dominant – kapličky, zachovalé roubené stavby funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné venkovské, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní funkční uspořádání volné krajiny: více než 50 % území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – rybník Strašil, rybník Dožín, Protivský rybník, Úličky, Hradišťský potok a jeho přítoky místa výhledů ve volné krajině – rozhledna „Na Skále“ v Železném Újezdě, výhled na panorama Šumavy z vrchu Maštýř

Negativa

urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělských areálů v jednotlivých místních částech nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1237 - většina místních částí patří mezi urbanisticky hodnotné návesnicové vsi, historické jádro místní části Zahrádka vyhlášeno vesnickou památkovou zónou jednotlivé místní části (Čížkov, Čečovice, Chynín, Liškov, Měrčín, Přešín, Zahrádka, Železný Újezd) jsou dostatečně dopravně propojené zachovalá historická jádra místních částí, zachovalé stavby roubené i zděné lidové architektury dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy vyšší stupeň občanské vybavenosti dobře přístupný ve větších sídlech (Blovice, Nepomuk)

Negativa

zanedbaná veřejná prostranství a zařízení občanského vybavení charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (667 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Nepomuk, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Spálené Poříčí, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk, Žinkovy, Vlčice, Spálené Poříčí) fungující společenský a spolkový život (hasiči, myslivci. včelaři) existence kulturního zařízení v Čížkově, Železném Újezdě a Čečovicích oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit rozvoj sociální péče s podporou kraje převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení především v Čížkově, Přešíně a Železném Újezdě podpora bytové výstavby umožňující setrvání mladých obyvatel ve správním území zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. zajištění vhodných ploch pro bydlení záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení možnost výstavby bytů a domů s pečovatelskou službou

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blovic a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé pokračování trendu přeměny původní obytné zástavby na rekreační bydlení, zejména Liškova, Měrčína, Přešína, Zahrádky, Železného Újezda a Chynína změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého správního území obce Čížkov část obce leží v CHKO Brdy existence evropsky významné lokality v k. ú. Přešín – Prameniště Přešínského potoka existence evropsky významné lokality v k. ú. Chynín – V Úličkách existence dvou přírodních rezervací v k. ú. Chynín, a to Chynínské buky a Fajmanovy skály – Klenky návaznost či malá vzdálenost sídel od lesních komplexů přírodního parku Brdy a Pod Štědrým veduta o nadm. výšce cca 600 m hřebene od Železného Újezda až ke Kasejovicím funkční místní, regionální i nadregionální ÚSES přítomnost významných krajinných prvků - Hradišťský, Čečovický, Bílý, Mítovský a Čížkovský potok, vodní plocha rybníka Dožín, V Úličkách, Oborák, Strašil, Velký Čížkovský rybník, Protivský rybník vyčištění koryt vodotečí a odbahnění rybníků doplnění veřejné zeleně zvýšení prostupnosti krajiny obnovou původních polních cest absence ekologických zátěží

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území ( architektonicky nevhodné zemědělské stavby v nezastavěném území) chybějící ozelenění zemědělských areálů

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí v celém správním území relativně dobrá retenční schopnost území četnost mokřadů a litorálních pásem rybníků (Oborák, V Úličkách, Dožín) velký podíl zatravněných záplavových území podél všech významnějších vodotečí (Čížkovského, Mítovského, Bílého a Čečovického potoka) možnost využití rozlivů potoků v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách dokončení zalučňování pozemků v záplavovém území Bílého, Čečovického a Čížkovského potoka zřízení obecního vodovodu v Čečovicích, Železném Újezdě, Chyníně, Přešíně konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy minimální výskyt poddolovaných území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby v celém správním území obce Čížkov nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích zejména v Liškově a Čečovicích zástavba v zátopových územích Bílého potoka v části Liškova, Čečovického potoka v části Čečovic a Čížkovského potoka v částích Čížkova a Zahrádky rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na středně svažitém terénu suchá období a následné přívalové deště, které krátkodobými, ale rychlými povodněmi ohrožují záplavová území Bílého, Čečovického i Čížkovského potoka možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu a na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu obecní vodovod v Čečovicích, Železném Újezdě, Chyníně a Přešíně ozeleňování zemědělských areálů rozšiřování třídění komunálního odpadu nové komerční využití opuštěných zemědělských areálů v Zahrádce a částečně i v Čížkově

Negativa

spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump prosakování silážních tekutin z některých silážních jam do podzemních vod prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neexistující obecní vodovod v Čížkově, Zahrádce, Liškově neexistující kanalizační řad s centrální ČOV ve všech sídlech správního území obce Čížkov další zvyšování silniční, především tranzitní dopravy zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko chátrání nevyužitých staveb v zemědělských areálech v Zahrádce a částečně i v Čížkově

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF lesní porosty na téměř čtvrtině správního území blízkost lesního komplexu Štědrý a CHKO Brdy obhospodařování téměř všech ploch ZPF relativně vysoké procento zalučněných pozemků v celém správním území realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu jihozápadně od Měrčína směrem k Liškovu lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů půdní eroze na orné půdě zejména ve svažitějších terénech v celém správním území obce Čížkov rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Čížkov, hasičská zbrojnice, restaurace, mateřská škola, vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obcích Kasejovice (10 km), Nepomuk (10 km) a Blovice (12 km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství všech místních částí – náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic i Plzně plynofikace Zahrádky, Čížkova, Železného Újezda, Čečovic, Přešína dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť obecní vodovod v Čečovicích, Železném Újezdě, Chyníně a Přešíně využití dotačních titulů z programu EU na zlepšení technické infrastruktury

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV v celém správním území obce Čížkov (v Měrčíně se nepředpokládá) chybějící obecní vodovod v Čížkově, Zahrádce (v Měrčíně a Liškově se nepředpokládá)

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti stabilizovat nové plochy pro podnikatelskou činnost využití opuštěného vojenského areálu v k. ú. Chynín pro podnikatelské aktivity využití téměř nevyužívaných zemědělských areálů v Zahrádce i Čížkově pro vhodné podnikatelské aktivity větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí k rozvoji cestovního ruchu možno využít napojení na síť turistických tras a cyklistických tras v CHKO Brdy možnost využívání okrajů lesů i lesních komplexů Brd a Štědrého k rekreaci včetně turistické rozhledny v Železném Újezdě vyznačená síť turistických i cyklistických tras existence kulturních objektů v Železném Újezdě a Čížkově fungující spolky hasičů, myslivců, včelařů podpora podnikání vedoucí k rozšíření turistických možností včetně ubytování, sportovního a kulturního vyžití vyčištění některých rybníků k obnovení přírodního koupání využití sněhových podmínek pro rozvoj zimní rekreace větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

omezené ubytovací možnosti omezená nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit v létě i v zimě rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně vodotečí přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

znečištění ovzduší dopravou na hlavní komunikační trase Plzeň-Blatná-Písek procházející sídlem Chynín

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Neexistující kanalizační řad s centrální ČOV ve všech sídlech správního území obce Čížkov je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů, které nemají domovní ČOV. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů v blízkosti bytové zástavby snižuje hygienu bydlení i začlenění této zemědělské stavby do krajiny. Sídlem Chynín prochází hlavní komunikační trasa Plzeň – Blatná-Písek, zatěžující exhalacemi ovzduší obce. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON5 Specifická oblast Brdy. Sídlem Chynín prochází hlavní komunikační trasa Plzeň-Blatná-Písek. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Blovice a Nepomuk 12 km, Plzeň 35 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 667 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Čížkov, MŠ, hasičská zbrojnice, restaurace. Zdravotní a sociální péče, občanská vybavenost, základní i středoškolské vzdělání je velmi dobře dostupné v nedalekých Blovicích či Nepomuku. Obecní vodovod je vybudován v Čečovicích, Železném Újezdě, Chyníně a nově v Přešíně, v dalších místních částech se zásobují obyvatelé ze studní (vrtů), uvažuje se i zde o zřízení obecního vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících vodotečí přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

- Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životní prostředí a hospodářský rozvoj. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané dobrou dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb na okolní větší centra osídlení. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a rozvoj drobné výroby a skladování. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

      - Problémy k řešení:

- H-hygienické

- U-urbanistické

- Z-životní

- D-dopravní

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 39 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle ÚPD stavby centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v jednotlivých sídlech obce Čížkov. | ÚP řeší | N |
| H 40 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek v studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Realizovat dle ÚPD obecní vodovod v Čížkově, Zahrádce, Přešíně (v Měrčíně a Liškově se nepředpokládá). | ÚP řeší | CV |
| U 4 | Vojenský areál je opuštěn, chátrá a je dosud nevyužit. | Řešit a realizovat využití opuštěného vojenského areálu v Chyníně. | ÚP | R |
| Z 15 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Čížkově, Zahrádce, Přešíně a Železném Újezdě. | ÚP řeší | CV |
| Z 33 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu jihozápadně od Měrčína směrem k Liškovu. | ÚP řeší | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

- vysoké radonové riziko

- poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat dle ÚPD stavby centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v jednotlivých sídlech obce Čížkov minimalizace půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu jihozápadně od Měrčína směrem k Liškovu další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách vyčištění koryt vodotečí a odbahnění rybníků řešit ozelenění zemědělských areálů v Čížkově, Zahrádce, Přešíně a Železném Újezdě odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat dle ÚPD stavby centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v jednotlivých sídlech obce Čížkov realizovat dle ÚPD obecní vodovod v Čížkově, Zahrádce (v Měrčíně a Liškově se nepředpokládá) podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností.

Čmelíny

(k. ú. Čmelíny, Víska)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce se dle ZÚR PK ve znění aktualizace č. 4 dotýká SON5 Specifické oblasti Brdy územím prochází cyklotrasa od východu obce Kladrubce západním směrem do obce Tojice a turistická trasa TT 0221 (124) Nepomuk – Tojice – Podhůří – Lnáře (Svatojakubská cesta) s napojením na NS Putování za kasejovickým zlatem

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení nefunkčnost prvků ÚSES v lokální úrovni

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v mírně zvlněném terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, plochy technické infrastruktury, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, veřejná prostranství funkční uspořádání volné krajiny: více než třetinu území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – Velký vísecký rybník, Liškovský potok, potok Víska a jeho bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – nefunkčnost prvků ÚSES v lokální úrovni urbanistické závady: brownfield – bývalý areál zemědělského družstva nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1384 - rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie narušení urbanistické struktury vesnice silnicí III. třídy – roztíná sídlo

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (130 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost fungující prodejna smíšeného zboží ve Čmelínech dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

blízkost lesního komplexu a zároveň přírodního parku Pod Štědrým existence přírodní památky Bouřidla zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obcí protékající meandrující potok Víska i bezejmenná vodoteč od Liškova rybník Velký vísecký a mlýnská nádrž Zastávka ve Vísce absence ekologických zátěží

Negativa

rozpadající se objekty zemědělského areálu ve Vísce nefunkčnost prvků ÚSES v lokální úrovni

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území Liškovský potok, potok Víska a bezejmenná vodoteč protékající obcí rybník Velký vísecký, Ohrazenický rybník a mlýnská nádrž Zastávka ve Vísce zatravněné záplavové území podél potoka Víska a při povodni jeho možnost rozlivu v krajině další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

chybějící obecní vodovod chybějící obecní kanalizace zakončená centrální ČOV nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

chybějící obecní kanalizační řad s centrální ČOV chybějící vodovod spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků u RD do obecní dešťové kanalizace s nepovolenou volnou kanalizační výustí či do vsaku neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý velký podíl obhospodařování ploch ZPF především drobnými soukromými zemědělci realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Čmelíny, obecní knihovna, prodejna, restaurace, hasičská zbrojnice, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk (6. km) a Blatná (20. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

stávající zařízení občanského vybavení neodpovídající současným potřebám neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Kasejovic, Blatné i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV chybějící veřejný vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci rozpadající se objekty zemědělského areálu ve Vísce stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost rekreace v blízkém přírodním parku Pod Štědrým vyznačená síť turistických a cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností vymezení ploch rekreace (dětské hřiště, sportoviště; rozšíření areálu koupaliště)

Negativa

žádné ubytovací možnosti

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. Životní prostředí obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod nezákonným vypouštěním odpadních vod přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů navazující na bytovou zástavbu snižuje hygienu bydlení i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. Obcí neprochází hlavní komunikační trasy. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovali krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Správní území obce se dle ZÚR PK kraje dotýká SON5 Specifické oblasti Brdy. Obcí prochází cyklotrasa a významná turistická trasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 6 km, Kasejovice 10 km, Blatná 20 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 130 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Čmelíny, obecní knihovna, prodejna, restaurace, hasičská zbrojnice, autobusové zastávky. V blízké Blatné i Nepomuku je dostupná zdravotní péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blatné. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Platná ÚPD vymezuje plochy technické infrastruktury- pozemky pro stavbu čistírny odpadních vod a pozemky pro stavbu vodojemu s úpravnou vody. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska, prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispělo vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životní prostředí a hospodářský rozvoj. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané dobrou dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb na okolní větší centra osídlení. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a rozvoj drobné výroby a skladování. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 41 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu dle ÚPD centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Čmelíny i Vísku. | ÚP řeší | N |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

- zranitelná oblast

- vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů realizovat funkčnost prvků ÚSES další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů realizovat obecní vodovod podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Hradiště

(k. ú. Hradiště u Kasejovic, Bezděkov u Kasejovic, Zahorčičky)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Blatsko, krajinný ráz tvořen rybníky správní území obce se nachází dle ZÚR PK v SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Hradiště u Blatné (již mimo správní území) územím prochází turistická trasa TT 6716 Pačejov ž. s. – Kvášňovice - Defurovy Lažany - Nová Ves – Nezdřev -Bezděkov – Pole - Velký Pálenec a cyklotrasa CT 1064 Lnáře – Hradiště – Zahorčičky – Kadov - Mečichov

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro všech místních částí, přítomnost významné urbanistické dominanty v místní části Bezděkov – farní kostel sv. Ondřeje funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení (hromadného) v bytových domech, plochy smíšené obytné venkovské, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní funkční uspořádání volné krajiny: střídání lesů, větších polních honů a travních porostů s menšími soustavami vodních ploch – středověký rybniční systém, Hradišťský potok a jeho přítoky

Negativa

urbanistické závady: nedostatečná údržba a ozelenění zemědělských a výrobních areálů nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1227 rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená jednotlivé místní části (Hradiště u Kasejovic, Bezděkov, Zahorčičky) dostatečně propojené zachovalá historická jádra místních částí, zachovalé stavby lidové architektury dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy v zastavěném území obce příznivý podíl trvalé zeleně zahrad a sadů u rodinných domů vyšší stupeň občanské vybavenosti dobře přístupný ve větších sídlech (Nepomuk, Blovice, Blatná)

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (225 obyvatel)

Pozitiva

blízkost základního vzdělání v Kasejovicích i Blatné blízkost vzdělávacích institucí středního školství v Blatné relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (Blatná, Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk, Žinkovy) blízkost pracovních příležitostí v Kasejovicích, Lnářích, Blatné i Chanovicích oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení pouze v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení ve všech k. ú. zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. zajištění vhodných ploch pro bydlení záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz množství rybníků (Velký a Malý Bezděkovský, Velký a Nový Záhorčičský, Jámský, Protivský, Nádržka, Panenský rybník, Pátek, Starý Budětín,Vidlák, Podhrad) absence ekologických zátěží vyjma malého úseku mezi regionálními centry v Hradišti je ve všech katastrálních územích funkční regionální ÚSES zvýšení prostupnosti krajiny obnovou původních polních cest

Negativa

částečné ozelenění zemědělských areálů

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

niva Hradišťského potoka a jeho přítoků významná rybniční soustava ve správním území obce (rybník Protivský, Jámský, Panenský, Velký Bezděkovský, Pátek, Podhrad, Dolní Vidlák) neznečištěné povrchové vody kvalitní podzemní vody ve všech katastrálních územích převažují zatravněné plochy s velkou retenční schopností další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF snížení eroze vhodnou organizací prací na zemědělském i lesním půdním fondu

Negativa

rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu a na plochách orné půdy vodní eroze – odnos zvětralin a svrchních půdních profilů neexistence centrální ČOV v Hradišti, Bezděkově i Zahorčičkách

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činnost dobrá kvalita povrchových vod dobrá kvalita podzemních vod absence velkých znečišťovatelů ovzduší – podlimitní imise škodlivin SO2 i NO2 snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu ozeleňování zemědělských a průmyslových areálů rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence centrální ČOV ve všech sídlech obce radonové riziko prašnost a pachy ze zemědělské činnosti v blízkosti sídel

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF obhospodařování téměř všech ploch ZPF realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

Negativa

půda průměrné kvality neexistující ekologické zemědělské hospodaření nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od obce nad Jámským a Protivským rybníkem půdní eroze na orné půdě zejména v exponovaném terénu kol Hradišťského potoka lesní kalamita důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Hradiště, hasičské zbrojnice, hřiště, autobusové čekárny vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Kasejovice (4. km) a Nepomuk (13. km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství všech místních částí

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost do Nepomuku a Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící obecní ČOV Hradišti, Zahorčičkách i Bezděkově chybějící obecní vodovod v Hradišti, Zahorčičkách i Bezděkově

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny dostupnost pracovních příležitostí v Kasejovicích, Blatné a Chanovicích různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch relativně nízké % nezaměstnanosti podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okolí rybníků k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

žádné ubytovací možnosti žádná nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičských zbrojnic a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího Hradišťského potoka a jeho přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Blatensko, Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích, v obci chybí obecní ČOV. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů navazující na bytovou zástavbu snižuje hygienu bydlení i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovali krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se nachází dle ZÚR PK v SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko, se zvýšenými požadavky na ochranu rybniční krajiny s přiměřeným rozvojem rekreační funkce a posilování trvalého bydlení. Okrajem obce prochází jednokolejná železniční trať Nepomuk - Kasejovice - Blatná se zastávkou Hradiště u Blatné (již mimo území sídla). Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice a Lnáře cca 4 km, Blatná cca 10 km. V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové rekreace – rodinné a agroturistiky. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 225 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Hradiště, hasičské zbrojnice, hřiště, autobusové čekárny. Také zdravotní péče, občanská vybavenost a základní i středoškolské vzdělání je velmi dobře dostupné v nedalekých Kasejovicích a Blatné. Zájem nových obyvatel o trvalé bydlení je minimální, v období 1991 - 2019 nebyl postaven žádný nový RD. Stávající RD jsou především modernizovány ke zlepšení trvalého bydlení nebo upravovány pro potřeby rekreace. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní. Neuvažuje se o zřízení obecního vodovodu. Slabinou je neexistence centrální ČOV ve všech sídlech. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požárních zbrojnic, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího Hradišťského potoka a jeho přítoků, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Kasejovice, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 37 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Hradiště a Bezděkov. | ÚP řeší | N |
| Z 12 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. | Řešit ozelenění zemědělských areálů ve všech sídlech obce. | ÚP řeší | NS |
| Z 30 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od obce nad Jámským a Protivským rybníkem. | ÚP řeší | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizace chybějící Č0V v Hradišti a Bezděkově, v Zahorčičkách výhledově řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitých exponovaných terénech západně od obce nad Jámským a Protivským rybníkem (půdní eroze) další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách řešit odbahnění vodních ploch, následnou revitalizaci Zahorčického potoka

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

řešit úpravu veřejných prostranství doplněním a úpravou urbanistické zeleně realizace chybějící obecní Č0V v Hradišti a Bezděkově, v Zahorčičkách výhledově realizace chybějícího vodovodu v Hradišti, Bezděkově i Zahorčičkách podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Chlumy

(k. ú. Chlumy)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen potoky, drobnými vodními nádržemi a lesními porosty správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko-Nepomucko na jihozápadním okraji zasahuje do správního území zástavba obce Nekvasovy západně od správního území prochází významná železniční trať Plzeň-Strakonice se zastávkou u obce Nekvasovy cca 2 km od obce Chlumy územím prochází cyklotrasa č. 2046 od obce Nekvasovy do obce Oselce a turistická trasa od obce Mileč do obce Oselce

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení některých skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v mírně kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – kaplička se zvoničkou funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné - venkovské, plochy občanské vybavenosti, plochy výroby a skladování – zemědělské, plochy technické infrastruktury, plochy rekreace – individuální, plochy rekreace – hromadné, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace, veřejná prostranství, plochy zeleně sídelní funkční uspořádání volné krajiny: více než třetinu území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – Nekvasovský potok

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení některých prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1558 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovaný venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (108 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Nepomuka a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

existence nadregionálního biokoridoru zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území rybníček, vodní nádrž nad obcí, drobné vodní toky absence ekologických zátěží doplnění veřejné zeleně

Negativa

nevyznačený místní systém ekologické stability umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

rybníček a vodní nádrž nad obcí Nekvasovský potok další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy existence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD chybějící obecní vodovod možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou nižší retenční schopnost krajiny ve svažitých terénech obklopujících celou obec Chlumy výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší zřízení obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence obecního vodovodu spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF velký podíl obhospodařování ploch ZPF především drobnými soukromými zemědělci podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a východně nad obcí lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Chlumy, hasičská zbrojnice, zastávka přítomnost základní občanské vybavenosti v sousední obci Nekvasovy cca 1 km - prodejna smíšeného zboží, MŠ, pošta vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk (9. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť zřízení obecní kanalizace včetně ČOV

Negativa

chybějící veřejný vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Nepomuk, Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků a vodních nádrží na území sídla, včetně protékajících potoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen potoky, drobnými vodními nádržemi a lesními porosty. Obcí neprochází žádné hlavní komunikační trasy. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, zatěžovaným však topením v lokálních topeništích. Také chybějící ozelenění zemědělského areálu v blízkosti bytové zástavby snižuje hygienu bydlení i začlenění éto zemědělské stavby do krajiny. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, ho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko-Nepomucko. Obcí prochází turistická trasa a cyklotrasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 7 km, Chanovice 8 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 108 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Chlumy, hasičská zbrojnice, zastávka. Základní občanské vybavení doplňuje přítomnost prodejny smíšeného zboží, pošty, MŠ v sousední obci Nekvasovy. Zdravotní péče, vyšší občanská vybavenost a základní vzdělání je dostupné v nedalekém Nepomuku. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu. V obci je zřízen kanalizační řad s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Chanovice, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 12 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | Mimo ÚP | R |
| Z 16 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | Návrh ÚP řeší | N |
| Z 34 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a východně nad obcí. | Návrh ÚP řeší | N |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění přívodního vodovodního řadu včetně vodovodního vrtu vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a východně nad obcí řešit ozelenění zemědělského areálu v obci další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Kasejovice

(k. ú. Kasejovice, Chloumek u Kasejovic, Polánka u Kasejovic, Řesanice, Újezd u Kasejovic, Kladrubce, Přebudov, Podhůří u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Blatsko a Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, vodními toky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správní území obce se katastrálním územím Kasejovice dle ZÚR PK nachází v rozvojovém území vymezeném v rámci nadmístní rozvojové osy OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezuje na správním území obce koridor pro VPS SD 20/04 – přeložka silnice I/20 správním územím obce prochází vysokotlaký plynovod, ZÚR PK vymezuje na správním území obce koridor pro VPS P11 – VTL přípojka od Kasejovic do RS Mladý Smolivec správní území obce se dotýká specifické oblasti nadmístního významu SON5 Specifická oblast Brdy a SON9 Specifická oblast Plánicko-Nepomucko správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Kasejovice územím prochází turistická trasa TT 0221 (124) Nepomuk – Tojice – Podhůří – Lnáře (Svatojakubská cesta) s napojením na NS Putování za kasejovickým zlatem; turistická trasa TT 1422 Kasejovice – Újezd – Zámlyní Metly – Starý Smolivec; TT 3618 Nepomuk – Oselce – Kotouň – Podhůří – Kladrubce - Liškov – Nepomuk a cyklistická trasa CT 2046 Horažďovice – Olšany – Kasejovice – M. Smolivec

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací pro část obyvatel

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině v místní části Kasejovice zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty v místní části Řesanice – kostel Všech svatých, tvrz funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení v bytových domech, plochy smíšené obytné venkovské, plochy rekreace hromadné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní, plochy agroturistické farmy, funkční uspořádání volné krajiny: více než 25 % území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – rybníky a potoky

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: brownfield – bývalý motorest, nedostatečná údržba a ozelenění zemědělských a výrobních areálů nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1264 zachovalé historické jádro místní části Kasejovice s trojbokým náměstím s dominantním farním kostelem a další prostorové celky jednotlivé místní části (Kasejovice, Chloumek, Kladrubce, Podhůří, Polánka, Přebudov, Řesanice, Újezd u Kasejovic) dostatečně propojené zachovalá historická jádra místních částí, zachovalé stavby lidové architektury a venkovský charakter zástavby (převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy)

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie narušení urbanistické struktury silnicí I/20 – roztíná sídlo

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (1225 obyvatel)

Pozitiva

dostupnost základního vzdělání – ZŠ v Kasejovicích dostupnost středního vzdělání v Blatné, Blovicích i vysokoškolského v Plzni dobrá dostupnost zdravotní péče v Kasejovicích, Nepomuku, Blatné i Plzni blízkost sociálních zařízení pro seniory DPS v Kasejovicích, Blatné a Nepomuku existence Společenského kulturního a vzdělávacího centra fungující společenský a spolkový život (např. hasiči, myslivecké sdružení, TJ Sokol Kasejovice, ČSCH, ČSZ, ČRS), obnovení místních tradic fungující prodejny v Kasejovicích, Újezdě a Kladrubcích relativně nízká nezaměstnanost dostupnost pracovních příležitostí přímo v Kasejovicích (Elektronic, Kovo, Rabbit, Okna, Zemědělské družstvo, Interiors) mateřská školka oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel rozvoj volnočasových aktivit bydlení převážně v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zejména v Kasejovicích zájem o rekreační bydlení ve všech k. ú. zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. zajištění vhodných ploch pro bydlení záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nedostatek pracovních příležitostí v regionu pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací nejvíce do Blatné a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz veduta o nadmořské výšce cca 600 m hřebene od Železného Újezda až ke Kasejovicím existence přírodního parku Pod Štědrým a lesního komplexu Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru ve všech katastrálních územích funkční regionální systém ekologické stability absence ekologických zátěží množství rybníků v okolí (Nesviňský, Újezdský, Velký kladrubecký, Velký přebudovský, Velký Chocholouš, Malý Chocholouš, Jablonka, Lukavec, Malý Širočí, Velký Širočí) a vodotečí (potok Kopřivnice, potok Kačerovka, Přebudovský potok, potok Víska)

Negativa

nedostatečné ozelenění zemědělských areálů ve všech sídlech města malý podíl zalesněné plochy z celkové katastrální výměry

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí s množstvím rybníků a potoků obecní vodovod v Kasejovicích, Chloumku, Polánce, Újezdě, Řesanicích rozšíření kanalizačního řadu v Kasejovicích do okrajových částí města další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF snížení eroze vhodnou organizací prací na zemědělském i lesním půdním fondu

Negativa

rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území v nižších polohách velké plochy orné půdy s nižší retenční schopností znečišťování toků a podzemních vod odpadními vodami ze zástavby RD ve všech k. ú. možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě poddolované území mimo zastavěné území šachty po průzkumu uranu možnost vodní eroze ve svažitém terénu a na plochách orné půdy vodní eroze – odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

dobrá kvalita povrchových vod dobrá kvalita podzemních vod absence velkých znečišťovatelů ovzduší – podlimitní imise škodlivin SO2 i NO2 snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu fungující vodovod v Kasejovicích, Chloumku, Polánce, Řesanicích a Újezdě fungující obecní kanalizace s ČOV v Kasejovicích rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV v Kladrubcích, Chloumku, Řesanicích, Polánce a Újezdě spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadů z žump RD zatížení životního prostředí dopravou na silnici I/20 zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý obhospodařování téměř všech ploch ZPF realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od Újezda u Kasejovic a nad Chloumkem lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí, kůrovcové kalamity a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu půdní eroze na orné půdě zejména v exponovaném terénu ve všech k. ú.

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základního i vyššího stupně občanské vybavenosti v Kasejovicích – sídlo Městského úřadu Kasejovice, ZŠ, MŠ, obecní knihovna, informační středisko, městské muzeum, dům s pečovatelskou službou, základní zdravotnická péče, Česká pošta, prodejny potravin a obchody se smíšeným zbožím, hasičská zbrojnice, sportovní areál, drobné služby, autobusové čekárny, přítomnost základního stupně občanské vybavenosti v jednotlivých místních částech – hasičské zbrojnice, autobusové zastávky zachovalá historická struktura veřejného prostranství – v Kasejovicích trojúhelníkové náměstí s farním kostelem, ve většině místních částí náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blatné i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť fungující vodovod v Kasejovicích, Chloumku, Polánce, Řesanicích a Újezdě fungující obecní kanalizace s ČOV v Kasejovicích

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV v Chloumku, Polánce, Řesanicích, Újezdě chybějící, ÚPD již vyřešený, obchvat komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice kol Kasejovic dopravně nepřehledná, již vyprojektovaná, křižovatka v k. ú. Podhůří u Nepomuka a v k. ú. Kotouň komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice s komunikací II. tř. z Horažďovic

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Blatná a Chanovice) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu a přírodního parku Pod Štědrým k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras, naučná stezka Putování za kasejovickým zlatem přítomnost víceúčelového hřiště, Areálu volnočasových aktivit a Společenského a kulturního centra, informačního centra podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností rozšíření nabídky sportovního a kulturního vyžití větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

absence malých ubytovacích možností a pohostinství rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody ve všech místních částech možnost vyrozumění obyvatelstva formou SMS zpráv v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž, zátěž pro ovzduší a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice procházející obcí

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Blatsko a Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, vodními toky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. Obec rozděluje na dvě části významná silniční trasa Plzeň – České Budějovice, která výrazně zatěžuje obec exhalacemi ovzduší. Dalším zdrojem znečištění je lokální topení v rodinných domcích často nekvalitním palivem. V okolí je kvalitní životní prostředí s absencí ekologických zátěží, s relativně čistými podzemními i povrchovými vodami. Krajinný ráz není narušen nevhodnými stavbami, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se katastrálním územím Kasejovice dle ZÚR PK nachází v rozvojovém území vymezeném v rámci nadmístní rozvojové osy OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, jednokolejná železniční trať se zastávkou Kasejovice a významná turistická trasa. Obec má vlastní potenciál rozvoje. V obci je několik významných zaměstnavatelů (Kovo, Rabbit, Okna, Interiors), takže pouze část obyvatel musí za prací dojíždět. Dostupnost je však dobrá (Lnáře 4 km, Chanovice 8 km, Blatná 10 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. V Kasejovicích je v ÚPD vyčleněno průmyslové území. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura všech místních částí sídla. V obci, druhé nejlidnatější v ORP Nepomuk (1225 obyvatel), je o trvalé bydlení zájem (v období 1991-2019 bylo v Kasejovicích postaveno 39 RD). Také přestavba stávajících RD ke zlepšení trvalého bydlení je značná. O rekreační bydlení je zájem ve všech ostatních sídlech obce. V Kasejovicích je mateřská školka, rozšířená a zmodernizovaná základní škola, v blízké Blatné možnost i středního vzdělání. Občanská vybavenost v Kasejovicích (sídlo Městského úřadu Kasejovice, obecní knihovna, informační středisko, městské muzeum, dům s pečovatelskou službou, základní zdravotnická péče, Česká pošta, prodejny potravin a obchody se smíšeným zbožím, hasičská zbrojnice, sportovní areál, drobné služby, autobusové čekárny, obecní vodovod a kanalizace, hřiště pro volnočasové aktivity, Společenské a kulturní centrum) je dobrá. Obec je centrem společenského života (kulturní akce, společenské spolky). Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požárních zbrojnic a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících vodotečí, přispívá k dobré retenční schopnosti území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Podmínky pro hospodářský rozvoj obce a soudržnost obyvatel jsou dobré. Obec má vlastní potenciál rozvoje, v obci je několik významných zaměstnavatelů, pouze část obyvatel musí za prací dojíždět, v obci jsou vymezeny plochy pro rozvoj výrobní činnosti. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, dané dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb v samotném sídle. Obec je centrem společenského života. Špatný stav v pilíři životního prostředí je způsoben přítomností významné silniční trasy Plzeň – České Budějovice, která obec rozděluje na dvě části a výrazně ji zatěžuje exhalacemi ovzduší a hlukem. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a rozvoj výroby a skladování. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z | × |
| S, H | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 11 | Komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice prochází v délce cca 2 km městem a způsobuje výrazné snížení plynulosti dopravy, zátěž pro ovzduší a bezpečnost obyvatel | Realizovat v ZÚR PK vymezený obchvat Kasejovic. | ÚP | N |
| D 17 | Stávající napojení výše uvedených komunikací je dopravně nebezpečné a je v současné době řešeno dopravními značkami omezujícími rychlost vozidel. | Realizovat křižovatku v k. ú. Podhůří u Nepomuka, která napojí komunikaci II. tř. z Horažďovic na komunikaci I. tř. Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 20 | Vymezení v ÚP znemožňuje realizaci záměru ze ZÚR PK. | Upřesnit do ÚP koridor pro VPS SD 20/04 – Životice – Kasejovice – hranice kraje, přeložka | ÚP | N |
| D 24 | V souvislosti s realizací obchvatu Kasejovic je nutné prověřit napojení silnice I/20 na silnici III. třídy a z Kasejovic do Újezda u Kasejovic. Silnice III. třídy z Kasejovic do Újezda u Kasejovic svými parametry neodpovídá potřebě zajištění dopravního propojení silniční dopravy města Kasejovice na silnici I/20. | Prověřit napojení silnice I/20 na silnici III/17727 z Kasejovic do Újezdu u Kasejovic vyvolané realizací obchvatu Kasejovic. | ÚP | N |
| H 2 | Z objektů, které se nemohou napojit na veřejnou kanalizaci, se odpadní vody shromažďují převážně v žumpách a následně jsou vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Rozšířením vodovodu se zvýší hygiena bydlení v těchto lokalitách | Rozšířit v Kasejovicích vodovodní i kanalizační řad i do okrajových částí obce. | ÚP řeší | CV |
| H 38 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Kladrubce, Řesanice, Polánku, Chloumek i Újezd. | ÚP řeší | N |
| Z 1 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zem. areálů do krajiny. | Řešit ozeleňování zem. areálů ve všech sídlech města Kasejovice. | ÚP řeší | NS |
| Z 31 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od Újezda u Kasejovic a nad Chloumkem, v Kasejovicích, Polánce a Řesanicích. | ÚP řeší | NS |
| Z 42 | Revitalizace území a snížení nebezpečí povodně. | Revitalizace odtoku od Koutečského rybníka. | ÚP | N |

- Střety záměrů se záměry

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DTI 1 | Střet záměru silnice SD20/04-N se záměrem elektroenergetiky E 01 - N. | SD20/04-N E 01 - N | Prověřit dotčené záměry z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DA 29 | Střet záměru silnice SD20/04-N s plochami lesa, s poddolovaným územím, ÚSES a přírodním parkem. | SD20/04-N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

1. Negativa území

- zranitelná oblast

- vysoké radonové riziko

- poddolované území

- staré důlní dílo

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat obchvat obce, tím snížit zátěž životního prostředí realizovat stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Kladrubce, Řesanice, Polánku, Chloumek i Újezd realizovat funkčnost prvků ÚSES minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od Újezda u Kasejovic a nad Chloumkem, v Kasejovicích, Polánce a Řesanicích další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování a stravování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. podpora podnikání k využití existujících ploch výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

podpora podnikání vedoucí k obnově stravovacích a ubytovacích zařízení a rozšíření turistických možností

Klášter

(k. ú. Klášter u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, řekou Úslavou a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Buková hora správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezuje ve správním území obce koridor pro VPS SD 20/03 – Klášter – Borek u Nepomuka – přeložka správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor konvenční železniční dopravy ŽD 4, ZÚR PK vymezuje ve správním území obce koridor pro VPS ZD 190/01 – trať č. 190 – úsek Plzeň - Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace správním územím obce prochází dle PÚR ČR elektroenergetický koridor E 21, ZÚR PK vymezuje ve správním území obce VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází vedení VN – ZÚR PK vymezuje ve správním území obce VPS E01 – vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk územím prochází turistická trasa 1413 Nepomuk – Klášter – Zdemyslice, 9284 Červený Most – Klášter – Nepomuk, NS Pod Zelenou Horou, cyklotrasa č. 2041, cyklostezka Helenka

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení některých skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – Zámek Zelená Hora funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby funkční uspořádání volné krajiny: lesní pozemky tvoří cca 13 % území sídla, významný vodní prvek – Klášterský rybník, řeka Úslava, Mlýnský potok, potok Mihovka místa výhledů ve volné krajině – vrch Zelená Hora, lokalita Na Harvánku

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělských areálů, nedostatečná údržba Šternberského dvora nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1144 -rostlá forma, neukončená zachovalé historické jádro s návsí, zbytky cisterciáckého kláštera a kaplí sv. Markéty a kapličkou a další prostorové celky (Harvánek, Dubeč, Batov, Borek, Nový Mlýn) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (219 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Nepomuk, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel využití turistického potenciálu území, zejména adaptací zámku Zelená Hora na turistický komplex převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelkou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území převážně funkční místní i regionální ÚSES Klášterský rybník a meandrující řeka Úslava Rekonstrukce bezpečnostního přelivu Klášterského rybníka malá vzdálenost obec od přírodního parku Buková hora – Chýlava a lesního masivu Chejlavy absence ekologických zátěží existence národní přírodní rezervace Chýlava existence evropsky významné lokality Chejlava

Negativa

chybějící ozelenění zemědělského areálu v Klášteře i na Borku absence vymezení některých skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí v celém katastrálním území relativně dobrá retenční schopnost území meandrující řeka Úslava velký podíl zatravněného záplavového území podél řeky Úslavy možnost využití rozlivu řeky Úslavy v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy minimální výskyt poddolovaných území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy při intenzivních deštích kumulace třech povodní v Klášterském rybníce, a to z povodí Úslavy, z povodí potoka Muchovka a potoka Trubského absence údržby vodního toku řeky Úslavy jak v přítoku, tak i odtoku z Klášterského rybníka vodní eroze na plochách orné půdy v terénech svažujících se od lesního komplexu Chejlavy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území neexistence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV či návaznost na ČOV města Nepomuk v k. ú. Klášter u Nepomuka (existuje projektová dokumentace) znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV (existuje projektová dokumentace) neexistence obecního vodovodu spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump možnost prosakování silážních tekutin z již zastaralé silážní jámy v zemědělském areálu Kláštera do podzemních vod prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby chátrání nevyužitých staveb v zemědělském areálu v Klášteře i lesovny na Dubči neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Chejlava obhospodařování téměř všech ploch ZPF realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách Dubeč a Harvánek severně od Kláštera možnost půdní eroze na orné půdě zejména v exponovaném terénu pod lesním komplexem Chejlavy lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Klášter, hřiště, dětské hřiště, hasičská zbrojnice, restaurace, autobusová zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný ve městě Nepomuk (2. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kaplí sv. Markéty existující plochy pro rozvoj občanského vybavení (areál zámku Zelená Hora, otevřená sportoviště) existující plocha pro rozvoj veřejných prostranství v lokalitě na Harvánku (panoramatická vyhlídka)

Negativa

stávající zařízení občanského vybavení neodpovídající současným potřebám neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Klatov, Blovic i Plzně plynofikace obce dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování toku Úslavy chybějící obecní vodovod absence přímého autobusového spoje jak do Plzně, tak i do obce Klášter

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Nepomuk, Blovice a Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch využití historického, kulturního i turistického potenciálu zámku Zelená Hora podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okrajů lesů i lesního komplexu Chejlavy k rekreaci hustá síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití existující plochy pro rozvoj cestovního ruchu (tábořiště, plocha navazující na areál zámku Zelená Hora)

Negativa

omezené ubytovací možnosti omezená nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit v létě i v zimě rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny (niva potoka Muchovka)

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, řekou Úslavou a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Buková hora. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Správním územím obce prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice se zastávkou Nepomuk, cyklistické a turistické trasy. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost mnoha pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 2 km, Plzeň 33 km, Blovice 14 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 219 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Klášter, hřiště, dětské hřiště, restaurace, hasičská zbrojnice, zastávka autobusu. V nedalekém Nepomuku je velmi dobře dostupná zdravotní, sociální péče i základní vzdělání. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí města Nepomuk. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou i pohybovou, zemědělskou výrobu a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 15 | Zdvojkolejněním železniční trati se zvýší její propustnost | Realizovat v ÚPD obsažený koridor pro zdvojkolejnění železniční trati č. 190. | ÚP řeší | N |
| D 16 | Úrovňové křížení dvou hlavních silničních komunikací snižuje plynulost dopravy a vytváří nebezpečné dopravní situace. | Realizovat vyprojektovanou křižovatku u Borku (křižovatka silnice Nepomuk - Přeštice a Nepomuk – Plzeň). | ÚP řeší | N |
| D 21 | Koridor pro přeložku komunikace I/20 je v ÚP Klášter širší než koridor dle ZÚR PK a měl by být zpřesněn. | Zpřesnit v ÚP koridor pro VPS SD 20/03 – N- Klášter-Borek u Nepomuka, přeložka. | ÚP | N |
| H 42 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle UPD stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší - nerealizováno, připravuje se připojení na ČOV Nepomuk | RJ |
| H 50 | Prověřit koncepci odkanalizování včetně připojení na ČOV Nepomuk. | Prověřit koncepci odkanalizování včetně připojení na ČOV Nepomuk. | ÚP | N |
| U 14 | Části národní kulturní památky Zámek Zelená Hora – hospodářský dvůr a pivovar označované jako Šternberský dvůr jsou nedostatečně udržované, chybí udržovací a zabezpečovací práce, památka chátrá. | Řešit a realizovat udržovací a zabezpečovací práce Areálu Šternberský dvůr – části nemovité kulturní památky Zámek Zelená Hora. | ÚP | N |
| Z 28 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě Dubeč a Harvánek severně od Kláštera. | ÚP řeší | N |
| Z 3 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním zemědělských areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu na Borku i zemědělského areálu přímo v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 44 | Vyčištěním a následnou revitalizací řeky Úslavy dojde k revitalizaci území, lepšímu zadržování vody v krajině a snížení nebezpečí povodně. | Vyčištění a revitalizace řeky Úslavy v místech přítoku i odtoku z Klášterského rybníka. | ÚP | N |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ 09 | Střet záměru železnice ZD 190/01-N se stanoveným záplavovým územím, s plochami lesa, s ÚSES a přírodním parkem. | ZD 190/01-N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na řece Úslavě zasahující do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat odkanalizování obce (existence projektové dokumentace) vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) v lokalitě Dubeč a Harvánek severně od Kláštera další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů pročištění a revitalizace vodního toku řeky Úslavy jak v přítoku, tak i odtoku z Klášterského rybníka

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využít existujících ploch pro rozvoj výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

využít existujících ploch pro rozvoj občanské vybavenosti, veřejných prostranství a rekreace hromadné realizovat odkanalizování obce realizovat centrální vodovod podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností.

Kozlovice

(k. ú. Kozlovice u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen menšími vodními plochami (nebeské rybníčky), bezejmennými vodotečemi a lesním komplexem přírodního parku Kakov - Plánický hřeben správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON9 Specifické oblasti Plánicko - Nepomucko správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21 – dle ZÚR PK je do územního plánu nutno zapracovat koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází plynovod VTL územím prochází cyklotrasa 2041 Kolínec – Plánice – Soběsuky – Kozlovice – Mileč – Nepomuk a její alternativní úsek po silnici III. Třídy v úseku Kozlovice – Lovčice a významná turistická trasa Nepomuk - Plánice (Svatojakubská cesta)

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce – dva návesní prostory funkční uspořádání zastavěného území: plochy venkovského bydlení, plochy smíšené obytné, plochy rekreace individuální, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: cca 17 území sídla tvoří lesní pozemky, převažuje zemědělský půdní fond, menší vodní plochy (nebeské rybníčky) a bezejmenné vodoteče

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1551 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro – menší náves s vodní nádrží v severní části a velká náves v jižní části dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (86 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Nepomuk, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení vytvoření dostatku vhodných stavebních parcel

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území malá vzdálenost obce od lesního masivu Kakov a rybníku Jednota existence přírodního parku Kakov - Plánický hřeben existence nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, nenarušené životní prostředí v celém katastrálním území velký podíl zatravněného území podél bezejmenného potoka ústícího do Špitálského rybníka zástavba obce mimo záplavové území při povodni možnost využití rozlivu bezejmenného potoka pod obcí směrem k Špitálskému rybníku další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území neexistence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV znečišťování vrchních i podzemních vod odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitějším terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV neexistence obecního vodovodu spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby radonové riziko zvýšené používán neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Kakov obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu jihozápadně od obce směrem k rybníku Jednota lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů ve svažitém terénu hrozí půdní eroze na orné půdě

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Kozlovice, obchod, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný ve městě Nepomuk (2. km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství – menší náves s vodní nádrží v severní části a velká náves v jižní části dvě místa pasivního odpočinku (altány) jeden na horní návsi, druhý na spodní u požární nádrže

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

plynofikace obce relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic, Klatov i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod chybějící obecní vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod chybějící obecní vodovod

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Kakov i rybníku Jednota rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

omezené ubytovací možnosti

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost vodních ploch na území sídla, včetně bezejmenných vodotečí přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen menšími vodními plochami (nebeské rybníčky), bezejmennými vodotečemi a lesním komplexem přírodního parku Kakov -Plánický hřeben. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. Obcí neprochází významná silniční trasa. V lokalitě obce se zatím nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON9 Specifické oblasti Plánicko – Nepomucko. Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná cyklotrasa 2041 Kolínec – Plánice – Soběsuky – Kozlovice – Mileč – Nepomuk a její alternativní úsek po silnici III. Třídy v úseku Kozlovice – Lovčice a významná turistická trasa Nepomuk - Plánice (Svatojakubská cesta). Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Plzeň 39 km. Blovice 20 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 86 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Kozlovice, obchod, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka. Zdravotní a sociální péče i základní vzdělání je dobře přístupné v 4 km vzdáleném Nepomuku či 20 km vzdálených Blovicích, středoškolské vzdělání v Blovicích či Plzni. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice a místního rozhlasu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Nepomuk). Závěrem je možno říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 28 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do Krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat ÚPD navržené umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší, dle zprávy o uplatňování nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 29 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek v studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Prověřit a navrhnout vodojem a úpravnu vody včetně hlavních tras vodovodního řadu pro zásobování obce pitnou vodou. | ÚP řeší, dle zprávy o uplatňování ÚP nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 48 | Navrhovaný zdroj nelze pro obec využít. | Prověřit novou koncepci zásobování obce vodou a vodovodního řadu. | ÚP | N |
| H 49 | Nutno prověřit koncepci odkanalizování obce namísto v ÚP navržené kořenové čistírny. | Prověřit koncepci odkanalizování obce. | ÚP | N |
| U 5 | V platném ÚP není vymezen koridor pro dvojité ZVN 400 kV Kočín-Přeštice, vymezit v rámci koridoru ze ZÚR PK o šíři 300 m. | Vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. | ÚP | N |
| U 6 | V platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |
| Z 17 | Zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 9 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavování ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu západně od obce směrem k rybníku Jednota. | ÚP řeší | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| TE 14 A | Střet záměru elektroenergetiky E 09 -N s přírodním parkem. | E09-N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu západně od obce směrem k rybníku Jednota další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu využít existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Kramolín

(k. ú. Kramolín u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz je tvořen potoky, vodními nádržemi a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Kakov – Plánický hřeben správní území obce se nachází dle ZÚR PK ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21, ZÚR PK vymezují na správním území obce VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází VTL plynovod územím prochází významná turistická trasa, Křižíkova cesta (Svatojakubská cesta)

Negativa

1. nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha ve zvlněném až kopcovitém terénu, zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – šestiboká kaple se zvoničkou a pamětním křížem funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, plochy zeleně veřejné, plochy zeleně soukromé – vyhrazené, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: téměř třetinu území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – Myslívský potok a jeho bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – nefunkčnost některých lokálních prvků ÚSES

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1437 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (119 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Nepomuk, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost základní zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup fungující společenský život (motokrosový areál) vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení vytvoření dostatku vhodných stavebních parcel

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru zvyšován tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území funkční nadregionální ÚSES existence přírodního parku Kakov – Plánický hřeben absence ekologických zátěží

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz chybějící ozelenění zemědělského areálu

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí v celém katastrálním území meandrující Myslívský potok velký podíl zatravněného a zalesněného záplavového území podél Myslívského potoka zástavba obce převážně mimo záplavové území možnost využití rozlivu Myslívského potoka v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách existence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV existence obecního vodovodu konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze na plochách orné půdy v terénech svažujících se do údolí Myslívského potoka soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitém terénu výskyt radonu, komplikace při výstavbě odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší zřízení obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Kakov obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny zatravnění vybraných pozemků na exponovaných pozemcích využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření ne vždy šetrné hospodaření na půdě v závislosti na expozici terénu vzhledem k exponovanému svažitému terénu hrozí půdní eroze na orné půdě v téměř celém katastrálním území lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Kramolín,hasičská zbrojnice, restaurace, fotbalové hřiště, motokrosový areál, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku (6 km) a Blovicích (23 km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic plynofikace obce existence kanalizace s ukončením na obecní ČOV existence obecního vodovodu dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

poškození pozemní komunikace vedoucí přes obec, v důsledku stavby vodovodu a kanalizace

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Kakov k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras značné množství sportovních akcí v motokrosovém areálu podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

omezené ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz je tvořen potoky, vodními nádržemi a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Kakov – Plánický hřeben. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, obcí neprochází významná silniční trasa, obec je plynofikována. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu pak podporuje vymezení prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko. Obcí prochází významná turistická trasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 6 km, Plzeň 43 km, Blovice 23 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 119 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Kramolín, hasičská zbrojnice, restaurace, fotbalové hřiště, motokrosový areál, autobusové zastávky. Zdravotní a sociální péče i základní vzdělání je dobře přístupné v blízkém Nepomuku a Blovicích, středoškolské vzdělání v Blovicích či Plzni. V obci existuje obecní vodovod a kanalizační řad zakončený na ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice a místního rozhlasu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři hospodářského rozvoje. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, obcí neprochází významná silniční trasa, obec je plynofikována. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších center osídlení (Nepomuk, Blovice). Záměrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení a také rekreaci pobytového a pohybového charakteru. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| H | × |
| Z, S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 14 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | R |
| Z 18 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | R |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na potoce Myslívském zasahující okrajově do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat funkčnost prvků ÚSES lokální úrovně další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využití vymezené plochy přestavby, určené pro drobnou výrobu

3. Soudržnost společenství obyvatel

podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Měcholupy

(k. ú. Měcholupy)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen rybníky a lesním komplexem přírodního parku Buková hora - Chýlava správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezují na silnici I/20 Plzeň – České Budějovice ve správním území obce koridor pro VPS SD 20/09 – Měcholupy obchvat správním území obce prochází dle PÚR ČR koridor železniční dopravy ŽD 4 Koridor Plzeň – Strakonice – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR (-Wien) – trať č. 190 Plzeň- České Budějovice se zastávkou Srby, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor VPS ZD190/01 – trať č. 190 – úsek Plzeň – Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21 – ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází elektrické vedení VN – ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor VPS E01 – vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk územím prochází turistická trasa 1413 – Nepomuk – Blovice – Vlčtejn – Nebílovský Borek, 3693 Blovice – Srby – Chynín a cyklotrasa č. 2148 Svárkov – Jarov – Měcholupy – Myť územím prochází VTL plynovod

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – kaple sv. Cyrila a Metoděje z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: dvě třetiny území sídla tvoří lesní pozemky, přítomnost rybníků a bezejmenných vodotečí místa výhledů ve volné krajině – výhled na Zelenou Horu

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura východní části sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1360 - rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená, západní část sídla – novodobá zástavba zachovalé historické jádro ve východní části – náves s kaplí sv. Cyrila a Metoděje a druhá náves (zadní) a křížkem a zachovalou architekturou původních gruntů a další prostorové celky ve východní části dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie narušení urbanistické struktury obce silnicí I/20 – roztíná sídlo

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (224 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života aktivitami obecního zastupitelstva, hasičů a spolku RUM (Rádoby Umělci Měcholupští) pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně a Plánice obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obce Měcholupy obec se nachází v blízkosti přírodního parku Buková Hora – Chýlava existence národní přírodní rezervace a evropsky významné lokality Natura 2000 - Chejlava absence ekologických zátěží

Negativa

napřímený bezejmenný drobný vodní tok, jehož zdrojem jsou převážně meliorační drenáže ze zemědělských ploch pod lesním komplexem Bukové Hory chybějící ozelenění zemědělského areálu v obci umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

celá zástavba obce mimo záplavové území další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách existence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze zejména na plochách orné půdy meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší plynofikace obce zřízení obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence obecního vodovodu spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko zatížení životního prostředí dopravou na silnici I/20

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Buková Hora obhospodařování všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území zvýšené riziko půdní eroze ve svažitých terénech mezi obcí a lokalitou Chvostule lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Měcholupy, Pošta Partner, obchod, hasičská zbrojnice, restaurace, dětské hřiště, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku (4. km) a Blovicích (12. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – dvě návsi ve východní části obce

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť plynofikace obce existence kanalizačního řadu s ukončením na obecní ČOV

Negativa

chybějící obchvat komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice kol Měcholup chybějící přímá autobusová linka do Plzně chybějící obecní vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Buková hora k rekreaci podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti žádná turistická ani cyklistická trasa neprochází obcí

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajících bezejmenných vodotečí přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž, zátěž pro ovzduší a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice procházející obcí

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen rybníky a lesním komplexem přírodního parku Buková hora - Chýlava. Obec rozděluje na dvě části významná silniční trasa Plzeň – České Budějovice, která výrazně zatěžuje exhalacemi ovzduší obce. V obci se nenachází jiné zdroje, které by znečisťovaly ovzduší. V obci je vybudován kanalizační řad s ukončením na obecní ČOV. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, jednokolejná železniční trať se zastávkou Srby, turistické trasy a cyklotrasa vedou poblíž obce. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost mnoha pracovních příležitostí je však dobrá (Blovice 12 km, Plzeň 32 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 224 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, spolek RUM, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Měcholupy, Pošta Partner, obchod, hasičská zbrojnice, restaurace, dětské hřiště, autobusové zastávky. Zdravotní a sociální péče i základní vzdělání je dobře přístupné v 4 km vzdáleném Nepomuku či 12 km vzdálených Blovicích, středoškolské vzdělání v Blovicích či Plzni. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, o zřízení obecního vodovodu se uvažuje. Obec provede průzkumné vrty k zajištění obyvatelstva pitnou vodou. Obec má vybudovaný obecní kanalizační řad se zakončením na obecní ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajících bezejmenných vodotečí, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Nepomuk, Blovice). Závěrem je možno říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 4 | Komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice prochází obcí, což má negativní vliv na životní prostředí v obci, na bezpečnost i na sníženou plynulost dopravy na této komunikaci. | Zapracovat do ÚPD vyprojektovaný obchvat obce. | ÚP není | N |
| H 15 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není: kanalizace + ČOV realizována mimo ÚP | R |
| Z 19 | Zemědělského areálu v obci se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP není | N |
| Z 35 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu mezi obcí a lokalitou Chvostulí. | ÚP není | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ 09 | Střety záměru železnice ZD 190/01 x ochrana přírody – PP, ÚSES. | ZD 190/01 | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |
| RDA 04 | Střety záměrů silnice SD 20/09 x ÚSES. | SD 20/09 | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |
| DA 99A | Střety záměrů silnice SD 20/09 x ÚSES. | SD 20/09 | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |
| TE 14A | Střety záměrů elektroenergetiky E09-N zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice x ÚSES. | E09 - N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |
| TE 05 | Střety záměrů elektroenergetiky E01-N vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk x ÚSES. | E01- N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit obchvat obce, tím snížit zátěž životního prostředí vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) mezí obcí a lokalitou Chvostule další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Mileč

(k. ú. Mileč, Maňovice, Záhoří u Milče, Želvice, Bezděkovec)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky a lesními porosty (Chlumský les) správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON9 Specifické oblasti Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, do správního území částečně zasahuje koridor pro rozšíření této silnice – plánovaná realizace stoupacího pruhu správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor konvenční železniční dopravy ŽD 4 Koridor Plzeň – Strakonice – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR (-Wien) – Trať číslo 190 Plzeň - České Budějovice se zastávkou Mileč správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Želvice územím prochází turistická trasa Nepomuk – Oselce a cyklostezka 2041 Nepomuk – Plánice územím prochází VTL plynovod

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha ve zvlněném terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro všech místních částí v Milči, přítomnost významné urbanistické dominanty – kostel sv. Petra a Pavla funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy smíšené obytné – zahrady, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy dopravní infrastruktury (silniční doprava; místní a účelové komunikace; železniční doprava, plochy rekreace (hromadné; individuální) funkční uspořádání volné krajiny: 25 % území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – Maňovický rybník, potok Myslívský a jeho bezejmenné přítoky, místa výhledů ve volné krajině

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – nefunkčnost některých prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělských areálů nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1340 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro všech místních částí (Mileč, Maňovice, Záhoří, Želvice a Bezděkovec) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (367 obyvatel)

Pozitiva

dostupnost základního vzdělání ZŠ v Milči a Nepomuku obec Mileč zabezpečuje dopravu zdarma do MŠ Nekvasovy fungující školní jídelna v ZŠ Mileč, z které je realizován obcí Mileč zdarma rozvoz obědů pro seniory dostupnost středního vzdělání – Blatná, Blovice, Plzeň, vysokoškolského v Plzni dobrá dostupnost zdravotní péče v Nepomuku, Blovicích a Plzni blízkost sociálních zařízení pro seniory – DPS v Nepomuku a Žinkovech fungující společenský a spolkový život (např. hasiči, myslivecké sdružení) v obci Želvice funguje jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Mileč – Želvice, kategorie JPO V., ve sloučené obci fungují kromě této výjezdní jednotky tři sbory dobrovolných hasičů – Maňovice, Mileč, Želvice oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup fungující hospoda v Milči fungující prodejny potravin v Záhoří + fungující rozvoz potravin seniorům zejména do obce Maňovice relativně nízká nezaměstnanost relativní dostupnost pracovních příležitostí v Klatovech, Blatné a Plzni oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit rozvoj sociální péče s podporou kraje využití turistického potenciálu území bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. zajištění vhodných ploch pro bydlení záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení možnost výstavby bytů a domů s pečovatelskou službou

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blovic a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou nedostatek startovacích bytů pro mladé pokračování trendu přeměny původní obytné zástavby na rekreační bydlení změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého správního území obce Mileč existence evropské významné lokality Natura 2000 – Maňovický rybník existence nadregionálního biokoridoru v kat. území Želvice, Bezděkovec, Záhoří a Maňovice funkční regionální územní systém ekologické stability vyjma malého úseku kol Myslívského potoka v Želvicích existence blízkého přírodního parku Plánický hřeben – Kákov i zalesněného hřebene Chlumského lesa absence ekologických zátěží doplnění veřejné zeleně

Negativa

chybějící ozelenění zemědělských areálů v Milči a Maňovicích umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby v nezastavěném území)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území existence Maňovického rybníka, Myslívského potoka a bezejmenných vodních toků protékajících Bezděkovcem, Maňovicemi a Milčí zatravněné záplavové území podél Myslívského potoka a možnost jeho rozlivu v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy minimální výskyt poddolovaných území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích zejména v Záhoří a Želvicích zástavba v zátopovém území Myslívského potoka v Záhoří a Želvicích rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby absence kanalizačních řadů ukončených centrální ČOV v celém správním území obce Mileč možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitějším terénu v celém správním území obce Mileč výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu obecní vodovod v Milči, Maňovicích, Želvicích i Záhoří rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV v celém správním území obce Mileč neexistence obecního vodovodu v Bezděkovci spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump prosakování silážních tekutin z některých silážních jam do podzemních vod prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neřízené skládky odpadků další zvyšování silniční, především tranzitní dopravy zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF lesní porosty na čtvrtině správního území obhospodařování téměř všech ploch ZPF relativně vysoké procento zalučněných pozemků v celém správním území realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jižně od Bezděkovce lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Mileč, ZŠ, prodejna, hasičská zbrojnice, restaurace vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk cca 3 km zachovalá historická struktura veřejných prostranství vymezená plocha veřejných prostranství související s přilehlou plochou bydlení

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blatné i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť existence obecních vodovodů v Milči, Maňovicích včetně nové obytné zóny, Záhoří a Želvici

Negativa

neexistence kanalizačních řadů ukončených centrální ČOV v celém správním území obce Mileč, tj. Milči, Bezděkovci, Želvicích, Maňovicích i Záhoří chybějící obecní vodovod v Bezděkovci (projekt rozpracován)

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Blatná a Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okrajů lesů i blízkých lesních komplexů Plánického hřebene a Chlumského lesa k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras existující sportovní areál v Záhoří (fotbalová hřiště) podpora podnikáni vedoucí k rozšíření turistických možností včetně ubytování, sportovního a kulturního vyžití větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch existující plochy pro rozvoj rekreace – hromadné, navržené v návaznosti na stávající drobné vodní plochy

Negativa

omezené ubytovací možnosti žádná nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit v létě i v zimě rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičských zbrojnic a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků a drobných vodních nádrží na území sídla, včetně protékajícího potoka Myslívského prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky a lesními porosty (Chlumský les). Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším. Z důvodu absence ČOV je hrozbou znečišťování podzemních i povrchových vod nelegálním vypouštěním odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje, správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON9 Specifické oblasti Plánicko – Nepomucko. Správním územím obce prochází významná železniční trať číslo 190 Plzeň - České Budějovice se zastávkou Mileč, jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Želvice, turistická trasa Nepomuk – Oselce a cyklostezka 2041 Nepomuk – Plánice. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 4 km, Chanovice 12 km. Plzeň 40 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 344 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Mileč, ZŠ, prodejny, hasičské zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky. V blízkém Nepomuku je velmi dobře dostupná zdravotní a sociální péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blovicích, Blatné a Plzni. Pitnou vodou jsou obyvatelé zásobováni z veřejného vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků a vodních nádrží na území sídla, včetně protékajícího potoka Myslívského, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životní prostředí a hospodářský rozvoj. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané dobrou dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb na okolní větší centra osídlení. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci a rozvoj drobné výroby a skladování. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 16 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech správního obvodu obce (mimo Bezděkovec). | ÚP řeší | N |
| Z 20 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Milči a Maňovicích. | ÚP řeší | NS |
| Z 36 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jižně od Bezděkovce. | ÚP řeší | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na Myslívském potoce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) v lokalitě jižně od Bezděkovce další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k rozšíření turistických možností včetně ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. stabilizovat nové plochy pro podnikatelskou činnost větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k rozšíření turistických možností včetně ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. stabilizovat nové plochy pro podnikatelskou činnost

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností. využít existující plochy pro rozvoj rekreace – hromadné, navržené v návaznosti na stávající drobné vodní plochy

Mladý Smolivec

(k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Dožice, Radošice, Starý Smolivec)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blatsko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky, rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Brdy správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON5 Specifické oblasti Brdy správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle ZÚR PK koridor pro zásobování plynem, ZÚR PK ve správním území obce vymezuje koridory pro VPS P11 – VTL přípojka od Kasejovic do RS Mladý Smolivec a VPS P26 – RS Mladý Smolivec územím prochází cyklotrasy č. 31 Plzeň – Nepomuk – Budislavice – Mladý Smolivec – Lnáře, č. 2039 Šťáhlavy – Dožice – Starý Smolivec - Metly, č. 2046 Horažďovice – Kasejovice – Mladý Smolivec, cyklostezka Formanská stezka a turistická trasa č. 0222 Kasejovice – Starý Smolivec – Rožmitál pod Třemšínem (Svatojakubská cesta)

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu jižního Podbrdí, jednotlivé části osady (Mladý Smolivec, Budislavice, Dožice se samotou hájovna, Radošice, Starý Smolivec se samotou hájovna) jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro místních částí obce v místní části Starý Smolivec barokní zámek v centru obce v místní části Dožice přítomnost významné urbanistické dominanty – kostel sv. Michaela Archanděla na vrchu Kamýk v místní části Budislavice přítomnost významné urbanistické dominanty – kostel sv. Jiljí funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné venkovské, plochy rekreace individuální/ rodinné, plochy rekreace hromadné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby smíšené a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: více než třetinu území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – rybníky, potok Smolivecký, Metelský, Liškovský, a jejich bezejmenné přítoky místa výhledů ve volné krajině

Negativa

narušení krajinného rázu – nezačleněné novodobé velké areály zemědělské výroby, nečleněné polní hony urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělských areálů nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

do jisté míry zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1414 - rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro většiny místních částí s návsí a kapličkou a další prostorové celky historická jádra místních částí s dochovalým venkovským charakterem zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L se štítovou orientací do veřejného prostoru, převažují sedlové střechy v historických jádrech obcí zachovalá původní parcelace a značný podíl zahrad a ovocných sadů u jednotlivých objektů zachovalá kompaktní zástavba centra obce, doplněná na okraji nízkopodlažní zástavbou převážně rodinných domů

Negativa

zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční veřejné zeleně charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (700 obyvatel)

Pozitiva

dostupnost základního vzdělání – ZŠ v Kasejovicích a Hvožďanech, dostupnost středního vzdělání - Blatná, Blovice, Plzeň, vysokoškolské v Plzni dobrá dostupnost zdravotní péče v Blatné, Blovicích, Nepomuku a Plzni blízkost sociálních zařízení pro seniory – DPS v Blatné a Nepomuku fungující společenský a spolkový život (např. hasiči, myslivecké sdružení, TJ Sokol Starý Smolivec) fungující hospody včetně prostor – sálů pro shromáždění obyvatel v některých sídlech správního obvodu obce Mladý Smolivec fungující prodejny potravin ve všech sídlech správního obvodu Mladý Smolivec mimo Dožice a Budislavice relativně nízká nezaměstnanost relativní dostupnost pracovních příležitostí v Blatné a Plzni oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení - vymezení ploch smíšených obytných venkovských možnost výstavby bytů a domů s pečovatelskou službou

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blovic a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého správního území obce Mladý Smolivec existence CHKO Brdy veduta o nadm. výšce cca 600 m hřebene od Železného Újezda až ke Kasejovicím existence registrovaného významného krajinného prvku Mokřadní louka na přítoku od rybníka Bukovec do Metelského rybníka v k. ú. Mladý Smolivec existence přírodního parku Brdy a Pod Štědrým Metelský potok a meandrující potok Lomnice existence nadregionálního biokoridoru ve všech katastrech správního území obce Mladý Smolivec funkční místní, regionální i nadregionální systém ekologické stability absence ekologických zátěží

Negativa

chybějící ozelenění zemědělských areálů ve všech sídlech obce umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby v nezastavěném území)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území malebné, málo narušené životní prostředí v celém správním území četnost mokřadů a litorálních pásem rybníků Struhový, Kostelní, Bukovec v k. ú. Mladý Smolivec i rybníků Konšelský a Nový v k. ú. Starý Smolivec, množství malých tůní či vodních nádrží po celém správním území obce Mladý Smolivec velký podíl zatravněných záplavových území podél potoků Lomnice i Metelského a jejich možnost rozlivů v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách (např. okraj Radošic směrem k Chynínu) existence obecních vodovodů ve všech místních částech kromě Radošic konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy minimální výskyt poddolovaných území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích zejména v Radošicích a Mladém Smolivci vodní eroze zejména na plochách orné půdy na svažitých terénech (okraj Radošic směrem k Chynínu) zástavba v zátopovém území potoka Lomnice rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě zástavba v zátopovém území potoka Lomnice rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území odnos zvětralin a svrchních půdních profil

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu zřízení obecního vodovodu ve všech místních částech kromě Radošic rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů napojených na ČOV spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech prosakování silážních tekutin z některých silážních jam do podzemních vod prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neřízené skládky odpadků zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý a Brdy obhospodařování téměř všech ploch ZPF relativně vysoké procento zalučněných pozemků v celém správním území realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Na skále západně od Radošic a v lokalitě severně od Dožic lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Mladý Smolivec, MŠ, Česká pošta, ordinace praktického lékaře, knihovna, prodejny smíšeného zboží, drobné služby, sportovní areál SK Starý Smolivec, hřiště na kopanou, tenisový kurt, sauna, dětská hřiště, rekreační jízdárna Mladý Smolivec, hasičské zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Kasejovice (cca 5 km), Nepomuk (cca 14 km) a Blatná (cca 16 km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství většiny místních částí – náves s kapličkou

Negativa

stávající zařízení občanského vybavení neodpovídající současným potřebám neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Plzně a Blatné dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť obecní vodovod v Mladém Smolivci, Budislavicích, Dožicích i Starém Smolivci

Negativa

absence kanalizačních řadů ukončených centrální ČOV v celém správním území obce Mladý Smolivec, tj. v Mladém i Starém Smolivci, v Dožicích, Radošicích i Budislavicích

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Blatná a Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okrajů lesů i lesních komplexů Brd a Štědrého k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras, existence cyklostezky Formanská stezka existující plochy pro rozvoj rekreace (nová rekreačně – sportovní plocha, plocha hromadné rekreace poblíž vodní plochy) podpora podnikáni vedoucí k rozšíření turistických možností včetně rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

omezené ubytovací možnosti malá nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit v létě i v zimě

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blatsko, krajinný ráz je tvořen rybníky, potoky, rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Brdy. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. Krajinný ráz snižují nezačleněné novodobé velké areály zemědělské výroby. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází v SON5 Specifické oblasti Brdy a dotýká se OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází cyklistické trasy a významná turistická trasa. Obec nemá vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost mnoha pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice a Lnáře cca 4 km, Blatná cca 10). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace s využitím rekreačního potenciálu území v přímé návaznosti na území vojenského újezdu Brdy. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 700 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Mladý Smolivec, MŠ, Česká pošta, knihovny, prodejny smíšeného zboží, drobné služby, ordinace praktického lékaře, sportovní areál TJ Starý Smolivec, hřiště na kopanou, tenisový kurt, sauna, dětská hřiště, rekreační jízdárna Mladý Smolivec, hasičské zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky. Zdravotní a sociální péče je dobře dostupná v Kasejovicích, v Nepomuku a Blatné, základní vzdělání v 5 km vzdálených Kasejovicích a středoškolské vzdělání v Blatné. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní životní prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

- Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel. Závěrem je možno říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci (cyklostezky, turistika, blízkost CHKO Brdy), zemědělství a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 43 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle ÚPD stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech správního obvodu obce. | ÚP řeší | N |
| H 47 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat dle ÚPD výstavbu obecního vodovodu ve všech sídlech obce | ÚP řeší | CV |
| U 7 | V platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON5 Brdy vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON5 Brdy. | ÚP | N |
| U 8 | V platném ÚP není zapracována Územní studie Brdy, jejíž využití schválilo MMR ČR dne 11. 12. 2017. | Prověřit a reflektovat úkoly z Územní studie Brdy. | ÚP | N |
| Z 10 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Na skále západně od Radošic a v lokalitě severně od Dožic. | ÚP řeší | NS |
| Z 21 | Ozeleněním zemědělských či výrobních areálů navazujících na bytovou zástavbu či v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v blízké či navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz | Realizovat ozelenění zemědělských či jiných výrobních areálů v Mladém Smolivci, Dožicích, Radošicích a Starém Smolivci. | ÚP řeší | N |

2.  Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

- zranitelná oblast

- záplavové území Smoliveckého potoka zasahuje malou částí do zastavěného území

- poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na zemědělských pozemcích - půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Na skále západně od Radošic a v lokalitě severně od Dožic. další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využití existujících ploch pro rozvoj výrobní činnosti

3. Soudržnost společenství obyvatel

úprava návsí včetně doplnění koncepční urbanistické zeleně realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Mohelnice

(k. ú. Mohelnice u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce se dle ZÚR PK dotýká specifické oblasti nadmístního významu – SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, správním územím obce prochází vysokotlaký plynovod územím prochází turistická trasa TT 0221 (124) Nepomuk – Tojice – Podhůří – Lnáře (Svatojakubská cesta) a cyklotrasa 31

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v mírně svažitém terénu, jednotlivé části osady organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – kaple P. Marie z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: lesní pozemky tvoří 16 % území sídla, významný vodní prvek – Mohelnický rybník, potok Víska a jeho bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1552 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená do roku 1991 bylo sídlo střediskovou obcí pro obce Čmelíny, Víska, Třebčice, samostatná obec od roku 1991 zachovalé historické jádro s rozlehlou návsí, rybníčkem a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (65 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) fungující prodejna smíšeného zboží fungující Kulturní dům oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území existence přírodního parku Pod Štědrým a lesního komplexu Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží obcí protékající potok Víska Mohelnický rybník jako významný krajinný prvek

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby) chybějící zeleň kol zemědělského a dřevařsko-výrobního areálu

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území potok Víska protékající obcí zatravněné záplavové území podél potoku Víska a při povodni možnosti jeho rozlivu v krajině Mohelnický rybník přímo v obci další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

chybějící obecní vodovod chybějící obecní kanalizace zakončená centrální ČOV nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů nutnost revitalizace Mohelnického rybníka a Víseckého potoka

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu (např. ve spolupráci s Nepomukem, kde je zřízen sběrný dvůr)

Negativa

spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií protékání některých septiků u RD do obecní kanalizace s nepovolenou volnou kanalizační výústí či do vsaku chybějící obecní kanalizační řad s centrální ČOV chybějící obecní vodovod neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF existence lesního komplexu Štědrý na správním území velký podíl obhospodařování ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny zatravnění vybraných pozemků na exponovaných pozemcích využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření ne vždy šetrné hospodaření na půdě v závislosti na expozici terénu zvýšené riziko lesních kalamit z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Mohelnice, prodejna smíšeného zboží hasičská zbrojnice, zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku (4. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blatné i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod chybějící veřejný vodovod vyřešit nadměrný hluk od silnice č. 1/20

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území Nepomucka a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů, které nemají domovní ČOV. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Správním územím obce prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, cyklotrasa a významná turistická trasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice 9 km, Nepomuk 4 km, Plzeň 40 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 65 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Mohelnice, Kulturní dům, hasičská zbrojnice, zastávka. V blízkých Kasejovicích i Nepomuku je dostupná zdravotní péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blatné. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, o zřízení obecního vodovodu se neuvažuje. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Plzeň, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 19 | V koordinaci s plánovanou přeložkou silnice I/20 mimo Nepomuk (dle prověřovací studie zprac. Valbek spol. s r.o., 04/2009) byla navržena MÚK na silnici I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice, kterou je nutno zkoordinovat s technickou studií stavby „Dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 09/2019) realizaci MÚK na silnici I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice. | Prověřit v ÚPD napojení silnice I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice. | ÚP není | N |
| H 18 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |
| Z 22 | Ozeleněním výše uvedených areálů na okrajích obce se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského a dřevařsko-výrobního areálu v obci. | ÚP není | NS |
| Z 43 | Odbahněním Mohelnického rybníka, následnou revitalizací potoka Víska a jeho bezejmenných přítoků dojde k revitalizaci území, lepšímu zadržování vody v krajině a snížení nebezpečí povodně. | Revitalizace Mohelnický rybník a Vísecký potok. | ÚP není | N |

2.  Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na potoce Víska zasahující malou částí do zastavěné části správního území obce Mohelnice

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy vyřešit nadměrný hluk od silnice č. 1/20 revitalizace Mohelnického rybníka a Víseckého potoka

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Nekvasovy

(k. ú. Nekvasovy)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen potoky, drobnými vodními nádržemi a lesními porosty správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází železniční trať číslo 190 Plzeň-České Budějovice se zastávkou Nekvasovy dle PÚR ČR je zde vymezen Koridor konvenčni železniční dopravy ŽD4 – Koridor Plzeň – Strakonice – České Budějovice – České Velenice – hranice ČR/Rakousko (-Wien) do správního území obce zasahuje zástavba obce Chlumy územím prochází cyklotrasa č. 2046 – Mladý Smolivec - Horažďovice

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: téměř čtvrtinu území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky Nekvasovský potok, Kovčínský potok

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1558 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (174 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i sociální péče (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Nepomuka a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území existence nadregionálního biokoridoru až na tři malé úseky kol Nekvasovského potoka funkční regionální biokoridory i biocentra obcí protékající potoky Kovčínský a Nekvasovský obec je obklopena z východu, severu i západu lesními komplexy absence ekologických zátěží

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby) nefunkčnost tří úseků regionálního biokoridoru na Nekvasovském potoce

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

potok Kovčinský a potok Nekvasovský, které protékají obcí zatravněné záplavové území podél Kovčínského i Nekvasovského potoka a při povodni možnost jejich rozlivu v krajině existence obecního vodovodu další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nedostatečné řešení odkanalizování obce znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy severně od obce odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

nedostatečné řešení odkanalizování obce spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech znečišťování spodních vod odpadními vodami z jímek některých RD neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF velký podíl obhospodařování ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na svažitých exponovaných svazích jižně i severně od Nekvasov lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Nekvasovy, MŠ, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk (7. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka i Plzně existence obecního vodovodu dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

nedostatečné řešení odkanalizování obce s následkem znečišťování podzemních vod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Nepomuk, Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý k rekreaci existence cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen potoky, drobnými vodními nádržemi a lesními porosty. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence dostatečného řešení odkanalizování obce je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko. Obcí prochází významná železniční trať Plzeň-České Budějovice se zastávkou Nekvasovy a cyklotrasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. V obci je zaměstnavatelem pouze KOVO a ZD, a proto téměř všichni obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk i Chanovice 8 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 174 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Nekvasovy, MŠ, prodejna smíšeného zboží, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka. Zdravotní péče, občanská vybavenost a základní vzdělání je dostupné v 8 km vzdáleném Nepomuku. Pitnou vodou jsou obyvatelé zásobováni z obecního vodovodu. Slabinou je nedostatečné řešení odkanalizování obce. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice a místního rozhlasu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Chanovice, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 19 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší, záměr obce- nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 44 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řádů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat stavbu obecního vodovodu | ÚP řeší | R |
| H 53 | Nutno prověřit koncepci odkanalizování obce. | Prověřit koncepci odkanalizování obce. | ÚP | N |
| Z 23 | Ozeleněním zemědělského a výrobního areálu v obci se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Realizovat ozelenění zemědělského a dřevařského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 37 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách jižně i severně od Nekvasov. | ÚP řeší | NS |

2.   Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

prověřit koncepci odkanalizování obce vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách jižně i severně od Nekvasov. další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

prověřit koncepci odkanalizování obce podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Nepomuk

(k. ú. Nepomuk, Dvorec)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky Mihovka a Myslívský správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce se dotýká dle ZÚR PK specifické oblasti nadmístního významu SON9 Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS: SD20/03 – Klášter – Borek u Nepomuka; SD220/08 – Nepomuk – obchvat; SD 191/03 Nepomuk, přeložka s východním obchvatem správním územím obce prochází dle PÚR ČR ŽD 4 Koridor Plzeň-Strakonice-České Budějovice- České Velenice – hranice ČR (-Wien)- trať číslo 190 Plzeň-České Budějovice se zastávkou Nepomuk, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS ZD190/01 – trať č. 190 – úsek Plzeň – Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace správním území obce prochází dle PÚR ČR koridor a plocha elektroenergetiky E21 Koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází vedení VN, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS E01 – vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Nepomuk správním územím prochází VTL plynovod územím prochází turistická trasa 0203 Libákovice – Nepomuk – Vracov, 1413 Nepomuk – Blovice – Vlčtejn – Nebílovský Borek, 3618 Nepomuk – Kotouň – Vrčeň – Nepomuk, Naučná stezka Klejnot, Naučná stezka Pod Zelenou Horou a cyklotrasy č. 2041 Dvorec – Soběsuky, Nepomuk, č. 2042 Nepomuk - Prapořiště, Nepomuk a cyklotrasa č. 31 Plzeň – Nepomuk – Mladý Smolivec vzhledem k absenci těžkého průmyslu v oblasti je významným pozitivem čistota ovzduší

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací absence jakéhokoliv vyššího školského zařízení než ZŠ

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce zahrnující mj. Přesanické náměstí s gotickou bazilikou svatého Jakuba, budovou arciděkanství a Domem u České Lípy, náměstí A. Němejce s poutním kostelem sv. Jana Nepomuckého a Zelený důl funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy rekreace plochy výroby a skladování, plochy smíšené výrobní, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: téměř čtvrtinu území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky - rybníky, potok Mihovka a Myslívský potok místa výhledů ve volné krajině

Negativa

negativní vliv vedení transitní komunikace dotýkající se historické části města (Přesanické náměstí) problematická struktura veřejných prostranství některých částí města – sídliště nepřístupnost areálu Zelené Hory

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura historického jádra sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1144 - rostlá struktura rozvíjející se radiálně kolem centrálního náměstí zachovalé historické jádro - Přesanické náměstí, nám. A. Němejce, Zelený důl, historické návsi a další prostorové celky (část Dvorec, osada Železná Huť, sídliště, vilové čtvrti, zahrádkářské kolonie, průmyslové areály) značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

problematická struktura veřejných prostranství některých částí města – sídliště vzhledem k parametrům v době výstavby sídliště dnes chybí parkovací plochy

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (3735 obyvatel)

Pozitiva

úřady v místě - ORP relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Oselce, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (zdravotní klinika je přímo v Nepomuku) i péče sociální (DPS je přímo v Nepomuku a nedalekých Žinkovech) fungující společenský a spolkový život (mnoho sportovních a společenských organizací) existence společenských zařízení ve Dvorci (hotel) i v Nepomuku (Hotel a Švejk restaurant u Zeleného stromu, sokolovna) zvýšení pracovních příležitostí ve službách a cestovním ruchu vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel ve správním území rozvoj sociální péče s podporou kraje využití turistického potenciálu území široká možnost volnočasových aktivit (sport – tenisové kurty, fotbalové hřiště, spolky, Fénix, Beruška) kromě městské části Vinice v Nepomuku, kde převažuje bydlení v bytových domech, je v ostatních částech města převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. vymezení ploch pro rozvoj bydlení záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení možnost výstavby bytů a domů s pečovatelskou službou

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně, jelikož nízký počet podniků a podnikatelských subjektů snižuje výběr pracovního uplatnění konflikty generačního soužití zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého správního území města Nepomuk existence evropsky významné lokality v k. ú. Nepomuk – Průhonský rybník existence registrovaných významných krajinných prvků: Louka u Úslavy ve Dvorci, Niva potoka pod rybníkem Klejnot dominance vrchu a zámku Zelená Hora funkční regionální systém ekologické stability četnost mokřadů a litorálních pásem rybníků Vražedný, Nový, Průhonský, Trubský, Panský, Dvorecký malá vzdálenost Nepomuka i Dvorce od lesních komplexů Lipák, Obora, Buková hora, Chejlava, Plánický hřeben návaznost města na lesní komplex kol zámku Zelená Hora pokračování v dalším doplnění veřejné zeleně absence ekologických zátěží

Negativa

chybějící ozelenění zemědělských areálů umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (architektonicky nevhodné zemědělské stavby v nezastavěném území)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území malebné, málo narušené životní prostředí v celém správním území četnost mokřadů a litorálních pásem rybníků (Vražedný, Nový, Průhonský, Trubský, Panský, Dvorecký) velký podíl zatravněných záplavových území podél Úslavy, Myslívského potoka a bezejmenných potoků vytékající z rybníků Jednoty a Nového možnost využití rozlivů v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy výskyt poddolovaných území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích zejména v Nepomuku v Zeleném Dole a ve Dvorci v okolí Úslavy vlivem nárůstu zpevněných ploch a komunikací vodní eroze zejména na plochách orné půdy na svažitějších terénech zástavba v zátopových územích Úslavy ve Dvorci rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na středně svažitém terénu suchá období a následné přívalové deště, které krátkodobými, ale rychlými povodněmi ohrožují záplavové území ve Dvorci možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu městský vodovod v Nepomuku i Dvorci městský kanalizační řad ukončený dvěma centrálními ČOV fungující sběrný dvůr rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

spalování fosilních paliv v rodinných domech vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump u RD i rekreačních objektů v okrajových částech Dvorce i Nepomuka prosakování silážních tekutin či odpadních vod ze zemědělského areálu ve Dvorci do podzemních vod prašnost a pachy ze zemědělského areálu ve Dvorci v blízkosti obytné zástavby neřízené skládky odpadků i přes existenci sběrného dvora ve Dvorci radonové riziko zatížení životního prostředí dopravou na silnici I/20

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Buková hora a lesního komplexu kol Zelené Hory obhospodařování téměř všech ploch ZPF relativně vysoké procento zalučněných pozemků v celém správním území podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření prašnost a pachy ze zemědělské výroby v blízkosti obytné zástavby ve Dvorci lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu půdní eroze na orné půdě zejména v exponovaném terénu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní i vyšší občanské vybavenosti – sídlo Městského úřadu Nepomuk, městská knihovna, informační centrum, sídlo FÚ, ÚP – kontaktní pracoviště PJ – Nepomuk, Česká Pošta, MŠ, ZŠ. ZUŠ, Fénix – centrum volnočasových aktivit, zdravotní péče – Poliklinika Nepomuk, vila Mařenka, lékárny, Billa, Norma, obchody a služby, fotbalová hřiště, dětská hřiště, víceúčelové hřiště u ZŠ, Hotel a Švejk restaurant u Zeleného stromu, Farmářský pivovar Zlatá kráva + Pivní hotel, hasičské zbrojnice, dopravní uzel ve Dvorci, autobusové zastávky zachovalá historická struktura veřejných prostranství – Přesanické náměstí, Plzeňská ulice, nám. A. Němejce

Negativa

problematická struktura vymezení veřejných prostranství některých částí města – sídliště z pohledu dopravní dostupnosti nevhodné umístění základní školy

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

rychlíková zastávka ČD na železniční trati Plzeň – České Budějovice a trať Nepomuk - Blatná vybudování dopravního uzlu ve Dvorci relativně dobrá dopravní dostupnost do všech center v okolí (Plzeň, Blatná, Horažďovice, Blovice) dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť zásobování většiny obyvatel pitnou vodou ve Dvorci i Nepomuku vodou z městského vodovodu odkanalizování převážné části Dvorce a Nepomuka plynofikace Nepomuka i Dvorce

Negativa

chybějící oddílná kanalizace Nepomuka i Dvorce křížení silnice Nepomuk-Vrčeň s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice křížení silnice Nepomuk-Tojice s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice (již je v řešení) špatné dopravní napojení průmyslové zóny ve Dvorci na komunikaci I/20 Plzeň – České Budějovice jednokolejná železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice (již v řešení)

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Klatovy, Blovice, Blatná, Přeštice, Šťáhlavy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existence průmyslové zóny ve Dvorci (areál firmy Klaus Timber, a.s.) fungující společnosti Jan Pondělík – pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o, KUVAG CR, spol. s.r.o., Regina Obaly s.r.o., Elitex, Pila, drobní podnikatelé a služby vymezení ploch pro rozvoj výroby větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

existence informačního centra existence muzea existence galerie v domu A. Němejce možnost využívání okrajů lesů i lesních komplexů Bukové Hory, Štědrého i Plánického hřebene – Kakova k rekreaci, aktivnímu odpočinku a zdravému životnímu stylu možnost koupání a občerstvení v nedalekém kempu Nový rybník vyznačená síť turistických i cyklistických tras existence společenských objektů ve Dvorci (hotel) i Nepomuku (sokolovna, Hotel a Švejk restaurant U Zeleného stromu) množství fungujících zájmových společenských spolků a sportovních oddílů možnost ubytování (hotel Švejk, ubytovna v Nepomuku u fotbalového hřiště) kvalitní rekreační prostředí podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností další rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místních médií – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie (kabelová televize, noviny, web) na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků Mihovka a Myslívského přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž, zátěž pro ovzduší a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice procházející částečně obcí do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky Mihovka a Myslívský. Obec se nachází v lokalitě, která je relativně neznečištěna. V okolí je kvalitní životní prostředí s absencí ekologických zátěží, s relativně čistým ovzduším i podzemními a povrchovými vodami. Okrajem obce vede významná silniční trasa Plzeň – České Budějovice. V druhé části obce – Dvorci vede železniční trať Plzeň – České Budějovice. Krajinný ráz není narušen nevhodnými stavbami, fungující zemědělská výroba zabezpečuje dobře údržbu krajiny. V lokalitě se nachází množství rybníků i lesních komplexů. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, významná železniční trať. č. 190 Plzeň – České Budějovice, jednokolejná železniční trať, obě se zastávkou Nepomuk, turistické trasy, naučné stezky a cyklotrasy. Obec má vlastní potenciál rozvoje vzhledem ke své velikosti a s tím souvisejícímu počtu 3753 obyvatel. V obci je několik významných zaměstnavatelů (Klaus Timber a.s., Elitex, Pekárny, Pila, Kuvag, Klimex, Regina Obaly s.r.o.). I přesto část obyvatel musí za prací dojíždět. Dostupnost je však dobrá (Blovice 16 km, Chanovice 16 km, Blatná 28 km, Plzeň 35 km, Klatovy 26 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak rovněž podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. V Nepomuku je ÚPD vyčleněno průmyslové území. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura historických částí sídla. V obci, nejlidnatější v ORP Nepomuk, je o trvalé bydlení zájem (v období 1991-2010 bylo postaveno 65 RD a 15 bytových domů), v současné době probíhá výstavba mj. v obytné zóně Na Daníčkách II., v obytné zóně Pod Oborou. Také přestavba stávajících RD ke zlepšení trvalého bydlení je značná. V Nepomuku jsou dvě mateřské školy, základní škola, v blízkých Blovicích a Klatovech možnost středního vzdělání. V Nepomuku funguje zdravotní péče. Občanská vybavenost (sídlo Městského úřadu Nepomuk, městská knihovna, informační centrum, sídlo FÚ, ÚP – kontaktní pracoviště PJ – Nepomuk, Česká Pošta, Fénix – centrum volnočasových aktivit, lékárny, Billa, Norma, obchody a služby, fotbalová hřiště, dětská hřiště, víceúčelové hřiště u ZŠ, Hotel a Švejk restaurant u Zeleného stromu, Farmářský pivovar Zlatá kráva + Pivní hotel, hasičské zbrojnice, dopravní uzel ve Dvorci, autobusové zastávky, obecní vodovod a kanalizace) je dobrá. Obec je centrem společenského života (kulturní akce, společenské spolky, sportovní oddíly). Kvalitní rekreační prostředí, rozšíření možností ubytování a zvýšení nabídky kulturního vyžití vytváří podmínky ke zvýšení cestovního ruchu. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků Mihovka a Myslívský, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Město Nepomuk má v současné době stabilní všechny oblasti udržitelného rozvoje, které jsou vzájemně vyvážené, a má tedy splněny základní předpoklady pro trvale udržitelný rozvoj. Město Nepomuk je regionálním spádovým centrem, toto jeho postavení je nutno zachovat za současné podpory jeho dalších potenciálů. Důležitým prvkem pro zachování vyváženosti vztahu územním podmínek pro udržitelný rozvoj území je realizace zdvojkolejnění železniční trati č. 190 Plzeň – České Budějovice, které umožní ještě lepší využití pracovního trhu krajského města a realizace přeložky silnice III. 191 14 a III. 191 15, která umožní odklonění zvýšené zátěže dopravou v obytných částech. |
| --- |
| Z, H, S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

- Z - zapracováno

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 10 | Zdvojkolejněním železniční trati se zvýší její propustnost. | Realizovat zdvojkolejnění železniční tratě č. 190 v koridoru vymezeném ÚPD. | ÚP řeší | N |
| D 5 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. | Řešit křížení silnice Nepomuk-Vrčeň s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 6 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. | Řešit křížení silnice Nepomuk - Tojice s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 8 | Napojení průmyslové zóny na komunikaci II. tř. Plzeň-České Budějovice přes úrovňové křížení s železniční tratí je jednou z příčin hluku a zvýšené prašnosti. | Řešit silniční napojení průmyslové zóny ve Dvorci. | ÚP řeší | N |
| D 9 | Vedení komunikace I/20 z Plzně do Českých Budějovic přes město snižuje plynulost i bezpečnost dopravy a vytváří zátěž na životní prostředí. | Zapracovat do ÚPD tři vyprojektované varianty obchvatu Nepomuka. | ÚP řeší | Z |
| H 20 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Rozšířením kanalizační i vodovodní sítě se zvýší hygiena bydlení a životní prostředí. | Rozšířit vodovodní i kanalizační řad i do okrajových částí obce. | ÚP řeší | CV |
| H 52 | Rozšíření kapacity kanalizační sítě o napojení Nepomuka do ČOV Dvorec umožní napojení kanalizačního řadu v nově budované obytné zóně V Korýtkách v Nepomuku. | Prověřit v ÚPD koridor kanalizační stoky – řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec a prověřit jeho vymezení jako VPS. | ÚP | N |
| S 2 | Minimalizovat negativní dopady při křížení obchvatu Nepomuka s biokoridorem vodního toku. | Minimalizovat negativní dopady při křížení obchvatu Nepomuka s biokoridorem vodního toku Mihovka. | ÚP řeší | Z |
| Z 4 | Provoz zemědělského areálu ve Dvorci zatěžuje hygienu bydlení v RD navazující na tento zemědělský areál zejména pachy, prachem a znečišťováním při provozu na společné obslužné komunikaci. | Minimalizovat prašnost a pachy ze zemědělské výroby v blízkosti obytné zástavby. | ÚP řeší | N |

- Střety záměrů se záměry

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DTI 2 | Střety záměrů silnice SD 20/08 – N x elektroenergetika E 01 – N. | SD 20/08 - N E 01 – N | Prověřit dotčené záměry z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |
| DTI 3 | Střety záměrů silnice SD 20/03-N x elektroenergetika E01-N. | SD 20/03-N E 01 – N | Prověřit dotčené záměry z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ 09 | Střet záměru železnice ZD 190/01 N s plochou lesa, záplavovým územím. | ZD 190/01 N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |
| TE 14A | Střet záměru elektroenergetiky E 09 - N se záplavovým územím. | E 09 – N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |
| TE 05 | Střet záměru elektroenergetiky E 01 – N se záplavovým územím, s plochou lesa. | E 01- N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |
| DA 28 | Střet záměru silnice SD 20/08-N se záplavovým územím, s plochou lesa. | SD 20/08-N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na potoce Mihovka a Myslívský potok zasahující malou částí do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit obchvat obce, tím snížit zátěž životního prostředí (sjezd I/20 – průmyslová zóna Dvorec) další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využít vymezené plochy výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

řešit problematickou strukturu vymezení veřejných prostranství některých částí města – sídliště podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Neurazy

(k. ú. Neurazy, Klikařov, Nová Ves u Nepomuka, Partoltice, Radochovy, Soběsuky u Nepomuka, Vojovice)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlými lesními komplexy přírodních parků Plánický hřeben a Kakov – Plánický hřeben správní území obce se nachází dle ZÚR PK ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 – Plánicko – Nepomucko správní území obce se dotýká dle ZÚR PK rozvojové osy nadmístního významu - OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním území obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21, ZÚR PK vymezují koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín - Přeštice správním územím obce prochází plynovod VVTL územím prochází turistická trasa 3611 Žinkovy – Neurazy a cyklotrasa č. 2041 Dvorec - Kolinec

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělských areálů ve správním území obce nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1551 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro všech místních částí (Neurazy, Nová Ves, Partoltice, Radochovy, Soběsuky, Vojovice, Klikařov) a další prostorové celky (samoty Na Pile, Buchtel, Štádlerův mlýn, Na Chudince, Jednota, Černíkov) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území téměř v celém správním území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (762 obyvatel)

Pozitiva

dostupnost základního vzdělání – ZŠ v Žinkovech, Nepomuku a v Plánici dostupnost středního vzdělání – Klatovy, Blovice, Plzeň, vysokoškolského v Plzni dobrá dostupnost zdravotní péče v Nepomuku, Klatovech a Plzni blízkost sociálních zařízení pro seniory – DPS v Nepomuku a Žinkovech fungující společenský a spolkový život (např. hasiči, myslivecké sdružení, TJ Tatran Neurazy) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup fungující hostinec v Neurazech, Restaurace Angusfarm v Soběsukách fungující prodejny potravin v Neurazech relativně nízká nezaměstnanost relativní dostupnost pracovních příležitostí v Plánici a Plzni pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj sociální péče s podporou kraje rozvoj volnočasových aktivit převaha bydlení v rodinných domech se zahradou menší zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plánice, Klatov a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pro část obydleného území zátěž tranzitní dopravou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé menší zájem o trvalé bydlení změna demografické struktury

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého správního území obce Neurazy funkční regionální systém ekologické stability kol řeky Úslavy existence lesních komplexů a přírodních parků Kakov – Plánický hřeben a Plánický hřeben existence dvou přírodních památek: Novoveská draha, Vojovická draha existence dvou registrovaných významných krajinných prvků: mokřadní nelesní společenstva Radochovy, mokřadní nelesní společenstva Vojovice správním územím protékající meandrující řeka Úslava, potoky Tůně, Mihovka i bezejmenné potoky v k. ú. Nová Ves u Nepomuka, kolem nichž je malebné, málo narušené životní prostředí rybníky Jednota, Sviňákov, Stavadla, Čepinecký i četné bezejmenné rybníky a tůně v celém správním území

Negativa

absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES chybějící ozelenění zemědělských a výrobních areálů umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území správním územím protékající meandrující řeka Úslava, potoky Tůně, Mihovka i bezejmenné potoky v k. ú. Nová Ves u Nepomuka rybníky Jednota, Sviňákov, Stavadla, Čepinecký i četné bezejmenné rybníky a tůně v celém správním území malebné, málo narušené životní prostředí podél řeky Úslavy, potoků Tůně a Mihovky i vodních ploch existence mokřadů a litorálních pásem u rybníků velký podíl zatravněných záplavových území podél řeky Úslavy a všech vodotečí, umožňující rozlivy toků v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách dokončení zalučňování pozemků v záplavovém území řeky Úslavy a jejích přítoků konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích vodní eroze zejména na plochách orné půdy ve svažitějších terénech část zástavby Vojovic v zátopovém území potoka Tůně rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území v celém správním území znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby z důvodu neexistujících kanalizačních řadů zakončených ČOV neexistence obecních vodovodů v celém správním území soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na středně svažitém terénu možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu a na plochách orné půdy v celém správním území odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV ve všech sídlech správního území obce Neurazy spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump prosakování silážních tekutin z některých silážních jam do podzemních vod (např. v Partolticích) prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií další zvyšování silniční, především tranzitní dopravy radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesních komplexů Kakov – Plánický hřeben a Plánický hřeben obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně od Neurazské pily lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Neurazy, Obecní knihovna, MŠ, dětská hřiště, fotbalové hřiště, venkovní parket, letní kino, Obecní objekty – klubovny, prodejny smíšeného zboží, hasičské zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku (8. km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství místních částí – náves s kapličkou

Negativa

nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost do Nepomuku, Klatov i Plzně plynofikace ve všech sedmi sídlech správního obvodu obce Neurazy dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV ve všech sedmi sídlech obce Neurazy chybějící obecní vodovod ve všech sedmi sídlech obce Neurazy

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost do Nepomuku, Klatov i Plzně plynofikace ve všech sedmi sídlech správního obvodu obce Neurazy dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesních komplexů a přírodních parků Kakov – Plánický hřeben a Plánický hřeben k rekreaci existující vyznačená síť turistických i cyklistických tras existence Angusfarm s.r.o. v Soběsukách – restaurace, ubytování, existence pensionu v Klikařově podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch

Negativa

malé ubytovací kapacity rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičských zbrojnic a dostatečných zdrojů požární vody ve všech sídlech obce Neurazy existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy, potoků Tůně a Mihovka přispívá retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

část zástavby Vojovic v zátopovém území potoka Tůně

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlými lesními komplexy přírodních parků Plánický hřeben a Kakov – Plánický hřeben. Obec se nachází v lokalitě, která má kvalitní životní prostředí s absencí ekologických zátěží, které je však narušeno často nezákonným vypouštěním odpadních vod přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů navazující na bytovou zástavbu snižuje hygienu bydlení i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. Obcí neprochází žádné významné silniční trasy. Krajinný ráz není narušen nevhodnými stavbami, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Fungující zemědělská výroby zabezpečuje údržbu krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 Plánicko – Nepomucko. Obcí prochází turistická trasa a cyklotrasa. Obec nemá vlastní potenciál rozvoje. Část ekonomicky aktivních obyvatel obce je zaměstnána či podniká na území obce (Aximont, spol. s r.o., výroba s dodavatelstvím trezorové a zabezpečovací techniky, SH Weld s.r.o. – výroba svařovacích strojů a konstrukcí, dále služby a drobné podnikání), podstatná část obyvatel musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 8 km, Klatovy 20 km, Plzeň 40 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

- Soudržnost společenství obyvatel území – S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 762 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Neurazy, Obecní knihovna, MŠ, dětská hřiště, fotbalové hřiště, venkovní parket, letní kino, Obecní objekty – klubovny, prodejna smíšeného zboží, hasičské zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky. Zdravotní i sociální péče i základní vzdělání je dobře dostupné v Žinkovech, Nepomuku a Klatovech. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV ve všech sídlech obce. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy, potoků Tůně a Mihovka, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel. Závěrem je možno říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci (cyklostezky, turistika, agroturistika), zemědělství a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 4 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění ČOV a hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech obce. | Návrh ÚP řeší | N |
| Z 26 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě severně od Neurazské pily. | Návrh ÚP řeší | N |

2.   Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| TE 14A | Střet záměru elektroenergetiky E 09 - N se záplavovým územím. | E 09 – N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na řece Úslavě a potoce Mihovka

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech obce vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě severně od Neurazské pily další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech obce vyřešit umístění úpravny vody a vodovodního řadu ve všech sídlech obce podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Nezdřev

(k. ú. Nezdřev)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Blatsko, krajinný ráz tvořen rybníky správní území obce se nachází dle ZÚR PK ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha na východním, mírně nerovném svahu v západní části Blatenské pahorkatiny zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – kaple sv. Josefa funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy rekreace hromadné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy smíšené výrobní, funkční uspořádání volné krajiny: významné vodní prvky – rybník Strašil, Velký Nezdřevský rybník, Protivský rybník; Horní, Prostřední, Spodní Štěrbina; Horní, Prostřední, Spodní Oudol; Pračovec, Hradišťský potok a jeho tři bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1412 zachovalé historické jádro – dvě návsi – náves s křížkem a malou kapličkou a druhá náves s kaplí sv. Josefa dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

zanedbaná veřejná prostranství a zařízení občanského vybavení charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (103 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (Lnáře, Blatná) a sociální včetně DPS (Blatná) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blatné a Chanovic obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s chalupáři pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území funkční regionální ÚSES absence ekologických zátěží vodní plochy rybníků v katastrálním území obce i bezejmenné vodoteče vytékající z rybníků doplnění veřejné zeleně

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz malé procento plochy lesa z celkové plochy katastrálního území státem plánované umístění úložiště jaderných odpadů v blízkém okolí

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území mnoho rybníků v okolí obce (Strašil, Velký Nezdřevský, Protivský; Horní, Prostřední, Spodní Štěrbina; Horní, Prostřední, Spodní Oudol; Pračovec) bezejmenné vodoteče protékající pod obcí z Velkého Nezdřevského rybníka, ze Spodního Oudola, Ze Spodní Štěrbiny málo narušené životní prostředí další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšířením pastevního chovu nově vybudovaná centrální ČOV včetně kanalizačních řadů třídění komunálního odpadu

Negativa

spalování fosilních paliv prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neexistence obecního vodovodu radonové riziko státem plánované umístění úložiště jaderných odpadů v blízkém okolí

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF obhospodařování téměř všech ploch ZPF provedené komplexní pozemkové úpravy, včetně nových zpevněných hlavních polních cest podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny zatravnění vybraných pozemků na exponovaných pozemcích využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření ne vždy šetrné hospodaření na půdě v závislosti na expozici terénu lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Nezdřev, prodejna smíšeného zboží, restaurace, hasičská zbrojnice, trénink hřiště na kopanou, dětské hřiště, autobusová čekárna, vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Kasejovice (4. km), Blatná (11. km) a Nepomuk (13 km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka i Blatné dostupné mobilní sítě dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť vyřešení čištění odpadních vod zřízením obecní kanalizace včetně ČOV

Negativa

chybějící veřejný vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blatná) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně přítomných vodotečí přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Blatsko, v obci se nachází množství rybníků. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším i podzemními a povrchovými vodami. Zlepšení kvality vod značně přispělo nedávné vybudování veřejné kanalizace s napojením na ČOV. Eventuelní znečištění je pouze lokální vlivem topení v lokálních topeništích. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se nachází dle ZÚR PK ve specifické oblasti SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice a Lnáře cca 6 km, Blatná cca 12 km. V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

- Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 103 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Nezdřev, hasičská zbrojnice, restaurace. V nedalekých Kasejovicích a Blatné je velmi dobře dostupná zdravotní péče, občanská vybavenost i základní vzdělání a střední vzdělání. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu, nově byl vybudován kanalizační řad s připojením na ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících vodotečí, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Podmínky pro životní prostředí a soudržnost obyvatel jsou dobré. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším i podzemními a povrchovými vodami. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, dané dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb v nedalekých větších sídlech (Kasejovice, Blatná). Špatný stav v hospodářském pilíři je způsoben zejména nepřítomností vlastního potenciálu rozvoje. Závěrem je možno říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení a pobytovou i pohybovou rekreaci. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| H | × |
| Z, S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 21 | Snižování spodní hladiny vod může způsobit vážné problémy při zásobování obyvatel pitnou vodou ze studní. | Vyřešit zásobování obyvatel vodou z obecního vodovodu v souladu s ÚPD včetně umístění vodojemu a vodovodního řadu. | ÚP řeší | N |
| U 9 | V Platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |

2.   Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat vodojem a vodovodní řad podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Oselce

(k. ú. Oselce, Kotouň, Nová Ves u Horažďovic)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, v rybniční krajině, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky souvislými i drobnými útvary lesů (Bukový vrch, Chlumský les) správní území obce se dotýká dle ZÚR PK OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezuje na správním území obce koridor pro VPS SD 20/04 – přeložka silnice I/20 správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Kotouň územím prochází cyklotrasa č. 2046, 2161 a několik značených turistických tras územím prochází VTL plynovod

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha ve zvlněném až kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro všech místních částí v Oselcích, přítomnost významné urbanistické dominanty – barokní zámek Oselce s anglickým parkem, kaple sv. Markéty na návrší v Kotouni, přítomnost významné urbanistické dominanty – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné venkovské, plochy občanské vybavenosti (veřejná infrastruktura, komerční zařízení malá a střední, tělovýchovná a sportovní zařízení, specifické využití, hřbitovy), veřejná prostranství, plochy výroby a skladování (drobná výroba, zemědělství), plochy zeleně veřejné, plochy zeleně soukromé vyhrazené, plochy zeleně soukromé, odstupové-clonné, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: více než 30 % území sídla tvoří lesní pozemky, významné vodní prvky – rybníky, potok Víska a jeho bezejmenné přítoky, Hradišťský potok a jeho bezejmenné přítoky místa výhledů ve volné krajině

Negativa

urbanistické závady: brownfield – nefunkční zemědělský areál v Kotouni, nedostatečná údržba zemědělských areálů v Oselcích a Nové Vsi nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1394 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro všech místních částí (Oselce, Kotouň, Nová Ves) a další prostorové celky (lokality Olší, Podřesanice, Chalupy) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (360 obyvatel)

Pozitiva

existence střední odborné školy v Oselcích relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup fungující společenský život (hasiči, funkční zrekonstruované společenské zařízení) fungující prodejny smíšeného zboží v Oselcích i Kotouni pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rodinné bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Horažďovic a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území včetně studánek a kapliček (Kloubovka, Novoveská studánka, Kaplička u Čertovo hradu, Kaple sv. Markéty) existence nadregionálního biokoridoru v k. ú. Oselce a Kotouň až na výjimky funkční místní, regionální i nadregionální ÚSES malá vzdálenost obce od lesního komplexu Bukového vrchu a Chlumského lesa velké zastoupení vodních ploch (rybníky Široký, Kravařovský, Kutinův, Pihovatý, Strž, Zrkel, Žabokrk, Spálený, Vesák, Velký Miřín, Malý Miřín, Čertův hrad, Novoveský rybník, bezejmenné rybníky v Kotouni) včetně litorálních pásem těchto rybníků málo narušené životní prostředí podél vodních ploch četná stromořadí kol polních cest (např. k sv. Markétě) absence ekologických zátěží

Negativa

chybějící ozelenění zemědělského areálu v Oselcích, Kotouni i Nové Vsi umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné stavby v nezastavěném území)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území velké zastoupení vodních ploch (rybníky Široký, Kravařovský, Kutinův, Pihovatý, Strž, Zrkel, Žabokrk, Spálený, Vesák, Velký Miřín, Malý Miřín, Čertům hrad, Novoveský rybník, bezejmenné rybníky v Kotouni) včetně litorálních pásem těchto rybníků málo narušené životní prostředí podél vodních ploch velký podíl zatravněného a zalesněného záplavového území podél potoka Víska, vytékajícího z rybníka Široký zástavba obce Oselce a Nová Ves mimo záplavové území možnost využití rozlivu při povodni na bezejmenném toku u Kotouně další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách realizace obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze na plochách orné půdy v terénech svažujících se do údolí potoka Víska ve svažitých terénech severně od Kotouně rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území možnost znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby RD v Kotouni, které nejsou na obecní kanalizační řad připojeny soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitém terénu možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

centrální vodovod v Oselcích, Kotouni i Nové Vsi relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu kanalizační řad včetně centrální ČOV v Oselcích a Nové Vsi rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačního řadu včetně centrální ČOV v Kotouni spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých jímek u RD, které nejsou na centrální kanalizaci připojeny do vsaku prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko rozpadající se objekty zemědělského areálu v Kotouni zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Bukového vrchu a Chlumského lesa obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF lesní pozemky obce postižené kůrovcovou kalamitou jsou zalesňovány ve větší míře oproti minulým letům „listnáči“(buk, dub), v souladu s desetiletým lesním plánem

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě východně od Kotouně hrozí půdní eroze na orné půdě ve svažitém terénu kol Olší lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Oselce, pošta, knihovna, hasičská zbrojnice, chráněné bydlení (formou bytů pro ZP občany, zdravotní středisko, střední odborná škola, fotbalové a víceúčelové hřiště a tenisový kurt, plocha sportu – prodejny smíšeného zboží, restaurace, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Kasejovice (8. km) a Nepomuk (12. km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství vymezená plocha občanského vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení (určená pro dobudování sportovního areálu

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Klatov, Blovic i Plzně plynofikace obce obecní vodovod v Oselcích, Kotouni i Nové Vsi odkanalizování Oselec i Nové Vsi do centrální ČOV dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící obecní kanalizace v Kotouni (bude řešeno vlastníky nemovitostí domácími ČOV s příspěvkem na ČOV z prostředků obce) dopravně nepřehledná křižovatka v k. ú. Podhůří u Nepomuka a v k. ú. Kotouň – komunikace I. třídy Plzeň-České Budějovice s komunikací II. tř. z Horažďovic

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny fungující firma Atrium vyrábějící a montující rodinné domy fungující střední odborné učiliště v zámku Oselce fungující dřevařská firma Haas v Chanovicích poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Nepomuk, Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plocha pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci rozpadající se objekty zemědělského areálu v Kotouni stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okrajů lesů i lesního komplexu Bukového vrchu a Chlumského lesa k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras společenské akce podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností využití rekonstruovaného společenského zařízení ke zvýšení společenské aktivity zajištění ploch pro rekreaci individuální

Negativa

žádné ubytovací možnosti

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků Víska a Hradišťský přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, v rybniční krajině, krajinný ráz tvořen rybníky, potoky souvislými i drobnými útvary lesů (Bukový vrch, Chlumský les). Životní prostředí obce je zatěžováno poměrně četnou dopravou na komunikaci Nepomuk – Horažďovice. Absence obecní ČOV v Kotouni je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, jednokolejná železniční trať se zastávkou Kotouň, cyklistické a turistické trasy. Obec nemá vlastní potenciál rozvoje. Část ekonomicky aktivních obyvatel obce je zaměstnána či podniká na území obce (farma Oselce, firma Atrium, střední odborné učiliště), podstatná část obyvatel musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice a Chanovice 8 km, Nepomuk 12 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 357 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Oselce, pošta, knihovna, hasičská zbrojnice, chráněné bydlení (formou bytů pro ZP občany), zdravotní středisko, střední odborná škola, fotbalové a víceúčelové hřiště a tenisový kurt, plocha sportu – po bývalé střelnici, prodejny smíšeného zboží, restaurace, autobusové zastávky. Zdravotní i sociální péče i základní vzdělání je velmi dobře dostupné v nedalekém Nepomuku a Kasejovicích. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé z veřejného vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV v Kotouni. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajících potoků Víska, Hradišťský a jejich přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou, zemědělskou výrobu a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 45 | Odpadní vody v Kotouni jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Rekonstrukce a dostavba stávající dešťové kanalizace v Kotouni, do které budou přepouštěny přečištěné vody z dosazovaných domovních ČOV. | ÚP řeší | N |
| Z 24 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se tyto areály vhodněji začlení do krajiny a zlepší tak krajinný ráz okolí obcí. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Oselcích, Kotouni i Nové Vsi. | ÚP řeší | N |
| Z 38 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jihovýchodně od Kotouně. | ÚP řeší | N |

2.   Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území

  - vysoké radonové riziko

  - území ekologických rizik

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit či minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jihovýchodně od Kotouně další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit odkanalizování obce Kotouň podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Polánka

(k. ú. Polánka u Nepomuka)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Kakov - Plánický hřeben správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko územím prochází významná turistická trasa - Křižíkova cesta (Svatojakubská cesta) a cyklotrasa Kvášňovice - Lovčice

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha na vyvýšenině lesa Kakov, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině horní a dolní část osady, vzdálené 300 m zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – kaplička se zvoničkou z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: téměř 3/4 území sídla tvoří lesní pozemky, rybníky, potok Kamenice a jeho bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1381 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky (Polánecký mlýn) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (44 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Nepomuk, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně a Plánice obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obce Polánka obec je obklopena ze tří stran nadregionálním funkčním biocentrem obec je obklopena ze tří stran lesním masivem Kakov existence přírodního parku Kakov - Plánický hřeben existence přírodní rezervace – Polánecký mokřad existence přírodní památky v Houlištích

Negativa

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obce Polánka

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, nenarušené životní prostředí podél bezejmenného přítoku potoka Kamenice niva bezejmenného přítoku potoka Kamenice s přírodní rezervací Polánecký mokřad zástavba obce mimo záplavové území další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Kakov obhospodařování všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Polánka, sportovní areál, koupaliště, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou se zvoničkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Klatov, Pačejova i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící obecní vodovod chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Plánice, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Kakov k rekreaci existence turistických a cykloturistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Kamenice a jeho bezejmenných přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Kakov - Plánický hřeben. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve specifické oblasti nadmístního významu SON9 Specifická oblast Plánicko – Nepomucko. Obcí prochází významná turistická trasa a cyklotrasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět do vzdálenějších center, dostupnost je dobrá. V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci dochází k pozvolnému úbytku obyvatel. Důvodem je, i když dobrá, ale vzdálená dostupnost pracovních příležitostí, zdravotních i sociálních služeb. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Polánka, sportovní areál, koupaliště, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka. Občanská vybavenost vyššího stupně je dostupná ve vzdálenějších centrech. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, o zřízení obecního vodovodu se neuvažuje. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Kamenice a jeho bezejmenných přítoků, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. |
| Vyhodnocení: | × |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je nutno konstatovat, že ve všech pilířích je špatný stav. Kvalitní životní prostředí v okolí obce je zatěžované topením v lokálních topeništích a znečišťováním podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje, obyvatelé musí dojíždět za prací do vzdálenějších center. Nedostatek občanské vybavenosti a nepřítomnost veřejné technické infrastruktury v obci vede k pozvolnému úbytku obyvatel. Závěrem je možno říci, že je potřeba vybudováním základní technické infrastruktury posílit soudržnost obyvatel území, zatraktivnit tak obec pro bydlení a rekreaci. |
| --- |
| H, S, Z | × |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 23 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |

2.   Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3.  Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu.

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Prádlo

(k. ú. Prádlo, Novotníky)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen nivou řeky Úslava a lesním komplexem přírodního parku Buková hora správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce sousedí dle ZÚR PK se specifickou oblastní SON9 Specifická oblast Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1 správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21, ZÚR PK vymezují na správním území obce koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice správním územím obce prochází vedení VN, ZÚR PK vymezují na správním území obce koridor pro VPS E01 – vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk územím prochází turistické trasy a cyklotrasa č. 2042

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, v místní části Prádlo přítomnost významné urbanistické dominanty nad návsí – kostel Povýšení svatého Kříže funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení, plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy zeleně funkční uspořádání volné krajiny: více než čtvrtinu území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – řeka Úslava a její bezejmenné přítoky místa výhledů ve volné krajině – vrch U Lipek severně nad Prádlem, vrch Na Starcích severovýchodně nad částí Novotníky

Negativa

urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1552 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro místních částí (Prádlo, Novotníky) a další prostorové celky (např. samoty Dubeč, Chvostule) v místní části Prádlo významná urbanistická dominanta - kostel Povýšení svatého Kříže, v místní části Novotníky – kaple sv. Marka dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (215 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk, Žinkovy) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj sociální péče s podporou kraje využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení pouze v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé i rekreační bydlení vymezení ploch pro rozvoj bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací do Blatné, Blovic a Plzně vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pro část obydleného území v Prádle zátěž tranzitní dopravou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz funkční regionální ÚSES meandrující řeka Úslava návaznost či malá vzdálenost Prádla i Novotníků od lesních komplexů (PP Buková hora, les Borek) absence ekologických zátěží

Negativa

neexistující ozelenění zemědělského areálu a nízký stupeň ozelenění všech tří lihovarů umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, zemědělské stavby)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí podél řeky Úslavy meandrující řeka Úslava (Bradlava) veškeré plochy záplavového území podél řeky Úslavy jsou zatravněny možnost využití rozlivů v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách existence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV existence obecního vodovodu konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze zejména na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitém terénu výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

obecní vodovod v Prádle i Novotníkách centrální čištění odpadních vod relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko hluk z dalšího zvyšování silniční, především tranzitní dopravy v těsné blízkosti obce na silnici I/20 zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF lesní porosty na více než čtvrtině správního území blízkost lesního komplexu Štědrý obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu lokality Lipka severně od Prádla lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Prádlo, prodejna, sportovní areál s klubovnou, dětské hřiště, hasičská zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku (3 km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství v Prádle – náves

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost Nepomuku, Blovic i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť plynofikace Prádla i Novotníků zásobování pitnou vodou z obecního vodovodu čištění odpadních vod přes centrální obecní ČOV

Negativa

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny fungující tradiční lihovarnictví (3 lihovary v obci) poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okolí řeky Úslavy a okrajů lesů k rekreaci existence turistických i cyklistických tras fungující společenské spolky (hasičské) podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti žádná nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž, zátěž pro ovzduší a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice do stávajících zastavěných ploch zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen nivou řeky Úslava a lesním komplexem přírodního parku Buková hora. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé, s relativně čistým ovzduším. Obec se nachází v lokalitě, kterou prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, zatěžující část obce hlukem. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů navazující na bytovou zástavbu snižuje hygienu bydlení i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. V těsné blízkosti obce prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, turistické trasy a cyklotrasa. Obec nemá vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je dobrá (Nepomuk 3 km, Blovice 12 km, Plzeň 32 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 197 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Prádlo, prodejna, sportovní areál s klubovnou, dětské hřiště, hasičská zbrojnice, restaurace, autobusové zastávky. Zdravotní péče, občanská vybavenost a základní a středoškolské vzdělání je velmi dobře dostupné v nedalekém Nepomuku, Blovicích i v Plzni. Pitnou vodou jsou obyvatelé zásobováni z obecního vodovodu, čištění odpadních vod přes centrální obecní ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice a místního rozhlasu. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších center osídlení (Nepomuk, Blovice). Záměrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení a také rekreaci pobytového a pohybového charakteru. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U 10 | Změna č. 3 ÚP Prádlo vymezila koridor zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice o šíři 100 m ve stávající trase vedení, je potřeba uvést ÚP Prádlo do souladu se ZÚR PK ve znění aktualizace č. 4, tj. zpřesnit a vymezit koridor vedení jako záměr nadmístního významu ZVN 400 kV Kočín – Přeštice šířky 300 m. | Zpřesnit a vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice šířky 300 m v souladu se ZÚR PK. | ÚP | N |
| Z 13 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zem. areálu do krajiny. | Řešit ozeleňování zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 27 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Lipky severně od Prádla. | ÚP řeší | NS |

- Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

- Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| TE 14 A | Střet záměru elektroenergetiky E 09 – N s plochou lesa, ÚSES, poddolovaným územím. | E 09 – N | Prověřit záměr z hlediska eliminace uvedeného střetu v podrobnosti odpovídající ÚP. |
| TE 05 | Střet záměru elektroenergetiky E 01 – N s plochou lesa, ÚSES, poddolovaným územím. | E 01- N | Prověřit záměr z hlediska eliminace uvedeného střetu v podrobnosti odpovídající ÚP. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na řece Úslavě vysoké radonové riziko

  - poddolované území

  - staré důlní dílo

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) v lokalitě Lipky severně od Prádla další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využít vymezených ploch pro rozvoj výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Sedliště

(k. ú. Sedliště nad Úslavou)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen vodními plochami, Čížkovským potokem a jeho bezejmennými přítoky a rozsáhlým lesním komplexem Doubrava správní území obce se dle ZÚR PK dotýká specifické oblasti nadmístního významu SON5 Specifická oblast Brdy územím prochází turistická trasa

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – návesní kaple se zvoničkou a pamětním křížem z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: více než 50 % území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – potok Čížkovský a jeho bezejmenné přítoky místa výhledů ve volné krajině – na Zelenou Horu

Negativa

urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1552 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro – bývalé statky seskupeny kolem centrální návsi – tzv. okrouhlice a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (106 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk, Žinkovy) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj sociální péče s podporou kraje rozvoj volnočasových aktivit bydlení pouze v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blatné, Blovic a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz malá vzdálenost od lesního komplexu Doubrava absence ekologických zátěží

Negativa

neexistující ozelenění zemědělského areálu umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, málo narušené životní prostředí podél Čížkovského potoka a bezejmenných přítoků téměř všechny plochy záplavového území podél Čížkovského potoka jsou zatravněny možnost využití rozlivu Čížkovského potoka do krajiny při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze zejména na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitém terénu výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

plynofikace obce relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump radonové riziko zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF lesní porosty ve správním území obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů půdní eroze na orné půdě zejména v exponovaném terénu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Sedliště, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště, dětské hřiště, koupaliště s pobytovou loukou, sportovní střelnice, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou se zvoničkou a pamětní kříž

Negativa

nedostatek koncepční veřejné zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

dobrá dopravní dostupnost do Nepomuku a Plzně plynofikace obce dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV chybějící obecní vodovod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu k rekreaci existence turistických tras fungující společenský spolek (hasičský a myslivecké sdružení) podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch vznik nabídky ubytování

Negativa

rekreace v nevhodných místech z hlediska ochrany přírody a krajiny

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost vodních ploch na území sídla, včetně protékajícího Čížkovského potoka a jeho bezejmenných přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

×

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen vodními plochami, Čížkovským potokem a jeho bezejmennými přítoky a rozsáhlým lesním komplexem Doubrava. Obec má ve svém správním obvodu dostatek lesů. Životní prostředí správního obvodu obce je příznivé s relativně čistým ovzduším, zatěžovaným však topením v lokálních topeništích. Absence kanalizace s ukončením na obecní ČOV je hrozbou pro životní prostředí často nezákonným vypouštěním odpadních vod přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Také chybějící ozelenění zemědělského areálu v blízkosti bytové zástavby snižuje hygienu bydlení i začlenění této zemědělské stavby do krajiny. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká specifické oblasti nadmístního významu SON5 Specifická oblast Brdy. Obcí prochází turistická trasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Nepomuk 7 km, Blovice 12 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 104 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Sedliště, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště, dětské hřiště, koupaliště s pobytovou loukou, sportovní střelnice, autobusové zastávky. Zdravotní, sociální péče a základní vzdělání je dobře dostupné v nedalekém Nepomuku, střední vzdělání v Blovicích. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, o zřízení obecního vodovodu se neuvažuje. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost vodních ploch na území sídla, včetně protékajícího potoka Čížkovského, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a pilíři hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších center osídlení (Nepomuk, Blovice). Záměrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, a také rekreaci pobytového a pohybového charakteru. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 6 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí – nyní částečně řešeno příspěvky obce občanům na pořízení domovní ČOV. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |
| Z 14 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním zemědělských staveb do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

  - staré důlní dílo

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů ozelenění zemědělského areálu bude dle starostky obce dořešeno v horizontu dvou let

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů (obec má již zpracovanou Studii odkanalizování území obce Sedliště) podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Srby

(k. ú. Srby nad Úslavou)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen řekou Úslavou, Čížkovským potokem a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Buková hora - Chýlava správní území obce se dotýká dle ZÚR PK OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor konvenční železniční dopravy ŽD 4, ZÚR PK vymezují ve správním území obce koridor pro VPS ZD 190/01 – trať č. 190 – úsek Plzeň - Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace územím prochází turistická trasa 3693 Blovice – Srby - Chynín s napojením na NS S Primasrbou kolem Srb a cyklotrasa č. 31 Nezvěstice – Lom

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence realizace funkčnosti některých prvků ÚSES lokální úrovně

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – kaple Panny Marie funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury, plochy výroby a skladování, plochy systému sídelní zeleně, funkční uspořádání volné krajiny: více než pětinu území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – řeka Úslava a její přítoky místa výhledů ve volné krajině – vyhlídkové místo na úbočí Pahorku

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – nefunkčnost některých prvků ÚSES lokální úrovně urbanistické závady: nedostatečná údržba zemědělského areálu v obci nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1558 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky (Vilémov, Harvánek) dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (169 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Blovice, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk a Žinkovy) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení vymezení ploch pro rozvoj bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území průtok řeky Úslavy i Čížkovského potoka obcí funkční regionální ÚSES kol Úslavy malá vzdáleno obce od lesního komplexu a přírodního parku Buková Hora – Chýlava i lesního komplexu Doubrava existence EVL a NPR Chejlava absence ekologických zátěží

Negativa

chybějící ozelenění zemědělského areálu i ploch výroby a skladování umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby v nezastavěném území)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území řeka Úslava přímo protékající obcí a její přítok Čížkovský potok málo narušené životní prostředí podél vodního toku Úslavy i Čížkovského potoka možnost využití rozlivu Úslavy i Čížkovského potoka na loukách pod obcí až na několik nemovitostí u Úslavy je celá obec mimo záplavové území řeky Úslavy i Čížkovského potoka další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy především pod Bukovou horou - Chýlavou konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze na plochách orné půdy ve svažitých terénech pod Bukovou horou - Chýlavou rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků a spodních vod odpadními vodami z některých RD neexistence obecního vodovodu neexistence kanalizačního řadu včetně centrální ČOV soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na svažitém terénu možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou ohrožení malé části obce při povodni na Úslavě i Čížkovském potoce výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy pod Chejlavou odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačního řadu včetně centrální ČOV neexistence obecního vodovodu spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump z některých RD prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Buková hora – Chýlava a lesního komplexu Doubrava obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě za železniční tratí jihozápadně od Srb hrozí půdní eroze na orné půdě především ve svažitém terénu pod Bukovou horou - Chýlavou lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Srby, hasičská zbrojnice, sportovní areál a klubovna, autobusová zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v Nepomuku a Blovicích zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou vymezení ploch pro rozvoj občanské vybavenosti - plocha pro rozšíření sportovních ploch; plocha pro veřejné prostranství – v lokalitě Z1 – V Batově – parková plocha s rozšířením stávající vodní plochy přírodního charakteru

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

zastávka ČD na železniční trati Plzeň – České Budějovice relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV chybějící obecní vodovod úrovňové křížení komunikace Blovice – Nepomuk s železniční tratí č. 190 Plzeň-České Budějovice jednokolejná železniční trať č. 190 Plzeň - České Budějovice

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem vymezení plochy pro rozvoj výroby větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesních komplexů Bukové hory – Chýlavy i Doubravy k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras několik dobře fungujících chatových oblastí kol řeky Úslavy i v lesním komplexu Doubrava podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

minimální ubytovací možnosti tlak na povolování dalších chatových oblastí na místech z hlediska ochrany přírody a krajiny nevhodných

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost malých vodních nádrží na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy a Čížkovského potoka přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na železniční trati č. 190 procházející obcí do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen řekou Úslavou, Čížkovským potokem a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Buková hora - Chýlava. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu podpoří vymezení nefunkčních lokálních biokoridorů ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice se zastávkou Srby, turistická trasa 3693 Blovice – Srby - Chynín s napojením na NS S Primasrbou kolem Srb a cyklotrasa č. 31 Nezvěstice – Lom. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí v Blovicích či Plzni je velmi dobrá. V obci je kvalitní rekreační prostředí, několik dobře fungujících chatových oblastí kol řeky Úslavy i v lesním komplexu Doubrava, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 164 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, TJ Sokol Srby, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Srby, sportovní areál s klubovnou, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka. Zdravotní i sociální péče, základní vzdělání je dobře dostupné v nedalekém Nepomuku i Blovicích. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost vodních ploch na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy a Čížkovského potoka Víska, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace jejich funkčnosti. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí města Nepomuk. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou i pohybovou, zemědělskou výrobu a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 13 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. Místní komunikace do chatové oblasti nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. | Realizovat v ÚPD obsažené mimoúrovňové křížení silnice III. tř. z Blovic do Dvorce s železniční tratí č. 190 a prověřit stav místní komunikace do chatové oblasti. | ÚP řeší | N |
| D 14 | Zdvojkolejnění železniční trati se zvýší její propustnost. | Realizovat zdvojkolejnění železniční tratě č. 190 v koridoru vymezeném ÚPD. | ÚP řeší | N |
| D 25 | Místní komunikace do chatové oblasti přes část obce Pod Zastávkou svými parametry nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. | Prověřit parametry místní komunikace do chatové oblasti přes část obce Pod Zastávkou. | ÚP | N |
| H 32 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat ÚPD navržené odkanalizování obce na ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |
| H 33 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat ÚPD navrženou stavbu obecního vodovodu. | ÚP řeší | N |
| Z 25 | Ozeleněním zemědělského areálu v blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Realizovat ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 39 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě za železniční tratí jihozápadně od Srb. | ÚP řeší | NS |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ O9 | Střet záměru železnice ZD 190/01 N s ÚSES, plochami lesa, přírodním parkem. | ZD 190/01 N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit rozsah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na řece Úslavě zasahující malou částí do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

  - staré důlní dílo

  - území ekologických rizik

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) v lokalitě za železniční tratí jihozápadně od Srb další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu využít vymezenou plochu pro rozvoj výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Tojice

(k. ú. Tojice)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou západním okrajem se správní území obce dotýká dle ZÚR PK OR2 Rozvojová Plzeň – Nepomuk – hranice kraje v těsné blízkosti správního území podél jeho západního okraje prochází železniční trať Plzeň – České Budějovice, železniční dopravní uzel Dvorec vzdálen cca 1,5 km územím prochází turistická trasa Kasejovice - Nepomuk a cyklotrasa č. 31 Plzeň – Lom (u Tábora) západně od správního území podél hranice katastrálního území prochází vysokotlaký plynovod

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na silnici III. třídy procházející obcí (znečištění ovzduší, hluk) dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v mírně zvlněném terénu, kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost urbanistické dominanty – kaple sv. Vojtěcha funkční vymezení zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy rekreace, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy technické infrastruktury, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, plochy výroby a skladování, plochy výroby a skladování - zemědělské funkční uspořádání volné krajiny: lesní komplex, rybníky, potok Víska a jeho bezejmenné přítoky

Negativa

nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1371 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy

Negativa

charakteru uličního prostoru v části obce by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (100 obyvatel)

Pozitiva

dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) relativně nízká nezaměstnanost společenský život v obci (hasiči, kulturní akce, dětské dny) pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení zajištění vhodných ploch pro bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území východní část území je součástí přírodního parku Pod Štědrým a lesního komplexu Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží obcí protékající potok Víska i bezejmenná vodoteč od Štědrého rybníček severně od obce směrem k lesnímu komplexu Štědrý doplnění veřejné zeleně

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby) vykácena velká část lesního porostu v důsledku kůrovcové kalamity

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území potok Víska s jeho nivou a bezejmenná vodoteč protékající obcí zatravněné záplavové území podél potoku Víska a při povodni jeho možnosti rozlivu v krajině další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy navyšování počtu RD s ČOV konsolidované horninové prostředí malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

chybějící obecní vodovod chybějící obecní kanalizace zakončená centrální ČOV (obec se rozhodla upřednostňovat domovní ČOV) nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování spodních vod odpadními vodami z některých RD možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy severně od obce odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu výrazné zvýšení domovních ČOV

Negativa

spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech znečišťování spodních vod odpadními vodami z jímek některých RD neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území chybějící obecní vodovod radonové riziko zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF přítomnost lesního komplexu Štědrý velký podíl obhospodařování ploch ZPF především drobnými soukromými zemědělci podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF minimalizace škod vodní erozí na exponovaných pozemcích

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření ne vždy šetrné hospodaření na půdě v závislosti na expozici terénu lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Tojice, hasičská zbrojnice, zastávka vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný ve městě Nepomuk (3 km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

stávající zařízení občanského vybavení neodpovídající současným potřebám nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blatné i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod (obec se rozhodla nerealizovat centrální ČOV a upřednostňovat domovní ČOV)

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Nepomuk, Plzeň) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání zajištění vhodných ploch pro výrobu a skladování

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností existence rekreační lokality v jižní části obce sloužící jako sportoviště a dětské hřiště zajištění specifické plochy – rekreační a hospodářské letectví - zajištění podmínek pro provoz rekreačního a hospodářského letectví zajištění vhodných ploch pro veřejnou rekreaci

Negativa

žádné ubytovací možnosti

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch podniku obalové techniky Obreta v západní části obce zasahuje záplavové území vyhlášené na Myslívském potoce

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů, které nemají domovní ČOV. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Západním okrajem se správní území obce dotýká dle ZÚR PK OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. V těsné blízkosti správního území podél jeho západního okraje prochází železniční trať Plzeň – České Budějovice, železniční dopravní uzel Dvorec vzdálen cca 1,5 km, územím prochází turistická trasa Kasejovice - Nepomuk a cyklotrasa č. 31 Plzeň – Lom (u Tábora). Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice 11 km, Nepomuk 3 km, Plzeň 40 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace a drobného a středního podnikání. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 100 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. Zájem nových obyvatel o trvalé bydlení byl minimální, v období 1991 - 2012 bylo postaveno pět RD. V současné době se zájem s nabídkou zasíťovaných parcel zvyšuje. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Tojice, hasičská zbrojnice, zastávka. V blízkých Kasejovicích i Nepomuku je dostupná zdravotní péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blatné. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Plzeň, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 46 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek ve studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Realizovat stavbu hlavních tras vodovodního řadu pro zásobování obce pitnou vodou s napojením na Nepomuk. | ÚP řeší | N |
| Z 11 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a severozápadně od okraje Tojic. | ÚP řeší | NS |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na Myslívském potoce zasahující malou částí do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

zvýšit počet domovních ČOV v RD další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou vybudováním obecního vodovodu (v roce 2020 byl vypracován projekt na vodovod s napojením na vodovod z Nepomuku) podpora malého a středního podnikání

Třebčice

(k. ú. Třebčice)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen širokou údolní nivou Myslívského potoka a v menší míře masivy lesů a nedalekým rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje a katastrální území obce náleží do jejího rozvojového území správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, ZÚR PK vymezuje ve správním území koridor pro VPS SD 20/08 – přeložka silnice I/20 – Nepomuk – obchvat a koridor pro VPS SD 191/03 – přeložka silnice II/191 – Nepomuk - přeložka s východním obchvatem správním územím obce prochází elektrizovaná železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice, dle PÚR ČR je zde z důvodu vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti a zkapacitnění (zdvoukolejnění) železničního koridoru zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T vymezen koridor konvenční železniční dopravy ŽD 4 Plzeň – Strakonice - České Budějovice - České Velenice-hranice ČR/Rakousko (-Wien) správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Třebčice

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalá původní urbanistická struktura obce, přítomnost nemovité kulturní památky – sochy sv. Jana Nepomuckého z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, plochy zeleně veřejné, plochy zeleně soukromé, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: kvalitní zemědělský půdní fond doplněný menšími útvary hospodářských lesů, významný vodní prvek – Myslívský potok s jeho širokou údolní nivou

Negativa

složitá terénní konfigurace a četný výskyt významných limitů v území omezující další rozvoj obce na nových zastavitelných plochách nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1350 -rostlá zástavba s podílem původních venkovských stavení zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, součástí zástavby hospodářské dvory s obytnými a hospodářskými objekty (bývalé statky), ve dvou menších lokalitách se nachází novodobější zástavba izolovaných rodinných domů

Negativa

zanedbaná veřejná prostranství a zařízení občanského vybavení charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (125 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Plzně, Přeštic, Klatov, Plánice a Nepomuka obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obec se nachází v blízkosti přírodního parku Pod Štědrým a lesního komplexu Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží revitalizace vodní nádrže na návsi funkční regionální biokoridor i regionální biocentra podél celého toku Myslívského potoka doplnění veřejné zeleně

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

vodní tok Myslívského potoka s jeho širokou údolní nivou bezejmenný přítok Myslívského potoka, propojující malý rybník Floriánek s umělými vodními nádržemi v ploše dřevozpracujícího areálu a na návsi téměř celá zástavba obce mimo záplavové území další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách realizace obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou neexistence obecního vodovodu výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší zřízení obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV prověření možnosti plynofikace obce a tím zlepšení čistoty ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu řešit ozelenění areálu pily

Negativa

spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump neexistence obecního vodovodu radonové riziko možnost překročení limitů hluku a možnost překročení limitů prachu z pilařské provozovny

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý obhospodařování všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality neexistující ekologické zemědělské hospodaření zvýšené riziko lesních kalamit z důvodu extrémních výkyvů počasí

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Třebčice, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, obecní knihovna, hasičská zbrojnice vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk (2 km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou

Negativa

neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Klatov i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť vyřešení čištění odpadních vod zřízením obecní kanalizace včetně ČOV prověření možnosti plynofikace obce

Negativa

neexistence obecního vodovodu

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem pracovní příležitosti na pilařské provozovně přímo v obci větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý k rekreaci existence turistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností k sportovně rekreačnímu vyžití slouží víceúčelové hřiště rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí protékající Myslívský potok zvyšuje retenční schopnost území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí - Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen širokou údolní nivou Myslívského potoka a v menší míře masivy lesů a nedalekým rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Zlepšení kvality ovzduší v zimním období by přispěla plynofikace obce. Hygiena bydlení je zatěžována provozem areálu dřevařské provozovny, k jejímu zvýšení by přispělo jeho ozelenění. Obec se nachází v lokalitě, kterou prochází elektrizovaná železniční trať č. 190 Plzeň – České Budějovice a železniční trať Nepomuk – Blatná. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Správním územím obce prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, elektrizovaná železniční trať Plzeň-Nepomuk – České Budějovice a jednokolejná železniční trať se zastávkou Třebčice. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice 12 km, Nepomuk 4 km, Plzeň 40 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 125 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Třebčice, prodejna smíšeného zboží, pohostinství, obecní knihovna, hasičská zbrojnice. V nedalekém, 4 km vzdáleném Nepomuku je dostupná zdravotní péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blatné i Blovicích. Zájem nových obyvatel o trvalé bydlení je minimální, v období 1991-2012 byly postaveny 3 RD. Stávající RD jsou především modernizovány ke zlepšení trvalého bydlení nebo upravovány pro potřeby rekreace. V obci funguje společenský život (hasiči, myslivecké sdružení) Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní, uvažuje se o zřízení obecního vodovodu. Ke zlepšení kvality bydlení přispělo vybudování oddílné splaškové kanalizace zakončené ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice a místního rozhlasu. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životní prostředí a hospodářský rozvoj. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané dobrou dostupností pracovních příležitostí, zdravotní péče, základního vzdělání, obchodu a služeb na okolní větší centra osídlení. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlen, rekreaci a rozvoj drobné výroby a skladování. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | Ozeleněním areálu dřevařské výroby umístěné na okraji obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě i kvalita životního prostředí. | Řešit ozelenění průmyslového areálu pily. | Návrh ÚP řeší | N |
| D 22 | Dle prověřovací studie (zprac. Valbek spol. s r.o., 04/2009) byla v rámci zpřesňování obchvatu silnice I/20 ze ZÚR PK navržena MÚK, kterou je nutno zkoordinovat s technickou studií stavby „Dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 09/2019). | Prověřit v ÚPD dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20. | Návrh ÚP řeší | N |
| D 23 | Dopravní infrastruktura obce Třebčice svými parametry neodpovídá potřebě zajištění dopravního propojení silniční dopravy z navržené MÚK na I/20 na silnice III/186 16, III/020 13 směr Mohelnice (Čmelíny). | Prověřit v ÚPD průtah obcí Třebčice – úpravy silnice III/186 16, MK a silnice III/020 13. | Návrh ÚP řeší | N |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

1. Negativa území

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na Myslívském potoce zasahující malou částí do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách řešit revitalizaci malé vodní nádrže na návsi a revitalizaci podstatné části Myslívského potoka

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

řešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Vrčeň

(k. ú. Vrčeň)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, vodními toky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou jihozápadně od řešeného území prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje těsně za východním okrajem správního území se dle ZÚR PK nachází specifická oblast nadmístního významu SON5 Brdy do správního území obce zasahuje velmi krátkým úsekem dle PÚR ČR koridor železnice ŽD4 Koridor Plzeň-Strakonice-České Budějovice-České Velenice-hranice ČR (-Wien) – Trať číslo 190 Plzeň-České Budějovice, ZÚR PK vymezuje ve správním území obce koridor pro VPS ZD 190/01 – trať č. 190 – úsek Plzeň-Nepomuk, zdvojkolejnění a směrová retrifikace, železniční zastávka ve Dvorci je vzdálena cca 1 km územím prochází cyklotrasa 31 Lnáře – Blovice, turistická stezka Nepomuk-Kladrubce, okruh naučné stezky Štědrý a naučná stezka sv. Vojtěcha správním územím prochází vedení velmi vysokého napětí

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v mírně zvlněném terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – gotický kostel sv. Vavřince funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy smíšené obytné – zahrady, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, plochy technické infrastruktury, plochy rekreace – individuální, plochy rekreace – hromadné, plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava, plochy dopravní infrastruktury – místní a účelové komunikace, plochy dopravní infrastruktury - železniční doprava funkční uspořádání volné krajiny: více než 38 % území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – Opatský rybník, řeka Úslava a její přítoky místa výhledů ve volné krajině – od vysílače Eurotelu

Negativa

urbanistické závady: nezrekultivovaná plocha bývalé pískovny, nedostatečná údržba zemědělského areálu i plochy smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1425 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro s návsí a kostelem a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie narušení urbanistické struktury vesnice silnicí II/191 – roztíná sídlo

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (343 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) i péče sociální (DPS je v Nepomuku a Žinkovech) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup fungující společenský život (vepřové hody, vánoční akce, funkční restaurační zařízení i prodejna smíšeného zboží) pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit využití turistického potenciálu území bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení vytvoření dostatku vhodných stavebních parcel

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Nepomuka a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pokračování trendu přeměny původní obytné zástavba na rekreační bydlení nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území funkční regionální ÚSES ve východní části správního území se rozkládá Přírodní park Pod Štědrým a lesní komplex Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží vodní plocha Opatského rybníka přímo v obci, průtok řeky Úslavy, Myslívského potoka a dalších vodotečí vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES doplnění veřejné zeleně

Negativa

chybějící ozelenění zemědělského areálu i plochy smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury včetně nedostatečné údržby v průběhu roku nezrekultivovaná plocha pískovny, do které byly navezeny sedimenty z odbahnění rybníka umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz, zejména mimo zastavěné území (fotovoltaické elektrárny umisťované mimo střechy, architektonicky nevhodné zemědělské stavby)

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

Opatský rybník přímo v obci, obcí protékající vodní tok Úslavy a Myslívského potoka málo narušené životní prostředí podél vodního toku Úslavy i Myslívského potoka možnost využití rozlivu Úslavy na loukách pod obcí obecní vodovod relativně dobrá retenční schopnost území další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy vodní eroze na plochách orné půdy ve svažitých terénech rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků a spodních vod odpadními vodami z některých RD zástavba části obce v záplavovém území Úslavy i Myslívského potoka výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší existence centrálního vodovodu existence plynovodu snižování pachů z provozu stájí skotu rozšiřováním pastevního chovu rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačního řadu včetně centrální ČOV spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump některých RD prašnost ze zemědělské činnosti mimo zastavěné území neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území neudržovaná plocha smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury na severním okraji obce radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny zatravnění vybraných pozemků na exponovaných pozemcích využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě nad bývalou pískovnou pod kótou Chlumec lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů hrozí půdní eroze na orné půdě především ve svažitém terénu pod Štědrým rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Vrčeň, MŠ, ZŠ, Pošta Partner, prodejna, hostinec, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka, drobné služby vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný ve městě Nepomuk zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kostelem vymezení vhodných ploch pro občanské vybavení (sportoviště spojená s provozem základní a mateřské školy; víceúčelový areál v prostoru nezrekultivované bývalé pískovny)

Negativa

nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blovic i Plzně plynofikace obce centrální vodovod dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Nepomuk, Plzeň, Blovice, Blatná) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plocha smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý a údolní nivy podél řeky Úslavy k rekreaci vyznačená síť turistických i cyklistických tras společenské akce (vánoční, vepřové hody apod.) podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností vymezení plochy rekreace hromadné na jižním okraji obce - hřiště, sportoviště, využití vodní plochy vymezení plochy občanského vybavení – víceúčelový areál v prostoru bývalé nezrekultivované pískovny rozšíření nabídky ubytování (areál penzionu ve středu obce), sportovního a kulturního vyžití

Negativa

×

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy a jejích přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky, vodními toky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou. V obci se nachází Opatský rybník, protéká jí řeka Úslava, obec má ve svém správním obvodu dostatek lesů. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Jihozápadně od správního území obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje, těsně za východním okrajem správního území se dle ZÚR PK nachází specifická oblast nadmístního významu SON5 Brdy. Obcí prochází silnice II. třídy Nepomuk – Dožice, železniční trať č. 190 Plzeň-České Budějovice se zastávkou ve Dvorci (cca 1 km od správního obvodu), turistická trasa a cyklotrasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá. V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace a možnost uplatnění při rozšíření stávajícího skladovacího a výrobního areálu. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 339 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Vrčeň, MŠ, ZŠ, prodejna, hostinec, pošta partner, hasičská zbrojnice, autobusová zastávka. Zdravotní, sociální péče a základní vzdělání je dobře dostupné v blízkém Nepomuku, střední vzdělání v dobře dostupných Blovicích. Pitnou vodou jsou í obyvatelé zásobováni z obecního vodovodu. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a přítomnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy a jejích přítoků, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

- Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí města Nepomuk. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou, zemědělskou výrobu a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | Ozeleněním tohoto areálu v bezprostřední blízkosti obce se začlení areál do krajiny a zvýší se i vzhled obce. | Vyřešit chybějící ozelenění zemědělského areálu i plochy smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury včetně nedostatečné údržby v průběhu roku. | ÚP řeší | N |
| Z 7 | Nezrekultivovaná plocha pískovny výrazně snižuje krajinný ráz kol obce. | Vyřešit problematiku nezrekultivované plochy pískovny, do které byly navezeny sedimenty z odbahnění rybníka. | ÚP řeší | N |
| Z 29 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě nad bývalou pískovnou pod kótou Chlumec. | ÚP řeší | N |
| H 25 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| DZ 09 | Střet záměru železnice ZD 190/01 N s ÚSES, stanoveným záplavovým územím, s plochami lesa a přírodním parkem. | ZD 190/01 N | V ÚP a projektové dokumentaci dořešit vztah a umístění stavby. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území zasahující okrajově do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizace centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě nad bývalou pískovnou pod kótou Chlumec vyřešit problematiku nezrekultivované plochy pískovny, do které byly navezeny sedimenty z odbahnění rybníka další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizace centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností. vymezení vhodných ploch pro občanské vybavení (sportoviště spojená s provozem základní a mateřské školy; víceúčelový areál v prostoru nezrekultivované bývalé pískovny) vymezení plochy rekreace hromadné na jižním okraji obce - hřiště, sportoviště, využití vodní plochy

Žinkovy

(k. ú. Žinkovy, Březí u Žinkov, Kokořov)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen rybníky, řekou Úslavou, potoky a rozsáhlým lesním komplexem v jižní části území správní území obce se dotýká dle ZÚR PK OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve vymezené Specifické oblasti SON9 Plánicko - Nepomucko správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor elektroenergetiky E21, ZÚR PK vymezují VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín - Přeštice správním územím obce prochází elektrické vedení 110 kV, ZÚR PK vymezují koridor VPS E01 – vedení 110 kV Rokycany – Blovice - Nepomuk územím prochází cyklotrasa 2042 Nepomuk – Prapořiště, cyklotrasa 2143 Zdemyslice – Žinkovy, turistická trasa 3611 Pačejov – Žinkovy – Hora Bzí, turistická trasa 6617 Potštejn – Nový rybník s napojením na NS Klejnot, vycházkové trasy okolo Žinkovského rybníka

Negativa

nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro všech místních částí v Žinkovech, přítomnost významné urbanistické dominanty – Žinkovský zámek, kostel sv. Václava funkční uspořádání zastavěného území: plochy bydlení, plochy rekreace, smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby, plochy dopravní infrastruktury, plochy technické infrastruktury funkční uspořádání volné krajiny: cca čtvrtinu území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – rybník Labuť, řeka Úslava, potoky Jamky, Tůně místa výhledů ve volné krajině – na zámek, kostel sv. Václava v Žinkovech, na Zelenou Horu u Nepomuku

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – nefunkčnost některých prvků ÚSES nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1176 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená zachovalé historické jádro všech místních částí (Žinkovy, Březí, Kokořov, Čepinec) a další prostorové celky (sídelní jednotka Žitín, zemědělské dvory v krajině – Olšovka, Žinkovice) dochovalý venkovský charakter zástavby místních částí Březí, Kokořov, převažují izolované domy obdélného půdorysu, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie lokalizace ZŠ, MŠ odtrženě od bytové zástavby

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (842 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Plzeň) existence ZŠ, MŠ relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče v Žinkovech, Nepomuku, Klatovech, Plzni DPS pro seniory přímo v Žinkovech oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu vytvářením vhodných podmínek pro bytovou výstavbu umožnit setrvání mladých obyvatel v obci včetně migrace obyvatel do „střediskových“ Žinkov využití turistického potenciálu území rozvoj volnočasových aktivit rozvoj sociální péče s podporou kraje převaha bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o trvalé bydlení v Žinkovech zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. vytvoření dostatku vhodných stavebních parcel záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení možnost výstavby bytů a domů s pečovatelskou službou

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací do Blatné, Blovic, Klatov a Plzně obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel zvyšování tlaku seniorů na bydlení v domech s pečovatelskou službou pro část obydleného území zátěž tranzitní dopravou přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty nedostatek „startovacích“ bytů pro mladé změna demografické struktury

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz funkční regionální ÚSES správním územím protékající řeka Úslava, velká plocha rybníka Labuť, rybníka Žinkovského i Čepinského, malé rybníky a tůně v celém správním území malebné, málo narušené životní prostředí podél řeky Úslavy, potoků Tůně a Jamky i vodních ploch návaznost či malá vzdálenost sídel od lesních masivů absence ekologických zátěží

Negativa

chybějící ozelenění zemědělských a výrobních areálů umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

relativně dobrá retenční schopnost území správním územím protékající řeka Úslava, velká plocha rybníka Labuť, rybníka Žinkovského i Čepinského, malé rybníky a tůně v celém správním území malebné, málo narušené životní prostředí podél řeky Úslavy, potoků Tůně a Jamky i vodních ploch existence mokřadů a litorálních pásem u rybníků meandrující řeka Úslava (Bradlava) velký podíl zatravněných záplavových území podél řeky Úslavy a většiny vodotečí, umožňující rozlivy toků v krajině při povodních další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

nižší retenční schopnost krajiny na plochách orné půdy místní záplavy při intenzivních deštích vodní eroze zejména na plochách orné půdy ve svažitějších terénech zástavba v zátopových územích Úslavy v Žinkovech a Kokořově rozsáhlé meliorované pozemky zemědělské půdy v celém správním území znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby soustředěný odtok vod z ploch orné půdy na středně svažitém terénu suchá období a následné přívalové deště, které krátkodobými, ale rychlými povodněmi ohrožují záplavová území řeky Úslavy a většiny potoků možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt rozsáhlého poddolovaného území v k. ú. Kokořov a možné komplikace při zástavbě na poddolovaných plochách výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší snižování pachů z provozu stáj skotu rozšiřováním pastevního chovu realizace obecního vodovodu v Žinkovech v roce 2020 realizace obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV v Žinkovech v roce 2020 rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV v Březí a Kokořově neexistence obecního vodovodu v Březí a Kokořově spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump prosakování silážních tekutin z některých silážních jam do podzemních vod prašnost ze zemědělské činnosti na ZPF v blízkosti obytné zástavby další zvyšování silniční, především tranzitní dopravy zvýšené používání neekologických paliv z důvodu zvyšování cen paliv a energií radonové riziko

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF lesní porosty na téměř čtvrtině správního území obhospodařování téměř všech ploch ZPF realizace komplexních pozemkových úprav podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území půdní eroze na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách severně od Kokořova lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Úřadu městyse Žinkovy, Informační centrum, knihovna, MŠ, ZŠ, pošta, zdravotnické zařízení, prodejna, hasičské zbrojnice, hotel Zlatý jelen restaurace, autobusové zastávky vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Nepomuk (8 km) a Blovice (16 km) zachovalá historická struktura veřejných prostranství místních částí – v Žinkovech s kostelem sv. Václava, ve Březí – náves s Horní a Dolní kapličkou, v Kokořově – náves s kapličkou vymezení ploch pro rozvoj občanské vybavenosti a veřejných prostranství

Negativa

nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost Nepomuku, Klatov i Plzně realizace obchvatu komunikace II. tř. Nepomuk – Přeštice kolem Kokořova plynofikace Žinkov, Kokořova i Březí realizace obecního vodovodu v Žinkovech v roce 2020 realizace kanalizačních řadů včetně centrální ČOV v Žinkovech v roce 2020 dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící obecní vodovod v Březí a Kokořově chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV v Březí i Kokořově nebezpečná křižovatka, z níž se odbočuje do lokality ZŠ, zámku a sportovního areálu

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem existující plochy pro rozvoj výrobní činnosti větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém nepomuckém regionu a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí snižující se produkce zemědělských komodit v souvislosti s celostátním trendem a s tím související nedostatek pracovních příležitostí rozvoj hlučné řemeslné výroby v lokalitách zástavby a tím ohrožování podmínek pro klidné bydlení

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání okolí řeky Úslavy, rybníků i okrajů lesů k rekreaci hustá síť turistických i cyklistických tras existence kulturních objektů, sportovních zařízení v Žinkovech fungující sportovní oddíly (fotbalové, TJ Sokol Žinkovy) a společenské spolky (hasičské, včelaři, zahrádkáři) rozšiřující se ubytovací kapacita v areálu Žinkovského zámku rozšiřující se možnosti ubytování v soukromí podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností rozšíření nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití možnost vyčištění některých rybníků a úseků řeky Úslavy k obnovení přírodního koupání možnost využití zámku Žinkovy k turistickým účelům více zatraktivnit některá historická místa pro cestovní ruch větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch vymezení ploch pro rozvoj rekreace

Negativa

omezená nabídka doplňkových sportovních a turistických aktivit neexistence sportovního centra, které by odpovídalo současné poptávce po nových sportovních aktivitách

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy a jejích přítoků přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES přispěje ke zvýšení retenční schopnosti krajiny agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

do stávajících zastavěných ploch zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko a Blovicko, krajinný ráz tvořen rybníky, řekou Úslavou, potoky a rozsáhlým lesním komplexem v jižní části území. Obec se nachází v rekreační lokalitě, která má kvalitní životní prostředí s absencí ekologických zátěží, s relativně čistým ovzduším. Absence obecní ČOV v místní části Kokořov a Březí je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod často nezákonným vypouštěním odpadních vod přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Také chybějící ozelenění zemědělských areálů v Žinkovech i Kokořově v blízkosti bytové zástavby snižuje hygienu bydlení i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. Přímo v obci se nachází rybník Labuť a Žinkovský. Obec má ve svém správním území dostatek lesů. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správní území obce se dle ZÚR PK nachází ve vymezené Specifické oblasti SON9 Plánicko – Nepomucko. Správní území obce se dle ZÚR PK dotýká OR2 Rozvojové osy Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází pouze vedlejší silniční trasa mezi Nepomukem a Klatovy, cyklotrasa 2042 Nepomuk – Prapořiště, cyklotrasa 2143 Zdemyslice – Žinkovy, turistická trasa 3611 Pačejov – Žinkovy – Hora Bzí, turistická trasa 6617 Potštejn – Nový rybník s napojením na NS Klejnot, vycházkové trasy okolo Žinkovského rybníka. Obec má malý vlastní potenciál rozvoje vzhledem k nedostatku pracovních příležitostí. V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. Určujícím fenoménem rozšiřující se aktivní rekreace je Žinkovský zámek, sportovní centrum i dům pro společenské aktivity. Většina práceschopných obyvatel však musí za prací dojíždět. Dostupnost je však dobrá (Blovice 16 km, Klatovy 18 km, Plzeň 35 km). V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. V obci je ÚPD vyčleněno průmyslové území. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V třetí nejlidnatější obci ORP Nepomuk (842 obyvatel) je zájem o trvalé i rekreační bydlení. V obci se nachází sídlo Úřadu městyse Žinkovy, Informační centrum, knihovna, MŠ, ZŠ, DPS pro seniory, pošta, zdravotnické zařízení, prodejna, hasičské zbrojnice, hotel Zlatý jelen restaurace, autobusové zastávky. V blízkých Blovicích a Klatovech je možnost středního vzdělání. Obec je centrem společenského života okolí (kulturní akce, společenské spolky, sportovní centrum). V místní části Žinkovy byl realizován veřejný vodovod a kanalizační řad s napojením na ČOV v roce 2020. V místních částech Kokořov a Březí se obyvatelé pitnou vodou zásobují ze studní, slabinou je zde neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékající řeky Úslavy s její údolní nivou, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Určitý potenciál rozvoje lze spatřovat v možnosti využití rekreačního potenciálu území – využití přítomnosti Žinkovského zámku se zámeckých parkem a vodní plochou. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré. Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou i pohybovou, zemědělskou výrobu a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

1. Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 12 | Propojením stávajících komunikací se zvýší plynulost silniční dopravy a stávající nebezpečná křižovatka při výjezdu na komunikaci III. tř. do Nepomuka nebude při dopravě z této lokality využívána. | Realizovat ÚPD navrženou místní komunikaci, která prodlouží stávající místní komunikaci kolem sportovního areálu s komunikací III. tř. při výjezdu ze Žinkov směrem na Nepomuk. | ÚP řeší | N |
| D 26 | Rekreační lokalita je dopravně přístupná převážně z komunikace II/191 Nepomuk – Žinkovy, což je z hlediska dopravní bezpečnosti nebezpečné. Výstavbou místní komunikace se rekreační lokalita bezpečně zpřístupní. | Realizovat v souladu s návrhem UPD výstavbu místní komunikace kol rekreační lokality a sportovních areálů k zámku Žinkovy. | ÚP řeší | N |
| D 18 | Značný silniční provoz na stávající komunikaci II. třídy je v úseku hráze Žinkovského rybníka nebezpečný pro pěší, zejména děti, neboť v tomto zúženém úseku není vybudován chodník. Značným silničním provozem trpí i statika ke komunikaci přiléhajících rodinných domů. Přeřazením komunikace do III. třídy by se četnost dopravy snížila a jednoproudová komunikace by umožnila vybudovat podél rodinných domů chodník, což by mělo příznivý vliv i na statiku rodinných domů i na bezpečnost chodců. | V souladu s návrhem ÚPD přeřadit stávající komunikaci II/191Nepomuk - Žinkovy do III. třídy s možností v úseku hráze Žinkovského rybníka na jednoproudou obousměrnou v šíři 3,5 m s výhybnami. | ÚP řeší | N |
| U 11 | V platném ÚP není vymezen koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Kočín-Přeštice, v ÚP je vymezeno stávající vedení ZVN. | Zpřesnit a vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. | ÚP | N |
| U 12 | V Platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |
| U 2 | Problematika spočívá především ve vztahu městyse Žinkovy a soužití jeho obyvatel s provozním režimem a dostavbou celého zámeckého areálu (zámku, zámeckého parku, ČOV, vodovodu, doprovodných staveb). | Řešit problematiku rekreace (zámek i ostatní subjekty). | ÚP řeší | N |
| Z 2 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zemědělských areálů do krajiny. | Řešit ozeleňování zemědělských areálů v Kokořově i Žinkovech. | ÚP řeší | N |
| Z 32 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách severně od Kokořova. | ÚP řeší | N |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

| Značka a kód (výkresová část) | Popis střetu | Dotčené záměry | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
| TE 14A | Střet záměru elektroenergetiky E 09 – N se stanoveným záplavovým územím a ÚSES. | E 09 – N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |
| TE 05 | Střet záměru elektroenergetiky E 01 – N se stanoveným záplavovým územím a ÚSES. | E 01 – N | Prověřit dotčený záměr z hlediska možnosti eliminace uvedených střetů v podrobnosti dané ÚP. |

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

  - zranitelná oblast

  - Q100 a aktivní zóna záplavového území na řece Úslavě zasahující do zastavěného území obce

  - vysoké radonové riziko

  - poddolované území

  - staré důlní dílo

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v místní části Březí a Kokořov realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (půdní eroze) v lokalitách severně od Kokořova další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu. využít plochy pro rozvoj výroby

3. Soudržnost společenství obyvatel

realizovat centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v Březí a Kokořově realizovat obecní vodovod v Březí a Kokořově podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Životice

(k. ú. Životice u Kasejovic)

C. Zjištění a vyhodnocení pozitiv a negativ v území

1. Širší územní vztahy

Pozitiva

poloha v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, krajinný ráz tvořen rybníky a rozsáhlým lesním komplexem přírodního parku Pod Štědrým a jeho zvlněnou vedutou správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje správním územím obce prochází dle PÚR ČR Koridor kapacitní silnice S13 – alternativní spojení západní hranice ČR s východem v území jižně od D1, dle ZÚR PK je do územního plánu nutno zapracovat koridor pro VPS SD 20/04 – přeložka silnice I/20 správním územím obce prochází jednokolejná železniční trať č. 191 Nepomuk – Kasejovice – Blatná se železniční zastávkou Životice územím prochází turistická trasa TT 0221 (124) Nepomuk – Tojice – Podhůří – Lnáře (Svatojakubská cesta) s napojením na NS Putování za kasejovickým zlatem

Negativa

zátěž životního prostředí dopravou na frekventované silnici I/20 nutnost dojíždění za prací a vyšším stupněm občanského vybavení absence vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně realizace funkčnosti prvků ÚSES

2. Prostorové a funkční uspořádání území

Pozitiva

poloha v kopcovitém terénu, jednotlivé části osady jsou v krajině organicky propojené sítí místních komunikací, napojení na turistické trasy v krajině zachovalé historické jádro obce, přítomnost významné urbanistické dominanty – barokní zámeček z průzkumů území vyplývá toto funkční uspořádání zastavěného území: plochy smíšené obytné, plochy občanské vybavenosti, veřejná prostranství, plochy výroby a skladování, funkční uspořádání volné krajiny: více než 50 % území sídla tvoří lesní pozemky, významný vodní prvek – Velký životický rybník, potok Víska a jeho bezejmenné přítoky místa výhledů ve volné krajině – vrch Hořice

Negativa

nedostatečná ochrana krajinného rázu – chybí vymezení prvků ÚSES urbanistické závady: brownfield – bývalý areál chovu prasat, nedostatečná údržba zemědělského areálu při vjezdu do obce nedostatečná technická infrastruktura v obci

3. Struktura osídlení

Pozitiva

zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla s první písemnou zmínkou datovanou do roku 1425 -rostlá forma s rozvolněnou zástavbou, neukončená do roku 1990 sídlo patřilo pod správu města Kasejovice, vyšší občanskou vybaveností je jím částečně stále obsluhované zachovalé historické jádro s návsí a kapličkou a další prostorové celky dochovalý venkovský charakter zástavby, převažují izolované domy obdélného půdorysu a tvaru L, převažují sedlové střechy značný podíl vysoké zeleně, vodních ploch a dobrá návaznost sídelní zeleně na zeleň nezastavěného území

Negativa

zanedbaná veřejná prostranství a zařízení občanského vybavení charakteru uličního prostoru a dalších veřejných prostranství by prospělo odstranění stožárů vedení elektrické energie narušení urbanistické struktury vesnice silnicí I/20 – roztíná sídlo

4. Sociodemografické podmínky a bydlení (42 obyvatel)

Pozitiva

relativní blízkost vzdělávacích institucí včetně středního i vysokého školství (Klatovy, Blovice, Blatná, Plzeň) relativně nízká nezaměstnanost relativní dobrá dostupnost zdravotní péče (Nepomuk, Plzeň) a sociální včetně DPS (Nepomuk) oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup pracovní příležitosti ve službách a cestovním ruchu rozvoj volnočasových aktivit bydlení v rodinných domech se zahradou zájem o rekreační bydlení zkvalitňování úrovně bydlení rekonstrukcemi, přístavbami apod. záchrana neobydlených domů k novému trvalému či rekreačnímu bydlení

Negativa

nižší ekonomický potenciál obyvatelstva nedostatek pracovních příležitostí v regionu jak pro běžnou, tak především pro vzdělanější strukturu obyvatel – lidé dojíždí za prací především do Blatné, Kasejovic a Nepomuka obecný trend snižování počtu dětí v rodinách a s tím související stárnutí obyvatel celého regionu vyšší index stáří oproti celostátnímu průměru konflikty starousedlíků s novousedlíky pramenící z odlišného způsobu života pokračování trendu stárnutí obyvatelstva a odchodu mladších obyvatel do větších sídel přeměna objektů trvalého bydlení v původní zástavbě obcí na rekreační objekty změna demografické struktury chátrání neobydlených domů

5. Příroda a krajina

Pozitiva

zachovalý krajinný ráz celého katastrálního území obec se nachází v bezprostřední blízkosti přírodního parku Pod Štědrým a lesního komplexu Štědrý včetně jeho kopcovité veduty, která je součástí nadregionálního biokoridoru absence ekologických zátěží

Negativa

umisťování atypických staveb narušujících krajinný ráz

6. Vodní režim a horninové prostředí

Pozitiva

malebné, nenarušené životní prostředí podél potoku Víska a jeho bezejmenného přítoku niva potoka Víska a jeho bezejmenného přítoku další zvýšení retenční schopnosti krajiny racionálním hospodařením na zemědělské půdě další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách konsolidované horninové prostředí s velmi nízkou seismickou aktivitou malá náchylnost k sesuvům půdy nepoddolované území v zastavěném území snížení intenzity denudace a rýhové eroze pomocí dělících prvků v plochách ZPF

Negativa

neexistence obecního kanalizačního řadu ukončeného centrální ČOV znečišťování toků odpadními vodami ze zástavby možné snižování hladiny spodních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou výskyt radonu, komplikace při výstavbě možnost vodní eroze ve svažitém terénu na plochách orné půdy odnos zvětralin a svrchních půdních profilů

7. Kvalita životního prostředí

Pozitiva

relativně čisté životní prostředí, málo zatížené lidskou činností absence velkých znečišťovatelů ovzduší rozšiřování třídění komunálního odpadu

Negativa

neexistence kanalizačních řadů včetně centrální ČOV spalování fosilních paliv a plastových odpadků v rodinných domech protékání některých septiků do odvodňovacích příkopů a vsakování nepředčištěných odpadních vod z žump neřízené skládky odpadků mimo zastavěné území radonové riziko zatížení životního prostředí dopravou na silnici I/20

8. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Pozitiva

tradice zemědělství v území, nízká cena ZPF blízkost lesního komplexu Štědrý obhospodařování téměř všech ploch ZPF podpora orientace zemědělství na tvorbu a ochranu krajiny využití dotací na nové zalesnění pozemků ZPF

Negativa

půda průměrné kvality nízké zastoupení původně geografických druhů listnatých dřevin ve většině lesních porostů správního území neexistující ekologické zemědělské hospodaření půdní eroze na zemědělské půdě v lokalitě Čertovka lesní kalamita z důvodu extrémních výkyvů počasí a nedostatečného zastoupení listnáčů rozorávání dříve zalučněných pozemků při zvyšování cen některých zemědělských plodin a při případném nárůstu zájmu o ornou půdu

9. Občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství

Pozitiva

přítomnost základní občanské vybavenosti – sídlo Obecního úřadu Životice, hasičská zbrojnice, restaurace vyšší stupeň občanského vybavení – školství, zdravotnictví, veřejná správa, kultura a služby apod. dobře dostupný v obci Kasejovice (4. km) a Nepomuk (8. km) zachovalá historická struktura veřejného prostranství – náves s kapličkou plánovaná oprava povrchů návsi a přilehlých cest, oprava kapličky

Negativa

stávající zařízení občanského vybavení neodpovídající současným potřebám neexistence zařízení pro rozvoj turistického ruchu zanedbaná veřejná prostranství, nedostatek koncepční urbanistické zeleně

10. Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti

Pozitiva

relativně dobrá dopravní dostupnost do Nepomuka, Blatné, Klatov i Plzně dostatečně kapacitní telekomunikační vedení dostatečně kapacitní elektrická rozvodná síť

Negativa

chybějící kanalizace s ukončením na obecní ČOV s následkem znečišťování podzemních vod

11. Ekonomické a hospodářské podmínky

Pozitiva

fungující tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny poměrná blízkost měst s pracovními příležitostmi (Plzeň, Blovice, Blatná, Klatovy) různorodý potenciál pracovních schopností obyvatelstva daný historickým vývojem větší propagace území a jeho atraktivnosti pro rekreaci a cestovní ruch podpora malého a středního podnikání

Negativa

nedostatečná nabídka pracovních příležitostí v celém správním území a s tím související snaha o trvalou migraci do jiných regionů nižší příjmová úroveň zaměstnanců a s tím související snaha o migraci stárnoucí struktura obyvatelstva z důvodu nedostatečných pracovních příležitostí

12. Rekreace a cestovní ruch

Pozitiva

kvalitní rekreační prostředí možnost využívání lesního komplexu Štědrý k rekreaci existence turistických tras podpora podnikáni vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

Negativa

žádné ubytovací možnosti zánik společenské činnosti pro pasivitu místních obyvatel

13. Bezpečnost a ochrana obyvatel

Pozitiva

existence hasičské zbrojnice a dostatečných zdrojů požární vody existence místního rozhlasu – možnost vyrozumění obyvatelstva v případě např. ekologické havárie na území sídla nejsou skladovány nebezpečné látky, není předpokládán vznik havárií s kontaminací okolí četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska prospívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování záplav v území agrotechnická opatření pro zlepšení retenční schopnosti půdy ve svažitém terénu

Negativa

hluková zátěž, zátěž pro ovzduší a ohrožení bezpečnosti obyvatel provozem na silnici I. třídy I/20 Plzeň – České Budějovice procházející obcí do stávajících zastavěných ploch okrajově zasahuje záplavové území stoleté vody Q100 a aktivní zóna záplavového území

D. Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území, včetně jejich vzájemných vazeb a trendů vývoje území

I. Vyhodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

1. Životní prostředí – Z

| Širší územní vztahy, Prostorové a funkční uspořádání území, Příroda a krajina, Vodní režim a horninové prostředí, Kvalita životního prostředí, Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa |
| --- |
| Obec se nachází v hodnotné rázovité krajině Nepomucko, v obci se nachází Velký životický rybník, obec má ve svém správním obvodu dostatek lesů. V obci je relativně čisté ovzduší, zatěžované však topením v lokálních topeništích. Absence obecní ČOV je hrozbou pro znečištění podzemních i povrchových vod z možného nelegálního vypouštění odpadních vod z rodinných domů. Obec se nachází v lokalitě, kterou prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, výrazně zatěžující exhalacemi ovzduší obce. V lokalitě obce se nevyskytují stavby, které by snižovaly krajinný ráz, jeho ochranu je však potřeba podpořit vymezením prvků lokálního ÚSES. Zemědělský půdní fond je až na výjimky obhospodařován. |
| Vyhodnocení: | × |

2. Hospodářský rozvoj - H

| Širší územní vztahy, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Ekonomické a hospodářské podmínky, Rekreace a cestovní ruch |
| --- |
| Správním územím obce prochází dle ZÚR PK OR2 Rozvojová osa Plzeň – Nepomuk – hranice kraje. Obcí prochází významná silniční trasa Plzeň-České Budějovice, jednokolejná železniční trať se zastávkou Životice a významná turistická trasa. Obec nemá vzhledem k malému počtu obyvatel vlastní potenciál rozvoje. Obyvatelé musí za prací dojíždět, dostupnost pracovních příležitostí je však dobrá (Kasejovice 4 km, Nepomuk 8 km, Blatná 18 km, Chanovice 10 km). V obci je kvalitní rekreační prostředí, příležitostí k hospodářskému rozvoji pak podpora pobytové i pohybové rekreace. V celém správním území funguje tradiční zemědělská výroba a s tím související údržba krajiny. |
| Vyhodnocení: | × |

3. Soudržnost společenství obyvatel území - S

| Struktura osídlení, Sociodemografické podmínky a bydlení, Dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti, Občanská vybavenost včetně jejich dostupnosti a veřejná prostranství, Rekreace a cestovní ruch, Bezpečnost a ochrana obyvatel |
| --- |
| Zachovalá tradiční urbanistická struktura sídla. V obci žije v současnosti 45 obyvatel a tento počet je dlouhodobě stabilizován z důvodu fungujícího společenského života (hasiči, myslivecké sdružení), dobré dostupnosti pracovních příležitostí a z důvodu relativně kvalitního životního prostředí v okolí obce. V obci se nachází sídlo Obecního úřadu Životice, hasičská zbrojnice, restaurace. V blízkých Kasejovicích i Nepomuku je dostupná zdravotní péče i základní vzdělání, střední vzdělání v Blatné. Pitnou vodou se zásobují obyvatelé ze studní. Slabinou je neexistence kanalizačního řadu s centrální ČOV. Kvalitní rekreační prostředí přispívá mj. k oživení společenského života sezónním nárůstem obyvatel chat a chalup. K bezpečnosti a ochraně obyvatel přispívá existence požární zbrojnice, místního rozhlasu a četnost rybníků na území sídla, včetně protékajícího potoka Víska, přispívá k dobré retenční schopnosti území a ke snižování nebezpečí záplav v území. Ke zvýšení retenční schopnosti krajiny přispěje vymezení skladebných částí územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizace funkčnosti prvků ÚSES. |
| Vyhodnocení: | ✓ |

II. Vyhodnocení vzájemných vazeb mezi pilíři udržitelného rozvoje území a vyhodnocení trendů vývoje území

1. Vyváženost vztahu územních podmínek pro udržitelný rozvoj území

| Z hlediska jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území je obec nevyvážená. Špatný stav je v pilíři životního prostředí a hospodářského rozvoje. Podmínky pro soudržnost společenství obyvatel jsou dobré, z velké míry dané blízkostí větších sídel (Plzeň, Nepomuk). Závěrem je možné říci, že obec je velmi příznivá pro bydlení, rekreaci pobytovou a drobné podnikání. V tomto směru je dobré její potenciál rozvíjet a současné podmínky zachovat. |
| --- |
| Z, H | × |
| S | ✓ |

E. Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně územních studiích

I. Požadavky na zmírnění nebo omezení urbanistických, dopravních a hygienických závad, vzájemných střetů záměrů a střetů záměrů s limity využití území a s hodnotami v území

- Urbanistické, dopravní a hygienické závady

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 26 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |
| H 27 | Komunikace 1. třídy Plzeň – České Budějovice prochází obcí, způsobuje výrazné snížení plynulosti dopravy, zátěž pro ovzduší a bezpečnost obyvatel. | Řešit obchvat obce a snížení hlukové zátěže provozem na silnici Plzeň – České Budějovice. | ÚP není | N |
| H 51 | Výstavbou vodovodu včetně vodojemu, úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu. | ÚP není | N |
| U 13 | Opuštěný a zdevastovaný areál pro chov prasat výrazně snižuje krajinný ráz a ohrožuje životní prostředí obce. | Řešit a realizovat využití opuštěného a zdevastovaného areálu pro chov prasat. | ÚP není | N |
| Z 40 | Ozeleněním obou areálů umístěných na okraji obce při komunikaci I/20 se zvýší kvalita životního prostředí, začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě Čertovka. | ÚP není | N |
| Z 41 | Ozeleněním obou areálů umístěných na okraji obce při komunikaci I/20 se zvýší kvalita životního prostředí, začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Vyřešit chybějící ozelenění zemědělského areálu i plochy průmyslového areálu autobazaru včetně nedostatečné údržby v průběhu roku. | ÚP není | N |
| Z 8 | Prvky ÚSES lokální úrovně nebyly vymezeny. | Vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES. | ÚP není | N |

2. Střety záměrů se záměry

Střety záměrů na provedení změn v území nebyly identifikovány.

3. Střety záměrů s hodnotami území a s limity využití území

Střety záměrů s limity využití území a s hodnotami v území nebyly identifikovány.

II. Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ území

- Negativa území

- zranitelná oblast

- Q100 a aktivní zóna záplavového území na potoce Víska a Velkém životickém rybníce zasahující malou částí do zastavěného území obce

- vysoké radonové riziko

- devastované území

- poddolované území

- staré důlní dílo

III. Požadavky na využití potenciálů rozvoje území a na snížení nevyváženého vztahu podmínek pro udržitelný rozvoj území

1. Příznivé životní prostředí

řešit obchvat obce, tím snížit zátěž životního prostředí vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě Čertovka další zvýšení retenční schopnosti krajiny zvyšováním podílu trvalých travních ploch, lesa a zeleně zakládáním zatravňovacích pásů na svažitých pozemcích orné půdy a ve zvodněných terénních úžlabinách odstranění kůrovcové kalamity v lesích, výsadba listnáčů

2. Hospodářský rozvoj

větší propagací území a jeho atraktivností pro rekreaci a cestovní ruch, podporou podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností a rozšířením nabídky ubytování, sportovního a kulturního vyžití využít rekreačního potenciálu území ke zvýšení cestovního ruchu

3. Soudržnost společenství obyvatel

vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu podpora podnikání vedoucí k obnově a rozšíření turistických možností

## Souhrn problémů k řešení v ORP Nepomuk

- Legenda ke sloupci stav:

- CV – částečně vyřešeno

- N – nerealizováno

- NS – nelze specifikovat

- R – realizováno

- RJ – realizováno jinak

- Z - zapracováno

### Čížkov

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 39 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle UPD stavby centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů v jednotlivých sídlech obce Čížkov. | ÚP řeší | N |
| H 40 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek v studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Realizovat dle UPD obecní vodovod v Čížkově, Zahrádce, Přešíně (v Měrčíně a Liškově se nepředpokládá). | ÚP řeší | CV |
| U 4 | Vojenský areál je opuštěn, chátrá a je dosud nevyužit. | Řešit a realizovat využití opuštěného vojenského areálu v Chyníně. | ÚP | R |
| Z 15 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Čížkově, Zahrádce, Přešíně a Železném Újezdě. | ÚP řeší | CV |
| Z 33 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu jihozápadně od Měrčína směrem k Liškovu. | ÚP řeší | NS |

### Čmelíny

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 41 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu dle UPD centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Čmelíny i Vísku. | ÚP řeší | N |

### Hradiště

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 37 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Hradiště a Bezděkov. | ÚP řeší | N |
| Z 12 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění těchto zemědělských staveb do krajiny. | Řešit ozelenění zemědělských areálů ve všech sídlech obce. | ÚP řeší | NS |
| Z 30 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od obce nad Jámským a Protivským rybníkem. | ÚP řeší | NS |

### Chlumy

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 12 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | Mimo ÚP | R |
| Z 16 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | Návrh ÚP řeší | N |
| Z 34 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a východně nad obcí. | Návrh ÚP řeší | N |

### Kasejovice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 11 | Komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice prochází v délce cca 2 km městem a způsobuje výrazné snížení plynulosti dopravy, zátěž pro ovzduší a bezpečnost obyvatel | Realizovat v ZÚR PK vymezený obchvat Kasejovic. | ÚP | N |
| D 17 | Stávající napojení výše uvedených komunikací je dopravně nebezpečné a je v současné době řešeno dopravními značkami omezujícími rychlost vozidel. | Realizovat křižovatku v k. ú. Podhůří u Nepomuka, která napojí komunikaci II. tř. z Horažďovic na komunikaci I. tř. Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 20 | Vymezení v ÚP znemožňuje realizaci záměru ze ZÚR PK. | Upřesnit v ÚP koridor pro VPS SD 20/04 – Životice – Kasejovice – hranice kraje, přeložka | ÚP | N |
| D 24 | V souvislosti s realizací obchvatu Kasejovic je nutné prověřit napojení silnice I/20 na silnici III. třídy a z Kasejovic do Újezda u Kasejovic. Silnice III. třídy z Kasejovic do Újezda u Kasejovic svými parametry neodpovídá potřebě zajištění dopravního propojení silniční dopravy města Kasejovice na silnici I/20. | Prověřit napojení silnice I/20 na silnici III/17727 z Kasejovic do Újezda u Kasejovic vyvolané realizací obchvatu Kasejovic. | ÚP | N |
| H 2 | Z objektů, které se nemohou napojit na veřejnou kanalizaci, se odpadní vody shromažďují převážně v žumpách a následně jsou vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Rozšířením vodovodu se zvýší hygiena bydlení v těchto lokalitách | Rozšířit v Kasejovicích vodovodní i kanalizační řad i do okrajových částí obce. | ÚP řeší | CV |
| H 38 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů pro Kladrubce, Řesanice, Polánku, Chloumek i Újezd. | ÚP řeší | N |
| Z 1 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zem. areálů do krajiny. | Řešit ozeleňování zem. areálů ve všech sídlech města Kasejovice. | ÚP řeší | NS |
| Z 31 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitých exponovaných terénech západně od Újezda u Kasejovic a nad Chloumkem, v Kasejovicích, Polánce a Řesanicích. | ÚP řeší | NS |
| Z 42 | Revitalizace území a snížení nebezpečí povodně. | Revitalizace odtoku od Koutečského rybníka. | ÚP | N |

### Klášter

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 15 | Zdvojkolejněním železniční trati se zvýší její propustnost | Realizovat v ÚPD obsažený koridor pro zdvojkolejnění železniční trati č. 190. | ÚP řeší | N |
| D 16 | Úrovňové křížení dvou hlavních silničních komunikací snižuje plynulost dopravy a vytváří nebezpečné dopravní situace. | Realizovat vyprojektovanou křižovatku u Borku (křižovatka silnice Nepomuk - Přeštice a Nepomuk – Plzeň). | ÚP řeší | N |
| D 21 | Koridor pro přeložku komunikace I/20 je v ÚP Klášter širší než koridor dle ZÚR PK a měl by být zpřesněn. | Zpřesnit v ÚP koridor pro VPS SD 20/03 – N- Klášter-Borek u Nepomuka, přeložka. | ÚP | N |
| H 42 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle UPD stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší - nerealizováno, připravuje se připojení na ČOV Nepomuk | RJ |
| H 50 | Prověřit koncepci odkanalizování včetně připojení na ČOV Nepomuk. | Prověřit koncepci odkanalizování včetně připojení na ČOV Nepomuk. | ÚP | N |
| U 14 | Části národní kulturní památky Zámek Zelená Hora – hospodářský dvůr a pivovar označované jako Šternberský dvůr jsou nedostatečně udržované, chybí udržovací a zabezpečovací práce, památka chátrá. | Řešit a realizovat udržovací a zabezpečovací práce Areálu Šternberský dvůr – části nemovité kulturní památky Zámek Zelená Hora. | ÚP | N |
| Z 28 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě Dubeč a Harvánek severně od Kláštera. | ÚP řeší | N |
| Z 3 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním zemědělských areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu na Borku i zemědělského areálu přímo v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 44 | Vyčištěním a následnou revitalizací řeky Úslavy dojde k revitalizaci území, lepšímu zadržování vody v krajině a snížení nebezpečí povodně. | Vyčištění a revitalizace řeky Úslavy v místech přítoku i odtoku z Klášterského rybníka. | ÚP | N |

### Kozlovice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 28 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do Krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat ÚPD navržené umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší, dle zprávy o uplatňování nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 29 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek v studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Prověřit a navrhnout vodojem a úpravnu vody včetně hlavních tras vodovodního řadu pro zásobování obce pitnou vodou. | ÚP řeší, dle zprávy o uplatňování ÚP nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 48 | Navrhovaný zdroj nelze pro obec využít. | Prověřit novou koncepci zásobování obce vodou a vodovodního řadu. | ÚP | N |
| H 49 | Nutno prověřit koncepci odkanalizování obce namísto v ÚP navržené kořenové čistírny. | Prověřit koncepci odkanalizování obce. | ÚP | N |
| U 5 | V platném ÚP není vymezen koridor pro dvojité ZVN 400 kV Kočín-Přeštice, vymezit v rámci koridoru ze ZÚR PK o šíři 300 m. | Vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. | ÚP | N |
| U 6 | V Platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |
| Z 17 | Zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 9 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavování ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu západně od obce směrem k rybníku Jednota. | ÚP řeší | NS |

### Kramolín

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 14 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | R |
| Z 18 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | R |

### Měcholupy

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 4 | Komunikace I. tř. Plzeň – České Budějovice prochází obcí, což má negativní vliv na životní prostředí v obci, na bezpečnost i na sníženou plynulost dopravy na této komunikaci. | Zapracovat do ÚPD vyprojektovaný obchvat obce. | ÚP není | N |
| H 15 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není: kanalizace + ČOV realizována mimo ÚP | R |
| Z 19 | Zemědělského areálu v obci se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP není | N |
| Z 35 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu mezi obcí a lokalitou Chvostulí. | ÚP není | NS |

### Mileč

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 16 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech správního obvodu obce (mimo Bezděkovec). | ÚP řeší | N |
| Z 20 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Milči a Maňovicích. | ÚP řeší | NS |
| Z 36 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jižně od Bezděkovce. | ÚP řeší | NS |

### Mladý Smolivec

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 43 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat dle UPD stavbu centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech správního obvodu obce. | ÚP řeší | N |
| H 47 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat dle UPD výstavbu obecního vodovodu ve všech sídlech obce | ÚP řeší | CV |
| U 7 | V platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON5 Brdy vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON5 Brdy. | ÚP | N |
| U 8 | V platném ÚP není zapracována Územní studie Brdy, jejíž využití schválilo MMR ČR dne 11. 12. 2017. | Prověřit a reflektovat úkoly z Územní studie Brdy. | ÚP | N |
| Z 10 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Na skále západně od Radošic a v lokalitě severně od Dožic. | ÚP řeší | NS |
| Z 21 | Ozeleněním zemědělských či výrobních areálů navazujících na bytovou zástavbu či v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v blízké či navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz | Realizovat ozelenění zemědělských či jiných výrobních areálů v Mladém Smolivci, Dožicích, Radošicích a Starém Smolivci. | ÚP řeší | N |

### Mohelnice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 19 | V koordinaci s plánovanou přeložkou silnice I/20 mimo Nepomuk (dle prověřovací studie zprac. Valbek spol. s r.o., 04/2009) byla navržena MÚK na silnici I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice, kterou je nutno zkoordinovat s technickou studií stavby „Dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 09/2019) realizaci MÚK na silnici I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice. | Prověřit v ÚPD napojení silnice I/20 s III/020 13 u obce Mohelnice. | ÚP není | N |
| H 18 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |
| Z 22 | Ozeleněním výše uvedených areálů na okrajích obce se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálů do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského a dřevařsko-výrobního areálu v obci. | ÚP není | NS |
| Z 43 | Odbahněním Mohelnického rybníka, následnou revitalizací potoka Víska a jeho bezejmenných přítoků dojde k revitalizaci území, lepšímu zadržování vody v krajině a snížení nebezpečí povodně. | Revitalizace Mohelnický rybník a Vísecký potok. | ÚP není | N |

### Nekvasovy

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 19 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší, záměr obce- nutno prověřit změnu koncepce. | RJ |
| H 44 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řádů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat stavbu obecního vodovodu | ÚP řeší | R |
| H 53 | Nutno prověřit koncepci odkanalizování obce. | Prověřit koncepci odkanalizování obce. | ÚP | N |
| Z 23 | Ozeleněním zemědělského a výrobního areálu v obci se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Realizovat ozelenění zemědělského a dřevařského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 37 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách jižně i severně od Nekvasov. | ÚP řeší | NS |

### Nepomuk

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 10 | Zdvojkolejněním železniční trati se zvýší její propustnost. | Realizovat zdvojkolejnění železniční tratě č. 190 v koridoru vymezeném ÚPD. | ÚP řeší | N |
| D 5 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. | Řešit křížení silnice Nepomuk-Vrčeň s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 6 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. | Řešit křížení silnice Nepomuk - Tojice s hlavní železniční tratí Plzeň – České Budějovice. | ÚP řeší | N |
| D 8 | Napojení průmyslové zóny na komunikaci II. tř. Plzeň-České Budějovice přes úrovňové křížení s železniční tratí je jednou z příčin hluku a zvýšené prašnosti. | Řešit silniční napojení průmyslové zóny ve Dvorci. | ÚP řeší | N |
| D 9 | Vedení komunikace I/20 z Plzně do Českých Budějovic přes město snižuje plynulost i bezpečnost dopravy a vytváří zátěž na životní prostředí. | Zapracovat do ÚPD tři vyprojektované varianty obchvatu Nepomuka. | ÚP řeší | Z |
| H 20 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny. Rozšířením kanalizační i vodovodní sítě se zvýší hygiena bydlení a životní prostředí. | Rozšířit vodovodní i kanalizační řad i do okrajových částí obce. | ÚP řeší | CV |
| H 52 | Rozšíření kapacity kanalizační sítě o napojení Nepomuka do ČOV Dvorec umožní napojení kanalizačního řadu v nově budované obytné zóně V Korýtkách v Nepomuku. | Prověřit v ÚPD koridor kanalizační stoky – řadu pro napojení Nepomuka do ČOV Dvorec a prověřit jeho vymezení jako VPS. | ÚP | N |
| S 2 | Minimalizovat negativní dopady při křížení obchvatu Nepomuka s biokoridorem vodního toku. | Minimalizovat negativní dopady při křížení obchvatu Nepomuka s biokoridorem vodního toku Mihovka. | ÚP řeší | Z |
| Z 4 | Provoz zemědělského areálu ve Dvorci zatěžuje hygienu bydlení v RD navazující na tento zemědělský areál zejména pachy, prachem a znečišťováním při provozu na společné obslužné komunikaci. | Minimalizovat prašnost a pachy ze zemědělské výroby v blízkosti obytné zástavby. | ÚP řeší | N |

### Neurazy

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 4 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění ČOV a hlavních kanalizačních řadů ve všech sídlech obce. | Návrh ÚP řeší | N |
| Z 26 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě severně od Neurazské pily. | Návrh ÚP řeší | N |

### Nezdřev

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 21 | Snižování spodní hladiny vod může způsobit vážné problémy při zásobování obyvatel pitnou vodou ze studní. | Vyřešit zásobování obyvatel vodou z obecního vodovodu v souladu s UPD včetně umístění vodojemu a vodovodního řadu. | ÚP řeší | N |
| U 9 | V Platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |

### Oselce

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 45 | Odpadní vody v Kotouni jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Rekonstrukce a dostavba stávající dešťové kanalizace v Kotouni, do které budou přepouštěny přečištěné vody z dosazovaných domovních ČOV. | ÚP řeší | N |
| Z 24 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se tyto areály vhodněji začlení do krajiny a zlepší tak krajinný ráz okolí obcí. | Řešit ozelenění zemědělských areálů v Oselcích, Kotouni i Nové Vsi. | ÚP řeší | N |
| Z 38 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě jihovýchodně od Kotouně. | ÚP řeší | N |

### Polánka

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 23 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |

### Prádlo

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U 10 | Změna č. 3 ÚP Prádlo vymezila koridor zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice o šíři 100 m ve stávající trase vedení, je potřeba uvést ÚP Prádlo do souladu se ZÚR PK ve znění aktualizace č. 4, tj. zpřesnit a vymezit koridor vedení jako záměr nadmístního významu ZVN 400 kV Kočín – Přeštice šířky 300 m. | Zpřesnit a vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice šířky 300 m v souladu se ZÚR PK. | ÚP | N |
| Z 13 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zem. areálu do krajiny. | Řešit ozeleňování zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 27 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě Lipky severně od Prádla. | ÚP řeší | NS |

### Sedliště

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 6 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí – nyní částečně řešeno příspěvky obce občanům na pořízení domovní ČOV. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |
| Z 14 | Ozeleněním zemědělského areálu v bezprostřední blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě, kvalita životního prostředí a začleněním zemědělských staveb do krajiny i krajinný ráz. | Řešit ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |

### Srby

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 13 | Úrovňové křížení snižuje plynulost silniční dopravy a vytváří na železničním přejezdu při nekázni řidičů nebezpečné situace. Místní komunikace do chatové oblasti nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. | Realizovat v ÚPD obsažené mimoúrovňové křížení silnice III. tř. z Blovic do Dvorce s železniční tratí č. 190 a prověřit stav místní komunikace do chatové oblasti. | ÚP řeší | N |
| D 14 | Zdvojkolejnění železniční trati se zvýší její propustnost. | Realizovat zdvojkolejnění železniční tratě č. 190 v koridoru vymezeném ÚPD. | ÚP řeší | N |
| D 25 | Místní komunikace do chatové oblasti přes část obce Pod Zastávkou svými parametry nevyhovuje současným požadavkům na bezpečnost. | Prověřit parametry místní komunikace do chatové oblasti přes část obce Pod Zastávkou. | ÚP | N |
| H 32 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Realizovat ÚPD navržené odkanalizování obce na ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |
| H 33 | Výstavbou vodovodu včetně úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Realizovat ÚPD navrženou stavbu obecního vodovodu. | ÚP řeší | N |
| Z 25 | Ozeleněním zemědělského areálu v blízkosti obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě a začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Realizovat ozelenění zemědělského areálu v obci. | ÚP řeší | N |
| Z 39 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě za železniční tratí jihozápadně od Srb. | ÚP řeší | NS |

### Tojice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 46 | Trvalé snižování spodní hladiny vod způsobuje její nedostatek ve studnách. Obecním vodovodem by se tento problém vyřešil. | Realizovat stavbu hlavních tras vodovodního řadu pro zásobování obce pitnou vodou s napojením na Nepomuk. | ÚP řeší | N |
| Z 11 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitě severně a severozápadně od okraje Tojic. | ÚP řeší | NS |

### Třebčice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 5 | Ozeleněním areálu dřevařské výroby umístěné na okraji obce se zvýší hygiena bydlení v blízké bytové zástavbě i kvalita životního prostředí. | Řešit ozelenění průmyslového areálu pily. | Návrh ÚP řeší | N |
| D 22 | Dle prověřovací studie (zprac. Valbek spol. s r.o., 04/2009) byla v rámci zpřesňování ochvatu silnice I/20 ze ZÚR PK navržena MÚK, kterou je nutno zkoordinovat s technickou studií stavby „Dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20“ (zprac. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., 09/2019). | Prověřit v ÚPD dopravní propojení silnice I/20 a silnice III/191 14 Dvorec, MÚK na I/20. | Návrh ÚP řeší | N |
| D 23 | Dopravní infrastruktura obce Třebčice svými parametry neodpovídá potřebě zajištění dopravního propojení silniční dopravy z navržené MÚK na I/20 na silnice III/186 16, III/020 13 směr Mohelnice (Čmelíny). | Prověřit v ÚPD průtah obcí Třebčice – úpravy silnice III/186 16, MK a silnice III/020 13. | Návrh ÚP řeší | N |

### Vrčeň

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z 6 | Ozeleněním tohoto areálu v bezprostřední blízkosti obce se začlení areál do krajiny a zvýší se i vzhled obce. | Vyřešit chybějící ozelenění zemědělského areálu i plochy smíšeného území průmyslové a zemědělské výroby, služeb a technické infrastruktury včetně nedostatečné údržby v průběhu roku. | ÚP řeší | N |
| Z 7 | Nezrekultivovaná plocha pískovny výrazně snižuje krajinný ráz kol obce. | Vyřešit problematiku nezrekultivované plochy pískovny, do které byly navezeny sedimenty z odbahnění rybníka. | ÚP řeší | N |
| Z 29 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v této lokalitě na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě nad bývalou pískovnou pod kótou Chlumec. | ÚP řeší | N |
| H 25 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP řeší | N |

### Žinkovy

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D 12 | Propojením stávajících komunikací se zvýší plynulost silniční dopravy a stávající nebezpečná křižovatka při výjezdu na komunikaci III. tř. do Nepomuka nebude při dopravě z této lokality využívána. | Realizovat ÚPD navrženou místní komunikaci, která prodlouží stávající místní komunikaci kolem sportovního areálu s komunikací III. tř. při výjezdu ze Žinkov směrem na Nepomuk. | ÚP řeší | N |
| D 26 | Rekreační lokalita je dopravně přístupná převážně z komunikace II/191 Nepomuk – Žinkovy, což je z hlediska dopravní bezpečnosti nebezpečné. Výstavbou místní komunikace se rekreační lokalita bezpečně zpřístupní. | Realizovat v souladu s návrhem UPD výstavbu místní komunikace kol rekreační lokality a sportovních areálů k zámku Žinkovy. | ÚP řeší | N |
| D 18 | Značný silniční provoz na stávající komunikaci II. třídy je v úseku hráze Žinkovského rybníka nebezpečný pro pěší, zejména děti, neboť v tomto zúženém úseku není vybudován chodník. Značným silničním provozem trpí i statika ke komunikaci přiléhajících rodinných domů. Přeřazením komunikace do III. třídy by se četnost dopravy snížila a jednoproudová komunikace by umožnila vybudovat podél rodinných domů chodník, což by mělo příznivý vliv i na statiku rodinných domů i na bezpečnost chodců. | V souladu s návrhem ÚPD přeřadit stávající komunikaci II/191Nepomuk - Žinkovy do III. třídy s možností v úseku hráze Žinkovského rybníka na jednoproudou obousměrnou v šíři 3,5 m s výhybnami. | ÚP řeší | N |
| U 11 | V platném ÚP není vymezen koridor pro dvojité vedení ZVN 400 kV Kočín-Přeštice, v ÚP je vymezeno stávající vedení ZVN. | Zpřesnit a vymezit koridor pro VPS E09 – zdvojení vedení ZVN 400 kV Kočín – Přeštice. | ÚP | N |
| U 12 | V Platném ÚP není vymezena Specifická oblast SON9 Plánicko – Nepomucko vymezená dle ZÚR PK. | Vymezit Specifickou oblast SON9 Plánicko – Nepomucko. | ÚP | N |
| U 2 | Problematika spočívá především ve vztahu městyse Žinkovy a soužití jeho obyvatel s provozním režimem a dostavbou celého zámeckého areálu (zámku, zámeckého parku, ČOV, vodovodu, doprovodných staveb). | Řešit problematiku rekreace (zámek i ostatní subjekty). | ÚP řeší | N |
| Z 2 | Ozeleněním zemědělských areálů v bezprostřední blízkosti obcí se zvýší hygiena bydlení v navazující bytové zástavbě, kvalita životního prostředí i začlenění zemědělských areálů do krajiny. | Řešit ozeleňování zemědělských areálů v Kokořově i Žinkovech. | ÚP řeší | N |
| Z 32 | Při déletrvajících deštích či průtržích dochází v těchto lokalitách na orné půdě s obilovinami či kukuřicí ke splavení ornice. | Minimalizovat půdní erozi na zemědělských pozemcích ve svažitém exponovaném terénu v lokalitách severně od Kokořova. | ÚP řeší | N |

### Životice

| Kód (výkresová část) | Popis problému k řešení | Požadavek na řešení | Řešitelnost | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H 26 | Odpadní vody jsou shromažďovány převážně v žumpách a následně vypouštěny často nezákonným způsobem, a to buď přepadem do příkopů či vyvážením do krajiny, což zatěžuje životní prostředí. | Vyřešit umístění centrální ČOV včetně hlavních kanalizačních řadů. | ÚP není | N |
| H 27 | Komunikace 1. třídy Plzeň – České Budějovice prochází obcí, způsobuje výrazné snížení plynulosti dopravy, zátěž pro ovzduší a bezpečnost obyvatel. | Řešit obchvat obce a snížení hlukové zátěže provozem na silnici Plzeň – České Budějovice. | ÚP není | N |
| H 51 | Výstavbou vodovodu včetně vodojemu, úpravny vody a vodovodních řadů se zvýší hygiena bydlení a odstraní problém nedostatku pitné vody v některých studních způsobený snížením hladiny spodních vod. | Vyřešit umístění vrtu pro zásobování obce, vodojemu a vodovodního řadu. | ÚP není | N |
| U 13 | Opuštěný a zdevastovaný areál pro chov prasat výrazně snižuje krajinný ráz a ohrožuje životní prostředí obce. | Řešit a realizovat využití opuštěného a zdevastovaného areálu pro chov prasat. | ÚP není | N |
| Z 40 | Ozeleněním obou areálů umístěných na okraji obce při komunikaci I/20 se zvýší kvalita životního prostředí, začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz | Řešit či minimalizovat nešetrné hospodaření na půdě ve svažitém terénu (vodní eroze) v lokalitě Čertovka. | ÚP není | N |
| Z 41 | Ozeleněním obou areálů umístěných na okraji obce při komunikaci I/20 se zvýší kvalita životního prostředí, začleněním areálu do krajiny i krajinný ráz. | Vyřešit chybějící ozelenění zemědělského areálu i plochy průmyslového areálu autobazaru včetně nedostatečné údržby v průběhu roku. | ÚP není | N |
| Z 8 | Prvky ÚSES lokální úrovně nebyly vymezeny. | Vymezit skladebné části územního systému ekologické stability lokální úrovně a realizovat funkčnost prvků ÚSES. | ÚP není | N |

### Zdroje:

- 4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Nepomuk, Ing. Jiří Levý a Bc Jaroslav Samek, 2016

- Český statistický úřad. (5. listopad 2020). Charakteristika SO ORP Nepomuk. Získáno 7. březen 2021, z Český statistický úřad: https://www.czso.cz/documents/11252/17841548/nepomuk.pdf/038f36c5-6e66-4d8f-8f08-595639bb5935?version=1.12

- Integrovaná doprava Plzeňského kraje, odkaz

- Město Kasejovice. (14. březen 2019). Program rozvoje města Kasejovice. Získáno 7. březen 2021, z Web města Kasejovice: https://www.kasejovice.cz/download-file/4080-1586882217.pdf

- MěÚ Nepomuk, OFMŠ

- Politika územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 5, závazné ode dne 11. 9. 2020

- Unit architekti s.r.o. (leden 2017). Územní plán Nepomuk. Územní plán Nepomuk, doplňující 
průzkumy a rozbory . Praha, Česká republika.

- Územně analytické podklady Plzeňského kraje ve znění Úplné aktualizace 2017

- Územně plánovací dokumentace obcí ORP Nepomuk

- Zásady územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 4 s účinností od 24. 1. 2019